## TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN

## I. Căn cứ thực hiện

Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện Xuân
Trường về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phương,
huyện Xuân Trường;

Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Trường;

Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Quyết định số 5731/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện Xuân Trường về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường;

Thông báo số 335-TB/TU ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng khu dân
cư tập trung tại huyện Xuân Trường;

Thông báo số 229/TB-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường;

II. Sự cần thiết đầu tư

Xã Xuân Phương nằm cách trung tâm thị trấn Xuân Trường 2km về phía Đông, có tổng diện tích tự nhiên là 2,84 km2, dân số khoảng 5.698 người; là xã gần với với cụm công nghiệp tập trung xã Xuân Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội của huyện Xuân Trường nói chung và xã Xuân Phương nói riêng, chất lượng đời sống cũng ngày càng nâng cao, môi trường, tiện ích cuộc sống cũng được quan tâm hơn. Trong khi đó, trên địa bàn xã chưa có khu dân cư tập trung được đầu tư hạ tầng cơ sở đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu sử dụng cũng như tiện ích đời sống ngày càng cao của người dân trên địa bàn xã. Dân cư sống tập trung, hiện tại nhu cầu về đất làm nhà ở cho nhân dân là rất cần thiết.

Để giải quyết hạn chế trên thì việc đầu tư Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường là hết sức cần thiết. Công trình hình thành sẽ hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, tạo quỹ đất ở để bố trí sắp xếp dân cư, tái định cư và xây dựng nhà ở theo hướng văn minh, hiện đại.

III. Nội dung dự án đầu tư

## 1.1.Thông tin chung về dự án

1.1.1. Tên dự án:

Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường

1.1.2. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường

Người đại diện: Ông Đặng Ngọc Cường; Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

Đại diện đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường

- Người đại diện theo pháp luật của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường:

Ông Nguyễn Thành Mạnh; Chức vụ: Giám đốc Ban quản lý dự án.

Địa chỉ liên hệ của chủ dự án: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Địa điểm thực hiện dự án: xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- Tổng mức đầu tư dự án: 56,0 tỷ đồng

- Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2022-2024

1.1.3. Vị trí địa lý dự án.

- Khu đất thực hiện dự án Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường nằm ở vị trí trung tâm xã, có diện tích khoảng 4,02ha nằm ở phía Bắc của xã với ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp kênh Cát Xuyên 6-3;

- Phía Nam giáp nghĩa trang và trường mầm non;

- Phía Đông giáp kênh Cát Xuyên 6;

- Phía Tây giáp nhà thờ Phú Nhai.

1.1.4. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án.

- Mục tiêu dự án:

Hình thành khu dân cư văn minh hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hìn thành quỹ đất đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô, công suất dự án:

Dự án Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường với diện tích 4,02ha bao gồm các hạng mục chính:

+ San nền mặt bằng;

+ Đường giao thông và hè đường;

+ Khuôn viên cây xanh;

+ Hệ thống thoát nước mưa;

+ Hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải;

+ Hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt và PCCC;

+ Hệ thống cấp điện sinh hoạt và trạm biến áp;

+ Hệ thống điện chiếu sáng công cộng;

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 87 hộ gia đình, tương đương với khoảng 400 người.

- Công nghệ và loại hình dự án:

- Loại hình dự án: Dự án: Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường thuộc nhóm các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

### 1.2. Các hạng mục công trình của dự án

Dự án Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường được triển khai trên phần diện tích quy hoạch dự án là 4,02ha. Toàn bộ khu đất được phân ra 4 chức năng sử dụng, bao gồm: Đất chia lô nhà ở liền kề, đất cây xanh, đất giao thông và đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể như sau:

Bảng 1. Tổng hợp sử dụng đất quy hoạch

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | Biệt thự: 6102,8 m2(35,88%) | 17.010,9 | 42,26 |
|  |  | Liên kế: 10.908,1 m2(64,12%) |  |  |
| 2 | Đất cây xanh | 1.527,4 | 3,79 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1.106,7 | 2,75 |
| 4 | Đất giao thông | 20.616,2 | 51,20 |
|  | Tổng | 40.252,2 | 100 |

### 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

### 1.3.1. Giai đoạn triển khai xây dựng

* Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu

Theo dự toán công trình, tổng khối lượng nguyên, vật liệu chính trong quá trình thi công cần vận chuyển tới công trường ước tính khoảng 55.084 tấn.

Bảng 2: Khối lượng nguyên, vật liệu chính của dự án

| STT | Nguyên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng riêng | Quy ra tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nguyên vật liệu san lấp mặt bằng | 33.200 |
| 1 | Khối lượng cát san nền | m3 | 25.538,5 | 1,3tấn/m3 | 33.200 |
| II | Nguyên vật liệu thi công xây dựng | 55.084 |
| 2 | Thép | Tấn | 100 | - | 100 |
| 3 | Gạch thẻ | Viên | 7.500 | 1,6kg/viên | 12 |
| 4 | Gạch Block | m2 | 8.350 | 120kg/m2 | 1.002 |
| 5 | Gạch bê tông không nung | viên | 230.000 | 9kg/viên | 2.070 |
| 6 | Cát đen, cát vàng | m3 | 24.500 | 1,3tấn/m3 | 31.850 |
| 7 | Đá (đá dăm, đá hộc,...) | m3 | 11.500 | 1,5tấn/m3 | 17.250 |
| 8 | Xi măng | Tấn | 1.000 | - | 1.000 |
| 9 | Bê tông nhựa nóng | Tấn | 1.500 | - | 1.500 |
| 10 | Cấu kiện bê tông đúc sẵn cho hệ thống thoát nước mưa, nước thải,... | Tấn | 300 | - | 300 |
|  | Tổng I+II |  |  |  | 88.284 |

- Phương án cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng:

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng do nhà thầu cung cấp vận chuyển đến chân công trình. Toàn bộ vật tư, nguyên vật liệu xây dựng công trình do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của công trình do bên thiết kế và chủ đầu tư quy định. Chủ đầu tư cam kết sẽ giám sát và phối hợp chặt chẽ với nhà thầu vận chuyển trong quá trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh.

1.3.2. Giai đoạn vận hành

* Nhu cầu nước cấp cho khu dân cư giai đoạn đi vào khai thác sử dụng

Bảng 3. Tổng hợp nhu cầu dùng nước của khu dân cư

| Đối tượng dùng nước | Số lượng | Tiêu chuẩn (l/người ngày đêm) | Nhu cầu (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nước sinh hoạt cho người dân trong khu dân cư | 400 người | 120 | 48 |
| Cây xanh |  |  | 4,8 |
| Đường giao thông |  |  |  |
| Tổng |  |  | 52,8 |

* Cấp điện

Bảng 4. Nhu cầu dùng điện của dự án

| TT | Danh mục | Quy mô | Chỉ tiêu cấp điện | Nhu cầu sử dụng (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khu ở liền kề | 75 | 3kW/hộ | 225 |
| 2 | Khu biệt thự | 12 | 5kW/hộ | 60 |
| 3 | Chiếu sáng đèn đường | 40 | 0,15kW/bóng | 6 |
| 4 | Đất cây xanh | 0,15274 | 10kW/ha | 1,5274≈1,5 |
| Tổng |  |  | 292,5 |

1.3.3. Quy trình hoạt động, quy mô của dự án.

- Quy trình hoạt động của Dự án: Chủ dự án thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng khu đất(Xây dựng hạ tầng, kỹ thuật và chia lô( Đầu giá và chuyển quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá đất.

- Quy mô của dự án: Dự án Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường với diện tích quy hoạch dự án là 4,02ha, được thiết kế phân lô 87 lô đất ở liền kề, khu dân cư tập trung khi đi vào sử dụng đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho 400 người, sẽ góp phần nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân xã Xuân Phương, mang lại hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội và cảnh quan môi trường cho nhân dân trong khu vực

### 1.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

* Tổ chức quản lý và thực hiện dự án.

Chủ đầu tư giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường

* Giai đoạn kết thúc dự án:

Khi dự án xây dựng hạ tầng cơ sở xong và đi vào khai thác sử dụng, Chủ dự án sẽ bàn giao cho UBND xã Xuân Phương quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ môi trường của khu dân cư tập trung như vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải, thực hiện việc quan trắc, giám sát môi trường, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về cơ quan chức năng theo quy định.

1.5. Các tác động môi trường chính của dự án.

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng.

- Chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình thi công xây dựng.

* Giai đoạn vận hành:

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của khu dân cư

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của khu dân cư

1.6. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án.

1.6.1. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải:

* Giai đoạn thi công xây dựng: Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thiết bị thi công, từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải xây dựng. Thành phần khí thải: Bụi, CO, SO2, NOx,..

* Giai đoạn vận hành: Khí thải phát sinh từ hoạt động các phương tiện tham gia giao thông ra vào khu vực dự án. Thành phần khí thải chủ yếu là bụi, CO, SO2, NOx,..

1.6.2. Quy mô, tính chất của nước thải

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh khoảng 2,4m3/ngày.đêm. Thành phần gồm: TSS; BOD5; COD; Amoni; Nitrat; Sunfua; Photphat; vi khuẩn,….

Nước thải xây dựng: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng phát sinh khoảng 1,5 m3/ngày. Thành phần chủ yếu: TSS,…

* Giai đoạn vận hành: Nước thải sinh hoạt: phát sinh khoảng 48m3/ngày đêm. Thành phần chứa các chất ô nhiễm chủ yếu ở dạng hữu cơ như: COD, BOD5, Nitơ, phốt pho, hàm lượng cặn lơ lửng (SS) cao và một số loại vi sinh vật.

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án với tải lượng 69.144m3/năm. Thành phần chủ yếu là chất rắn (đất, cát,...) bị cuốn trôi theo.

1.6.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân xây dựng với khối lượng khoảng 12 kg/ngày. Thành phần: thực phẩm, thức ăn thừa, giấy vụn, bìa carton, ...

- Chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, khối lượng phát sinh  khoảng 55,08 tấn/cả quá trình thi công xây dựng. Thành phần: bê tông, gạch, đá, gỗ vụn,..

* Giai đoạn vận hành:

- Chất thải rắn sinh hoạt của cư dân khu dân cư khoảng 360kg/ngày. Thành phần gồm rác thải hữu cơ và vô cơ.

1.6.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng chủ yếu là dầu thải, chất thải nhiễm dầu từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thi công và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu của dự án. Khối lượng phát sinh: 200 kg.

* Giai đoạn vận hành: Chất thải nguy hại khoảng 0,5 kg/ngày (tương đương khoảng 146kg/năm). Thành phần CTNH chủ yếu gồm: pin thải, bóng đèn huỳnh quang thải, đồ điện tử hỏng,...

### 1.7. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

### 1.7.1. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án bố trí 02 nhà vệ sinh di động bằng nhựa composite có thể tích lưu chứa 2m3/bể để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. Định kỳ 1-2 ngày hợp đồng với đơn vị có chức năng hút bùn cặn, nước thải đưa đi xử lý theo quy định.

- Đối với nước thải thi công, xây dựng:

* Đối với nước thải từ quá trình san lấp mặt bằng:

+ Tiến hành đắp bờ ngăn xung quanh với chiều cao tối thiểu 1,4m để nước thải không chảy tràn ra môi trường ảnh hưởng đến khu vực xung quanh dự án.

+ Lượng nước từ quá trình bơm hút cát san lấp mặt bằng sau khi lắng đọng bùn cát ngay trên mặt bằng dự án cuối ngày sẽ được khơi thông chảy ra Sông Cát Xuyên 6 phía Đông dự án.

* Nước thải từ quá trình xây dựng:

- Đơn vị thi công khai thông tuyến thoát nước tự nhiên có trong khu vực dự án và đào rãnh thu gom nước xung quanh chân công trình để thoát nước. Nước thải sau thu gom sẽ chảy qua 01 hố ga lắng cặn kích thước (1,2x1,2x1,5)m, thể tích khoảng 2,1m3 trước khi thoát ra mương tiêu phía Tây dự án.

- Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước.

* Giai đoạn vận hành

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải:

+ Dự án xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, tách riêng hệ thống thu gom, xử lý nước thải;

+ Khi bàn giao đất cho hộ dân có nhu cầu sử dụng, chủ dự án sẽ yêu cầu các hộ dân này phải xây dựng bể tự hoại 3 ngăn, đảm bảo thể tích xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ từng hộ. Nước thải sau khi được xử lý cục bộ tại bể tự hoại sẽ được dẫn vào cống thoát nước thải đặt trên hè là cống xây B300 cống qua đường sử dụng cống qua đường D400. Nước thải sau đó tập trung về bể xử lý nước thải tập trung công suất 55m3/ngày đêm, để xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra cống thoát nước chung và thải ra mương tiêu phía Tây dự án.

Sơ đồ 1. Quy trình bể xử lý nước thải sinh hoạt

*

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt được thu gom theo hệ thống đường ống thu nước dẫn vào hố ga thu nước đầu vào để ổn định lưu lượng, nồng độ nước thải. Nước thải theo đường ống B300 chảy về ngăn thu gom đầu vào của bể xử lý nước thải tập trungsau đó được xử lý qua các ngăn yếm khí, ngăn lắng, ngăn lọc, ngăn khử trùng trước khi thải ra mương tiêu phía Tây dự án.

### 1.7.2. Biện pháp giảm thiểu hơi mùi, khí thải:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Các phương tiện vận chuyển nguyên liệu được phủ bạt kín để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường. Công trình xây dựng được bao che bằng tôn cao 2,5m; Thường xuyên phun nước để tưới đường giao thông nhất là vào mùa khô.

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, các loại máy móc theo quy định.

* Giai đoạn vận hành

- Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động giao thông: Lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu để phân luồng giao thông. Xe lưu hành đúng tải trọng và đi đúng các tuyến đường quy định.

- Đảm bảo vệ sinh đường sạch sẽ, tưới đường thường xuyên, trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt vào thời điểm khô hanh.

Trồng cây xanh: Khuôn viên cây xanh, mặt nước đạt 3,79% tổng diện tích mặt bằng dự án. Ngoài ra, cây xanh còn được bố trí trồng trên vỉa hè, hai bên đường giao thông.

1.7.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với rác thải sinh hoạt:

+ Bố trí 2 thùng rác thể tích 100 lít/thùng có nắp đậy tại khu vực lán trại, khu vực ban chỉ huy công trường để thu gom rác thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên phục vụ dự án.

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng ở địa phương thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định, định kỳ 1 lần/ngày.

- Đối với chất thải rắn xây dựng:

+ Đối với chất thải như gạch vỡ, vữa ximang,… được thu gom phân loại và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.

+ Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng.

### * Giai đoạn vận hành:

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý chất thải rắn thông thường: Bố trí các thùng chứa rác thải sinh hoạt (khoảng 15 thùng) tại những khu vực thường xuyên phát sinh như khu công viên cây xanh, đầu các tuyến đường giao thông.

- Chủ dự án sẽ bố trí địa điểm tập kết tạm thời (khoảng 1h÷2h) xe thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực khuôn viên cây xanh lô CX01, tại đây chỉ tập kết xe gom chứa rác tại khu dân cư để chờ xe cơ giới đến vận chuyển đưa đi xử lý đúng quy định, không có hoạt động đổ rác xuống khu vực này, bảo đảm theo quy định tại Khoản 4, Điều 57, Luật BVMT năm 2020 trước khi vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy định.

1.7.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công như giẻ lau dính dầu mỡ, sơn thải,… sẽ được thu gom hàng ngày vào các thùng chứa riêng biệt (03 thùng chứa có thể tích 50lít/thùng), có nắp đậy đặt trong khu vực có diện tích 5m2 có mái che bố trí gần khu vực kho chứa sắt thép, xi măng trong khu vực dự án. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Ngoài ra đơn vị thi công hạn chế việc sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trên công trường.

* Giai đoạn vận hành

Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý chất thải nguy hại: Chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn (để thu gom riêng). Trong trường hợp chất thải nguy hại lẫn với chất thải rắn thông thường, thì đội thu gom rác của Đơn vị chức năng sẽ tiến hành phân loại, lưu giữ và xử lý theo đúng quy định về quản lý CTNH.

1.7.5.  Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương.

Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và giảm được áp lực về tăng dân số cơ học, mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân xây dựng, giữa công nhân với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….

- Có lực lượng bảo vệ công trường, bố trí hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại các khu vực đang thi công nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ sống gần khu vực dự án.

- Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và tình hình giao thông khu vực.

- Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

- Quá trình thi công xây dựng, gia cố nền móng công trình tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

- Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

- Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình.

- Đơn vị thi công xây dựng các hạng mục công trình đúng trong phạm vi quy hoạch.

- Đối với sự cố vỡ đường ống bơm hút cát: Trường hợp trong quá trình bơm hút cát từ tàu vào công trình bị vỡ, ngay sau khi phát hiện vỡ đường ống cần nhanh chóng dừng việc bơm hút cát từ tàu vào dự án đồng thời sử dụng mối nối để nối đoạn ống vị vỡ hoặc thay thế đoạn ống mới tùy thuộc vào mức độ vỡ của đoạn ống. Sau khi khắc phục xong tiến hành bơm cát từ tàu vào dự án.

- Về vấn đề dịch bệnh:

- Tổ chức quản lý chặt chẽ đối với công nhân lao động trên công trường trong và ngoài giờ làm việc tại khu lán trại cũng như nơi ở trọ chống phát sinh tệ nạn xã hội. Chăm lo điều kiện ăn ở cho công nhân phòng ngừa phát sinh bệnh dịch.

- Hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid 19 bùng phát, nên Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Nếu trong giai đoạn thi công dịch còn bùng phát thì phải thực hiện tốt khẩu hiệu 5K.

- Đối với sức khoẻ người lao động: Tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt như nước sạch, ăn, ở... Công nhân thi công ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để thời tiết không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của họ, bệnh dịch không xảy ra và không làm ảnh hưởng tới môi trường khu vực. Trang bị tủ thuốc tại công trường để sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn lao động.

- Đối với vấn đề an toàn lao động: Khi thi công trên cao, vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc thiết bị, sử dụng điện phục vụ cho thi công... trang bị đủ các phương tiện bảo hộ lao động như: mũ cứng bảo hiểm trên công trường, khẩu trang, áo phản quang, đèn tín hiệu, cờ báo, phòng hộ cá nhân trong các công việc xây dựng nguy hiểm dễ gây thương tích...; Công nhân trực tiếp thi công được huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật và đáp ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra.

* Giai đoạn vận hành:

- Sự cố tai nạn giao thông

- Quy định tốc độ xe ra vào khu dân cư.

- Phân luồng các đường nơi có mật độ giao thông lớn thành hai làn đường tránh tình trạng tắc nghẽn.

- Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường trong khu dân cư.

### Sự cố Bể xử lý nước thải

- Quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị của bể xử lý nước thải phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế.

- Vận hành thường xuyên bể xử lý nước thải đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái hoạt động ổn định nhất.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống để phát hiện và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Hóa chất sử dụng đúng tỷ lệ quy định.

- Bể xử lý nước thải phải thường xuyên được duy tu, kịp thời phát hiện những chỗ rò rỉ, hư hại để xử lý kịp thời tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường.

- Khi bể xử lý nước thải gặp sự cố như nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, Chủ dự án sẽ cử cán bộ tiến hành kiểm tra bể xử lý nước thải, tìm nguyên nhân có biện pháp khắc phục kịp thời. Nước thải không đạt quy chuẩn sẽ được bơm ngược từ hố ga cuối cùng trở về ngăn thu gom đầu vào. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) và thải ra cống thoát nước chung sau đó thải ra mương tiêu phía Tây dự án.

### 1.8. Danh mục các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

| TT | Hạng mục bảo vệ môi trường | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 01HT |
| 2 | Hệ thống thu gom, thoát nước thải | 01 HT |
| 3 | Bể xử lý nước thải công suất 55m3/ngày | 01 bể |
| 4 | Khuôn viên cây xanh | 1.527,4m2 |
| 5 | Thùng chứa CTR thông thường | 20 |
| 6 | Đồng hồ đo lưu lượng nước thải | 02 |
| Tổng |  |

### 1.9. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án.

* Giai đoạn xây dựng:

Quan trắc giám sát môi trường không khí xung quanh.

- Vị trí giám sát: 02 vị trí cuối hướng gió ưu tiên gần khu dân cư (phía Tây Bắc, Tây Nam dự án) tại khu vực xây dựng dự án.

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giai đoạn vận hành

Đối với môi trường nước thải:

+ 01 mẫu lấy tại ngăn thu nước đầu vào của bể xử lý nước thải tập trung. Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng nước thải đầu vào của bể xử lý (m3/ngày đêm), pH; BOD5; tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn hòa tan; sunfua; Amoni (tính theo N); Nitrat; Phốt phat (tính theo P); Dầu mỡ động thực vật; tổng các chất hoạt động bề mặt; tổng Coliforms.

+ 01 mẫu lấy tại hố ga sau ngăn khử trùng của bể xử lý nước thải tập trung. Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng nước thải đầu ra của bể xử lý (m3/ngày đêm), pH; BOD5; tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn hòa tan; sunfua; Amoni (tính theo N); Nitrat; Phốt phat (tính theo P); Dầu mỡ động thực vật; tổng các chất hoạt động bề mặt; tổng Coliforms.

+ Tần suất, quan trắc giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm).

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Hệ số áp dụng K = 1 vì dự án có quy mô >50 hộ).

### * Cam kết của chủ dự án.

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp lụât Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

Các nội dung cam kết của Chủ dự án như sau:

- Tôn trọng các giá trị của cộng đồng địa phương và thường xuyên tiến hành trao đổi, tham khảo các ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường trong khu vực Dự án.

- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do các hoạt động của Dự án gây ra.

- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án.

Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Liên tục cải tiến các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm thông qua theo dõi giám sát, quan trắc, thanh, kiểm tra, rà soát và chế độ báo cáo về môi trường. Đảm bảo phát triển bền vững của dự án đối với cộng đồng khu vực thực hiện dự án.

Chủ dự án cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường tương đương khi có thay đổi.

# Text boxes

Ngăn thu nước đầu vào

Đường ống

Hố ga

Nước thải từ các khu nhà vệ sinh trong khu dân cư (sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn)

Cống thoát nước thải

Ngăn khử trùng

Ngăn lọc

Ngăn lắng

Ngăn

yếm khí

Mương tiêu phía Tây dự án