## TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN.

## 1.Thông tin chung về dự án.

1.1. Tên dự án:

Xây dựng Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

1.2. Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định;

- Địa chỉ trụ sở chính: số 122 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283 637 703

Người đại diện: Ông Trần Văn Dũng    ; Chức vụ: Giám đốc BHXH tỉnh.

- Tổng vốn đầu tư là 10.680.000.00 đồng (Mười tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng).

- Tiến độ dự án: Từ năm 2021 – 2023 (chưa bao gồm thời gian chuẩn bị dự án và quyết toán vốn đầu tư theo quy định).

- Giai đoạn thực hiện dự án: Từ năm 2021 đến năm 2023:

+ Lập hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng.

+ Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng.

+ Tổ chức mời thầu, đầu thầu chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình.

+ Thực hiện thi công xây dựng các hạng mục công trình.

- Giai đoạn kết thúc dự án: năm 2023

+ Bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

+ Quyết toán công trình xây dựng, bảo hành công trình.

1.3. Vị trí địa lý dự án.

Khu đất thực hiện dự án Xây dựng Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có diện tích 3.520,1m2 với ranh giới như sau:

+ Phía Đông giáp đường quy hoạch, tiếp đến là kênh Cổ Lễ - Cát Chử;

+ Phía Nam giáp đất canh tác nông nghiệp và đất nghĩa trang; cách 80m là Phòng khám đa khoa Trung Đông của Công ty TNHH Y – Dược KDH;

+ Phía Tây giáp đường nội đồng, tiếp đến là đất canh tác nông nghiệp.

+ Phía Bắc giáp đường nội đồng, cách 130m là trường THPT dân lập Đoàn Kết.

1.4. Mục tiêu; quy mô; công suất dự án.

- Mục tiêu dự án:

Đầu tư Xây dựng Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, để đáp ứng được nhu cầu làm việc và giao dịch của trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

- Quy mô dự án:

Xây dựng Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tại vị trí khu đất mới (chủ yếu là đất nông nghiệp) với diện tích quy hoạch dự án là 3.520,1m2. Quy mô gồm: Xây mới nhà làm việc với tổng diện tích sản khoảng 800 m2 (không bao gồm tầng áp mái, tầng trệt nếu có), nhà khung kết cấu bê tông cốt thép toàn khối, móng bê tông cốt thép, tường bao che xây gạch, nền lát gạch Granite nhân tạo; hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhựa lõi thép gia cường hoặc cửa nhôm; hệ thống cấp điện, nước, chống mối; hệ thống phòng cháy và chữa cháy; điều hòa không khí; hạng mục máy tính, điện thoại nội bộ, camera quan sát; trang thiết bị văn phòng hoàn chỉnh đồng bộ và các hạng mục phụ trợ.

### 2. Các hạng mục công trình của dự án.

2.1. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình.

Dự án “Xây dựng Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định” tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh trên diện tích quy hoạch dự án là 3.520,1m2. Theo Quy hoạch đã được Sở Xây dựng phê duyệt theo số 1114/SXD-QH ngày 29/7/2021 thì quy mô các hạng mục công trình dự án như sau:

| Ký hiệu bản vẽ | Hạng mục công trình | Diện tích đất xây dựng | Số tầng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cổng | - |  |
| 2 | Nhà thường trực | 11,7 | 1 |
| 3 | Nhà để xe nhân viên | 42 | 1 |
| 4 | Nhà làm việc | 299,8 | 4 |
| 5 | Nhà SHC, đa năng, gara ô tô, phòng bơm, máy phát điện | 108,1 | 1 |
| 6 | Nhà để xe khách | 21 | 1 |
| 7 | Trạm biến áp | 5 | - |
| 8 | Bể nước | 96 | - |
| 9 | Cây xanh, bồn hoa | 1.539 | - |
| 10 | Sân, đường nội bộ | 1.397,5 | - |
|  | Tổng diện tích | 3.520,1 |  |

2.2. Giai đoạn đưa công trình vào sử dụng

a. Nguồn cấp nước

Nguồn nước cấp cho khu dự án được chờ lấy từ đường ống cấp nước từ nhà máy nước sạch của Công ty CP cấp nước Nam Định trên địa bàn huyện.

b. Nhu cầu nước cấp cho Dự án giai đoạn đi vào khai thác sử dụng

Khi dự án đi vào hoạt động với lượng cán bộ làm việc tại trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh dự kiến là 14 người trong đó dự kiến có 6 người làm việc giờ hành chính và khoảng 8 người sẽ thường xuyên lưu trú sinh hoạt tại trụ sở. Theo tiêu chuẩn cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513:1988, đối với trụ sở cơ quan hành chính, lượng nước sử dụng được tính từ 10÷15 lít/người/ngày (đối với giờ làm việc hành chính); 100 lít/người/ngày đối với cán bộ lưu trú tại trụ sở  thì lượng nước sử dụng ước tính:

6 người x 15 lít/người/ngày + 8 người x 100 lít/người/ngày  = 0,89 m3/ngày

Lượng nước sử dụng đối với người dân ra vào giao dịch tại trụ sở: Căn cứ vào hoạt động thực tế của trụ sở bảo hiểm xã hội huyện đang hoạt động hiện tại cho thấy, với khoảng 60-100 lượt người ra vào trụ sở để làm việc/ngày. Tuy nhiên, thời gian giao dịch của người dân không dài trung bình từ 15-30 phút vì vậy nhu cầu sử dụng nước chiếm khoảng 20% lượng người có nhu cầu sử dụng vệ sinh cá nhân, với định mức sử dụng khoảng 10 lit/người/ngày, lượng nước sử dụng ước tính:

100 người x 20% x 10 lít/người/ngày = 0,2 m3/ngày

* Nước sử dụng cho tưới cây:

Nước cấp cho tưới cây (bao gồm cây xanh, thảm cỏ và bồn hoa) theo QCVN 01:2021/BXD ≥ 3 lít/m2.lần tưới (chọn 3 lít/m2.lần tưới). Lượng nước trung bình sử dụng trong 1 ngày dự kiến như sau:

3 lít/m2.lần tưới x 1.539m2 ≈ 4,6m3/ngày.đêm (chỉ tưới vào ngày nắng nóng).

Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước của khu dân cư

| Đối tượng dùng nước | Số lượng | Tiêu chuẩn | Nhu cầu (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nước sinh hoạt cho CB làm việc tại trụ sở | 6 người | 15 l/người/ngày | 0,09 |
|  | 8 người | 100 lít/người/ngày | 0,8 |
| Nước sinh hoạt cho người dân ra vào giao dịch tại trụ sở | 20 người | 10 l/người ngày | 0,2 |
| Cây xanh | 1.539m2 | 3 lít/m2.lần tưới | 4,6 |
| Tổng |  |  | 5,69 |

2.3. Sản phẩm của dự án.

Hoàn thiện nhà làm việc, Nhà SHC, đa năng, gara ô tô, phòng bơm, máy phát điện; nhà thường trực, nhà để xe, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước thải, bồn hoa, cây cảnh…

### 3. Các tác động môi trường chính của dự án.

3.1. Giai đoạn thi công xây dựng Dự án

* Bụi và khí thải:

- Bụi: Phát sinh trong các công đoạn như bóc tách tầng đất mặt, san lấp mặt bằng, hoạt động bốc dỡ, đảo trộn, vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của các phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: Bụi đất, bụi đá, bụi cát,…

- Khí thải:

+ Khí thải phát sinh từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường (xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,...) và phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: khí SO2, COx, NOx, Hydrocacbon...

+ Khí thải phát sinh từ sự phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trường thi công như: CH4, NH3, H2S,...

* Nước thải:

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát, vật liệu rơi vãi, chất cặn bã, dầu mỡ,... với lưu lượng khoảng 6.558 m3/năm.

- Nước thải từ hoạt động xây dựng: Phát sinh chủ yếu là nước thải từ công đoạn rửa cát, đá xây dựng, bảo dưỡng, vệ sinh máy móc, thiết bị tham gia thi công... Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là đất, cát xây dựng, dầu mỡ. Lượng phát sinh khoảng 1,5 m3/ngày.

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công: 1,5 m3/ngày.đêm. Thành phần ô nhiễm chính là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (NO3-, PO43-) và các vi sinh vật gây bệnh.

* Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công chủ yếu là giấy vụn, túi nilon, bìa carton, vỏ hoa quả, phần thức ăn thừa,... khoảng 10kg/ngày= 0,01 tấn/ngày.

- Chất thải rắn thông thường: Bao gồm sắt thép vụn, gỗ côtpha, dây thừng, thùng chứa,... phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 3,526 tấn; chất thải từ quá trình phát quang thực vật 0,693 tấn.

- Chất thải nguy hại: Bao gồm: Dầu mỡ rơi vãi, các giẻ lau dính dầu mỡ, lượng dầu mỡ thải từ các thiết bị, máy móc tham gia thi công, sơn thải, que hàn thải,... khoảng 100 kg/giai đoạn.

* Tiếng ồn, độ rung:

- Tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện GTVT, máy bơm nước, máy nổ,...

- Độ rung từ máy đóng cọc, máy cắt kim loại,.... quá trình trộn bêtông.

Tác động đến hệ sinh thái, giao thông, sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội khu vực thi công dự án.

* Các tác động khác:

Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, sự cố dịch bệnh, thiên tai.

3.2. Giai đoạn vận hành Dự án

* Bụi và khí thải:

- Từ các hoạt động giao thông vận tải: Khí thải phát sinh có thành phần chính bao gồm: NO2, SO2, CO2, hyđrocacbon,…

- Hơi mùi từ khu vực quản lý chất thải, khu vực nhà vệ sinh chung: Thành phần hơi mùi, khí thải gồm CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ trong chất thải, nước thải.

* Nước thải:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ viên chức làm việc tại trụ sở và người dân ra vào giao dịch tại trụ sở: 1,09 m3/ngày.đêm. Thành phần chứa các chất ô nhiễm chủ yếu ở dạng hữu cơ như: COD, BOD5, Nitơ, phốt pho, hàm lượng cặn lơ lửng (SS) cao và một số loại vi sinh vật.

* Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ xã làm việc tại trụ sở, người dân ra vào giao dịch tại trụ sở và rác thải sân đường nội bộ khoảng 15kg/ngày. Thành phần gồm rác thải hữu cơ và vô cơ.

- Chất thải thông thường: Phát sinh bùn thải từ bể tự hoại 3 ngăn.

- Chất thải nguy hại khoảng 0,015 kg/ngày. Thành phần CTNH chủ yếu gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, đồ điện tử hỏng,...

* Các tác động khác:

Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Cháy nổ, do công trình xuống cấp, thiên tai, ..

## 4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:

4.1. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:

+ Dự án xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, tách riêng hệ thống thu gom, xử lý nước thải;

+ Dự án xây dựng bể tự hoại 3 ngăn thể tích 3m3 để xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sau đó qua hố ga lắng, lọc xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra kênh Cổ Lễ - Cát Chử tại 01 điểm xả.

4.2. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn, CTNH

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Chất thải cần được phân loại tại nguồn theo quy định tại điều 75 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, thành chất thải thực phẩm (thực phẩm thừa, rau, quả, củ...); chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy, bìa, kim loại...) và chất thải rắn sinh hoạt khác (thuỷ tinh vỡ, mảnh sành...). Đối với chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào 01 thùng chứa (dung tích 50lit/thùng), được đội thu gom rác thải của xã, thu gom hàng ngày đem đi xử lý tại khu xử lý chất thải rắn của xã. Ngoài ra tại các phòng ban làm việc đều được bố trí thùng rác, sọt rác thể thích 15 lít/thùng để thu gom rác văn phòng. Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế bán cho cơ sở phế liệu hoặc chuyển giao cho đơn vị thu gom của xã.

* Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại.

Lượng chất thải rắn này phát sinh không thường xuyên, với khối lượng nhỏ, nên khi phát sinh sẽ được đơn vị bảo dưỡng sửa chữa mang đi hoặc được thu gom và chuyển giao cho đội thu gom rác của xã tiến hành phân loại, lưu giữ và chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý.

4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí.

* Đối với bụi, khí thải từ hoạt động giao thông:

- Chủ đầu tư đã có phương án thiết kế phân khu để xe cho từng khu vực như khu để xe cho các nhân viên, khu để xe người dân đến giao dịch, làm việc,..

- Đường giao thông nội bộ trong khuôn viên trụ sở đều được đổ bê tông để giảm thiểu bụi bị cuốn bay vào không khí.

- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý. Xe khi vào đến trụ sở phải chạy chậm với tốc độ cho phép.

- Trồng cây xanh trong khuôn viên trụ sở.

* Khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực thu gom rác thải: Toàn bộ chất thải phát sinh cho vào thùng nhựa có nắp đậy kín, hợp đồng với đơn vị thu gom rác của địa phương hàng ngày vận chuyển đi xử lý theo quy định. Định kỳ (3-6 tháng) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại và định kỳ 1-2 năm thuê đơn vị có chức năng hút bùn cặn trong bể tự hoại.

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

- Sự cố cháy nổ, chập điện

- Mặt bằng được bố trí bảo đảm các tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ. Tổ chức hệ thống giao thông nội bộ hợp lý tuân theo các quy định, đảm bảo thoát người và tài sản ra khỏi khu vực trụ sở nhanh chóng trong trường hợp nếu có sự cố xảy ra.

- Thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị điện, kịp thời thay thế các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp, kiểm tra sự an toàn về điện như: Khả năng rò rỉ, chập mạch, điện áp không ổn định, đặc biệt là các đường điện đi trong ống nhựa PVC, các thiết bị máy móc đều được tiếp địa thật an toàn.

- Dự án có bố trí 01 bể chứa nước  V=165m3 để cấp nước sinh hoạt và kết hợp PCCC trong tính huống xảy ra sự cố.

- Sự cố tai nạn giao thông

- Quy định tốc độ xe ra vào trụ sở.

- Phân khu vực đậu, đỗ xe.

- Sự cố thiên tai

Để hạn chế thiệt hại do bão lũ có thể gây ra, Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh sẽ lên kế hoạch phòng chống như sau:

- Kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện.

- Kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng: hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, các hạng mục công trình; khơi thông cống rãnh….

- Định kỳ nạo vét bùn cặn, rác thải trong hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước được khơi thông không bị ách tắc trước mỗi mùa mưa bão.

- Triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa mưa bão phù hợp với tình hình thực tế.

## 5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:

a. Giai đoạn xây dựng

* Không khí xung quanh:

- Vị trí giám sát: 02 vị trí ưu tiên đối tường gần khu vực dự án (phía Đông, phía Nam dự án) tại khu vực xây dựng dự án.

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

b. Giai đoạn vận hành

Căn cứ vào Điều 111, 112 của Luật bảo vệ môi trường 2020; Điều 97, 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại phụ lục XXVIII, XXIX của Nghị định.

* Giám sát chất thải rắn:

- Vị trí giám sát: Khu vực thu gom, tập kết tạm thời CTR.

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại, thành phần CTR; biện pháp phân loại, thu gom CTR,...

- Tần suất quan trắc giám sát: Giám sát thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật BVMT 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.