MỤC LỤC

Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1. Tên chủ dự án đầu tư	1

2. Tên dự án đầu tư:	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	3

3.1. Công suất của dự án đầu tư	3

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	3

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư	5

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án	5

4.1. Giai đoạn xây dựng:	5

4.2. Giai đoạn đi vào hoạt động:	7

5. Các hạng mục công trình của dự án:	9

6. Máy móc, thiết bị của dự án:	13

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	15

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	15

Chương III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	20

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	20

1.1. Hệ sinh thái nông nghiệp	20

1.2. Hệ sinh thái khu dân cư	21

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	23

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải.	23

2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải	27

2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải	28

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải	28

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	28

Chương IV: ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	34

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng bổ sung các hạng mục công trình, lắp đặt bổ sung trang thiết bị máy móc.	34

1.1. Đánh giá, dự báo tác động	34

1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	46

2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH	53

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động.	53

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.	62

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	79

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	79

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	80

4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO	80

Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	82

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	82

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:	83

Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA DỰ ÁN	84

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	84

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật	85

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm:	85

Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	86

PHỤ LỤC BÁO CÁO	87

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Dự báo khối lượng nguyên, vật liệu trong xây dựng.	6

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng	6

Bảng 1. 3. Nguyên, nhiên liệu và hóa chất sử dụng	7

Bảng 1. 4: Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án.	8

Bảng 1. 5: Dự báo lượng điện sử dụng của Dự án.	9

Bảng 1. 6: Hạng mục công trình của dự án.	9

Bảng 1. 7: Các hạng mục máy móc thiết bị.	13

Bảng 3. 1. Nhiệt độ trung bình các năm tại Nam Định	23

Bảng 3. 2. Độ ẩm tương đối trung bình các năm tại Nam Định	24

Bảng 3. 3. Số giờ nắng các năm tại Nam Định	24

Bảng 3. 4. Lượng mưa các năm tại Nam Định	25

Bảng 3. 5. Tính toán tần suất lũy tích mực nước	26

Bảng 3. 6: Kết quả phân tích mẫu nước mặt tại mương tiêu phía Tây Bắc dự án	27

Bảng 3. 7: Kết quả quan trắc tại mương tiêu phía Tây Bắc dựa án	28

Bảng 3. 8: Kết quả phân tích không khí xung quanh tại dự án	29

Bảng 3. 9. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất	30

Bảng 3. 10: Kết quả quan trắc nước dưới đất	31

Bảng 3. 11: Kết quả quan trắc nước thải của Công ty	32

Bảng 3. 12: Kết quả quan trắc khí thải của Công ty	32

Bảng 4. 1. Dự báo thành phần CTNH phát sinh.	36

Bảng 4. 2. Định mức tải lượng các chất ô nhiễm của phương tiện vận tải.	38

Bảng 4. 3. Tổng quãng đường vận chuyển.	39

Bảng 4. 4. Tải lượng bụi, khí thải phát sinh	39

Bảng 4. 5: Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại	39

Bảng 4. 6.Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công.	43

Bảng 4. 7. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công	43

Bảng 4. 8. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành	54

Bảng 4. 9: Tải lượng nước thải phát sinh.	56

Bảng 4. 10. Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải	71

Bảng 4. 11. Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải	71

Bảng 4. 12. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án	79

Bảng 6. 1. Chương trình giám sát môi trường	85

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1. 1: Quy trình công nghệ sản xuất.	3

Sơ đồ 4. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa	65

Sơ đồ 4. 2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải	65

Sơ đồ 4. 3. Quy trình xử lý nước thải tại bể tự hoại	66

Sơ đồ 4. 4. Quy trình xử lý nước thải tại trạm xử lý nước thải tập trung	68

Sơ đồ 4. 5: Quy trình xử lý hơi, mùi khu vực làm sạch đế giày, dán keo	73

CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

| BTNMT: Bộ Tài nguyên môi trường BXD: Bộ Xây dựng BYT: Bộ Y tế B: Chiều rộng BTCT: Bê tông cốt thép CBCNV: Cán bộ công nhân viên CTMTQG: Chương trình mục tiêu quốc gia C: Dễ cháy CS: Công suất CTNH: Chất thải nguy hại CTR: Chất thải rắn GPMT: Giấy phép môi trường Đ: Độc tính | ĐS: Độc tính sinh thái HST: Hệ sinh thái H: Chiều cao KT-XH: Kinh tế - xã hội KTKT: Kinh tế kỹ thuật L: Chiều dài NĐ-CP: Nghị định - Chính phủ QCVN: Quy chuẩn Việt Nam QCCP: Quy chuẩn cho phép UBND: Uỷ ban nhân dân WHO (World Health Organization): Tổ chức y tế thế giới TP: Thành phố |
| --- | --- |
| DV: Dịch vụ |  |

Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư

- Chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến

- Địa chỉ văn phòng: 	Thôn Nam Ngoại Nam, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0600346835

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Lại Quang Minh	- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc.

- Điện thoại: 0228.3883638 - 0913345303

2. Tên dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở sản xuất giày

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Tổng mức đầu tư của dự án là 103.670.017.000 thuộc nhóm B (theo khoản 5 Điều 8 của Luật đầu tư công).

- Vị trí thực hiện dự án: xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Tổng diện tích của dự án là 21.273,5 m2 có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Nam tiếp giáp hành lang bảo vệ đê và đê sông Ninh Cơ, tiếp đến là sông Ninh Cơ.

+ Phía Đông Bắc giáp nhà thờ giáo họ Nam Cường và khu dân cư xóm 8, xã Trực Mỹ.

+ Phía Tây Nam giáp đường liên thôn, tiếp đến là dân cư xóm 8, xã Trực Mỹ.

+ Phía Tây Bắc giáp mương tiêu nội đồng, tiếp đó là đất nông nghiệp của người dân xã Trực Mỹ. Tiếp giáp về phía Tây Bắc là mương tiêu nội đồng. Đây là nguồn tiếp nhận nước thải của dự án sau khi qua xử lý. Mương có bề rộng 10m, sâu 3÷3,5m (tính từ mặt nước), mương này đóng vai trò tưới tiêu nông nghiệp (tiếp nhận và tiêu thoát nước ra sông Ninh Cơ).

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Quý II/2020 ÷ Quý III/2021: Triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án “Xây dựng cơ sở sản xuất giày” và lắp đặt thiết bị máy móc.

+ Quý III/2021 ÷ IV/2021: Điều chỉnh dự án đầu tư “Đầu tư mở rộng dự án xây dựng cơ sở sản xuất giày”.

+ Quý IV/2022 ÷ III/2023: Điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng cơ sở sản xuất giày”.

+ Quý IV/2023÷ IV/2024: Xây dựng bổ sung các hạng mục công trình của dự án đầu tư “Xây dựng cơ sở sản xuất giày”.

+ Quý I/2025: Đưa dự án đi vào hoạt động.

- Tóm tắt quá trình hoạt động của dự án:

Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến được thành lập từ năm 2006.

Năm 2007, Công ty đã được UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 29/01/2007 về việc cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến thuê đất để xây dựng “Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Minh Tiến” tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh với diện tích thực hiện dự án là 14.022 m2. Dự án đã được UBND huyện Trực Ninh cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel Minh Tiến” số 01/2006/UBND ngày 20/12/2006. Năm 2007 Công ty đưa nhà máy gạch đi vào hoạt động chính thức. Tuy nhiên, năm 2018 Công ty gặp nhiều khó khăn, phải hoạt động cầm chừng và dừng hoạt động.

Năm 2019, Công ty xin chuyển đổi loại hình sản xuất từ sản xuất gạch sang Đầu tư mở rộng dự án xây dựng cơ sở sản xuất giày và đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 447/QĐ-UNND ngày 05/3/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở sản xuất giầy” tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh của Công ty cổ phần xây dựng Minh Tiến, và đã được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định cấp giấy xác nhận số 1020/XN-STNMT ngày 10/4/2020 với quy mô công suất hoạt động của dự án đăng ký là 900.000 đôi giày/năm với tổng số cán bộ công nhân viên là 1.533 người, lượng nước thải phát sinh dự kiến khoảng 155 m3/ngày, trên diện tích mặt bằng dự án là 14.022 m2 (diện tích này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 027500 ngày 05/02/2007).

Năm 2021, Công ty được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định cấp giấy xác nhận số 3912/GXN-STNMT ngày 23/12/2021 với quy mô công suất hoạt động của dự án đăng ký là 900.000 đôi giày/năm với tổng số cán bộ công nhân viên là 1.533 người, trên diện tích mặt bằng dự án là 15.099,5 m2 (diện tích này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 027500 ngày 05/02/2007 là 14.022 m2 và số CY996915 ngày 23/08/20021 với diện tích 2.232m2 tuy nhiên một phần sổ đỏ được cấp dành cho hành lang bảo vệ đê nên Công ty mở rộng với diện tích 1.077,5m2).

Năm 2022, Công ty được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở sản xuất giày” tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh của Công ty cổ phần xây dựng Minh Tiến với quy mô công suất sản xuất của dự án là 900.000 đôi giày/năm.

Năm 2023, Công ty được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 17/05/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở sản xuất giày” tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh của Công ty cổ phần xây dựng Minh Tiến với quy mô công suất sản xuất của dự án là 910.000 đôi giày/năm.

Hiện nay Công ty đã san lấp mặt bằng khu vực thực hiện dự án, chưa tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án. Căn cứ theo Khoản 1, Điều 39 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, mục 2 phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì dự án thuộc đối tượng lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, UBND tỉnh cấp giấy phép.

- Các văn bản pháp lý của dự án:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0600346835 đăng ký lần đầu ngày 08/05/2006, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 08/02/2023 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE027499, AE 027500 ngày 05/02/2007 do UBND tỉnh cấp và số CY996915 ngày 23/08/20021 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp (một phần sổ đỏ được cấp dành cho hành lang bảo vệ đê nên phần diện tích Công ty được cấp thêm là 1.077,5m2).

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1020/XN-STNMT ngày 10/4/2020 và số 3912/GXN-STNMT ngày 23/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

3.1. Công suất của dự án đầu tư

- Tổng diện tích dự án là: 21.273,5 m2.

- Quy mô, công suất dự án:

+ Giai đoạn hiện tại: 650.000 đôi giày/năm

+ Giai đoạn tối đa: 910.000 đôi giày/năm

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Sơ đồ 1. 1: Quy trình công nghệ sản xuất.

* Thuyết minh quy trình:

- Sau khi nhận đơn hàng, bộ phận quản lý sản xuất sẽ tiến hành sắp xếp đưa vào sản xuất.

- Cắt chặt chi tiết: Nguyên liệu (giả da, vải, nỉ, mút…) được xếp chồng lên nhau và đưa vào máy cắt, nơi có khuôn sẵn để dập xuống tạo thành các chi tiết riêng biệt theo đúng kích cỡ, số đo theo đơn đặt hàng.

- In kỹ thuật số: Các sản phẩm chủ yếu được trang trí bằng logo, mác có sẵn. Việc in nhãn, mác, các chi tiết trang trí lên sản phẩm được thực hiện tùy theo từng đơn hàng, không diễn ra thường xuyên.

Các chi tiết cần in sẽ được chuyển sang bộ phận in kỹ thuật số. Tại đây, sử dụng máy in điều khiển bằng máy tính để chuyển các thiết kế hoặc nhãn mác được lưu trữ trong các tệp kỹ thuật số sang vải. Công nghệ này cho phép tạo ra các mẫu phức tạp nhanh hơn và dễ dàng hơn, có thể in cùng lúc với tốc độ nhanh, độ chính xác cao hơn. Sản phẩm in có độ bền, màu sắc trung thực, dễ dàng hiệu chỉnh màu sắc bản in trên máy tính. Mực in cũng được máy tính tính toán và phối trộn cho phù hợp với hình ảnh cần in, mực in sau đó được đưa xuống đầu phun, phun các giọt mực nhỏ lên bề mặt mũ giày qua các lỗ cực nhỏ để tạo hình ảnh cần in.

-  May – ráp các chi tiết:

+ Mũ giầy: Các chi tiết được may độc lập trước khi ráp lại với nhau theo 2 phần đối xứng tạo thành phần mũ giày hoàn thiện. Khi phần mũ giày đã làm xong sẽ được đưa vào khuôn giày, quét keo cố định và đưa vào máy ép để gò lên form.

+ Đế giày: Nhà máy không sản xuất đế giầy mà nhập khuôn đế từ các đơn vị cung cấp. Khuôn đế nhập về sẽ được mài nhám bề mặt, bụi mài được thu bằng hệ thống thu bụi cyclon. Lớp bụi còn sót lại trên bề mặt đế được làm sạch bằng tia nước trước khi quét nước xử lý đế để tăng độ bám dính.

+ Ráp: Công nhân sẽ quét đều keo với lượng vừa đủ vào phần mũ giầy và đế giầy, sau đó đưa vào máy ép (ép nhiệt) để ráp chúng lại với nhau thành sản phẩm hoàn chỉnh.

- Kiểm hàng: Việc thực hiện công đoạn này nhằm bảo đảm về chất lượng và mẫu mã hay những yêu cầu của khách hàng trước khi đóng gói sản phẩm.

- Đóng gói: Các sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang khâu hoàn thiện sản phẩm và đóng gói theo chỉ định, vận chuyển theo hợp đồng ký kết với khách hàng.

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Khi đi vào hoạt động ổn định, Cơ sở sản xuất khoảng 910.000 đôi giày/năm.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án

4.1. Giai đoạn xây dựng:

Đối với dự án “Xây dựng cơ sở sản xuất giày”, trong giai đoạn này Công ty chủ yếu mở rộng về cảnh quan khuôn viên Công ty với việc bổ sung thêm hồ điều hòa + tiểu cảnh (diện tích 4.073m2) tạo môi trường làm việc cho người lao động, đồng thời mở rộng nhà xưởng số 2 thêm khoảng 1.134m2 về phía Đông Bắc (đang thi công), nhà ăn ca + để xe thêm 397,5m2 về phía Đông Nam (đang thi công), xây dựng nhà kho 02 tầng diện tích 150m2 tại vị trí kho chứa phế liệu (đang thi công), chuyển vị trí hệ thống xử lý nước thải (đã tiến hành chuyển) về phía Đông dự án, bố trí lại vị trí các kho chứa rác và kho chứa chất thải nguy hại.

Do đó trong giai đoạn này sẽ thực hiện xây dựng một số hạng mục mở rộng của dự án.

- Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng.

Các nguyên vật liệu gồm đá, bê tông, cát và gạch xây dựng, xi măng, cát xây dựng các loại, thép xây dựng sử dụng các nguồn cung cấp của tỉnh Nam Định và vùng lân cận.

Bảng 1. 1. Dự báo khối lượng nguyên, vật liệu trong xây dựng.

| TT | Loại vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Tỷ trọng | Quy ra tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông thương phẩm | m3 | 400 | 2,35 tấn/m3 | 940 |
| 2 | Đá các loại | m3 | 500 | 1,6 tấn/m3 | 800 |
| 3 | Cát xây dựng | m3 | 350 | 1,2 tấn/m3 | 420 |
| 4 | Gạch các loại | m3 | 1.000 | 790 viên/m3 2kg/viên | 1.580 |
| 5 | Thép các loại | Tấn | 500 |  | 500 |
| 6 | Tôn | m2 | 1.500 | 0,008 tấn/m2 | 12 |
| 7 | Sắt các loại | Tấn | 300 |  | 300 |
| 8 | Xi măng | Tấn | 600 |  | 600 |
| 9 | Que hàn | Tấn | 0,2 |  | 0,1 |
| 10 | Sơn | lít | 600 | 1,5kg/lít | 0,9 |
|  | Tổng |  |  |  | 5.153 |

Ghi chú:

+ Cột tỷ trọng: căn cứ theo số liệu thực tế của ngành xây dựng.

+ Cột khối lượng: căn cứ theo dự toán xây dựng của dự án.

# - Nhu cầu sử dụng nước.

+ Nước sử dụng cho sinh hoạt: Dự kiến số lượng công nhân làm việc trên công trường vào ngày nhiều nhất là 30 người. Theo TCVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và Công trình – Tiêu chuẩn thiết kế. Khối lượng nước cấp cho 1 người lao động tại khu vực nông thôn khoảng 60 lít/người/ngày. Với số lượng lao động vào thời cao điểm là 30 người/ngày thì lượng nước cần cung cấp cho công nhân làm việc tại công trường là: 30 người x 60 lít/ngày/người = 1.800lít/ngày = 1,8 m3/ngày

+ Nước cấp cho hoạt động thi công xây dựng: gồm công đoạn rửa cát, đá xây dựng, công đoạn phối trộn bê tông, nước tưới bảo dưỡng công trình. Khối lượng nước sử dụng phụ thuộc vào từng công trình trong mỗi giai đoạn thi công xây dựng, ước tính trung bình khoảng 1m3/ngày.

- Nhu cầu sử dụng điện: Lượng điện tiêu thụ trong quá trình thi công xây dựng của dự án được lấy từ lưới điện sẵn có của Công ty.

- Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xậy dựng:

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng | Tình trạng/xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ô tô vận chuyển (7 tấn) | 10 | - Tình trạng thiết bị từ 65 -95%, tốt, đảm bảo an toàn trong quá tình thi công; - Nhật Bản/Trung Quốc. |
| 2 | Máy ủi | 01 |  |
| 3 | Máy trộn bê tông | 02 |  |
| 4 | Máy đầm | 02 |  |
| 5 | Máy hàn | 02 |  |
| 6 | Máy khoan | 01 |  |
| 7 | Máy xúc và đào đất | 02 |  |
| 8 | Máy cắt thép | 03 |  |
| 9 | Máy gò uốn thép | 02 |  |
| 10 | Máy ép cọc | 01 |  |
| 11 | Máy lu bánh hơi, bánh thép | 01 |  |
| 12 | Máy cẩu | 02 |  |
| 13 | Vận thăng | 03 |  |

4.2. Giai đoạn đi vào hoạt động:

### a. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:

### * Nhu cầu nguyên nhiên liệu và hóa chất sử dụng:

### Sản phẩm của Công ty là giày xuất khẩu sang thị trường Mỹ, nên phải đáp ứng các tiêu chí không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, đối với mực in, Công ty chủ yếu sử dụng các loại mực có thành phần gốc tự nhiên và gốc nước, thân thiện với môi trường, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Bảng 1. 3. Nguyên, nhiên liệu và hóa chất sử dụng

| TT | Nguyên liệu | ĐVT | Lượng sử dụng/năm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện tại | Khi đi vào hoạt động ổn định |
| 1 | Chất liệu giả da, vải, nỉ | m2 | 623.613.060 | 853.365.240 |
| 2 | Chỉ mút, dây dệt | kg | 3.390 | 4.640 |
| 3 | Khuy giày (bằng kim loại/nhựa) | kg | 2.080 | 2.850 |
| 4 | Đế giầy | đôi | 665.000 | 910.000 |
| 5 | Tem nhãn các loại (bằng nhựa, giấy, vải) | cái | 2.100.000 | 2.873.685 |
| 6 | Keo các loại (PU tính nước, PU tính dầu và keo phun) | lít | 8.100 | 11.085 |
| 7 | Axeton (dùng làm sạch đế giày) | kg | 2.000 | 2.740 |
| 8 | Clorin (khử trùng nước thải) | kg | 38 | 55 |

### Nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến

### b. Nhu cầu sử dụng nước:

- Nguồn cung cấp nước:

Công ty đang sử dụng nguồn nước giếng khoan phục vụ hoạt động sản xuất + sinh hoạt (nhà vệ sinh). Đối với hoạt động ăn uống, Công ty sử dụng nước bình đóng chai;

- Lượng sử dụng:

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế tại Nhà máy cho thấy, lượng nước sử dụng cho từng công đoạn được tính như sau:

+ Lượng nước dùng trong sinh hoạt: Hiện tại, với số cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty là 1.100 người. Định mức sử dụng nước thực tế tại Công ty khoảng 60 lít/ngày/người/ngày. Lượng nước sử dụng giai đoạn hiện tại là: 1.100 người x 60lít/người/ngày = 66 m3/ngày.đêm

Khi đi vào hoạt động ổn định: Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho Công ty sẽ là:

1.533 người x 60lít/người/ngày = 92 m3/ngày.đêm.

+ Nhu cầu sử dụng nước trong hoạt động sản xuất của Công ty:

● Nước bổ sung cho quá trình xử lý hơi mùi khu vực xoa keo:

Hiện tại, với lượng sử dụng khoảng 1m3/ngày (bổ sung cho quá trình bay hơi).

Khi đi vào hoạt động ổn định: Lượng sử dụng khoảng 1,5m3/ngày.

● Khi đi vào hoạt động ổn định, định kỳ 2 tuần/lần, Công ty tiến hành thay nước  cho bể xử lý khí thải (chỉ tiến hành xả đáy cặn lắng) với lượng thay xả khoảng 1m3/lần.

Bảng 1. 4: Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án.

| STT | Mục đích sử dụng | Lượng sử dụng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Giai đoạn hiện tại | Khi đi vào hoạt động ổn định |
| I | Nước sử dụng cho sinh hoạt | 66 m3/ngày | 92 m3/ngày |
| II | Nước sử dụng cho sản xuất | ≈2 m3/ngày | ≈2,5 m3/ngày |
| 1 | Nước bổ sung cho quá trình xử lý hơi mùi khu vực xoa keo | 1 m3/ngày | 1,5 m3/ngày |
| 2 | Thay nước cho bể xử ký khí thải (chỉ tiến hành xả đáy cặn lắng) | 1 m3/2 tuần | 01 m3/2 tuần |
| Tổng | 68 | 94,5 |

c. Nhu cầu sử dụng điện:

Nguồn điện cung cấp cho hoạt động sản xuất và hoạt động sinh hoạt của CBCNV của nhà máy được cấp bởi Điện lực huyện Trực Ninh, qua trạm biến áp của Công ty, phân phối vào các khu vực có nhu cầu sử dụng. Căn cứ theo hóa đơn tiền điện 6 tháng đầu năm 2023, ước tính nhu cầu sử dụng điện của Công ty như sau:

Bảng 1. 5: Dự báo lượng điện sử dụng của Dự án.

| STT | Danh mục | Đơn vị | Khối lượng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giai đoạn hiện tại | Giai đoạn đạt công suất tối đa |
| 1 | Điện | Kw/tháng | 93.060 | 127.350 |

5. Các hạng mục công trình của dự án:

Đối với Dự án “Xây dựng cơ sở sản xuất giày”, các hạng mục công trình phục vụ sản xuất của Nhà máy gần như đã được xây dựng hoàn thiện. Trong giai đoạn này Công ty chủ yếu mở rộng về cảnh quan khuôn viên Công ty với việc bổ sung thêm hồ điều hòa + tiểu cảnh (diện tích 4.073m2) tạo môi trường làm việc cho người lao động, đồng thời mở rộng nhà xưởng số 2 thêm khoảng 1.134m2 về phía Đông Bắc (đang thi công), nhà ăn ca + để xe thêm 397,5m2 về phía Đông Nam (đang thi công), xây dựng nhà kho 02 tầng diện tích 150m2 tại vị trí kho chứa phế liệu (đang thi công), chuyển vị trí hệ thống xử lý nước thải (đã tiến hành chuyển) về phía Đông dự án, bố trí lại vị trí các kho chứa rác và kho chứa chất thải nguy hại.. Chi tiết các hạng mục các công trình như sau:

Bảng 1. 6: Hạng mục công trình của dự án.

| STT | Hạng mục | Số tầng | Diện tích (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục các công trình chính |  |  |  |
| 1 | Xưởng sản xuất 1: + Tầng 1: Khu vực may, đóng gói, dán đế, cắt. + Tầng 2: Kho thành phẩm. | 02 | 4.560 | Giữ nguyên |
| 2 | Xưởng sản xuất 2 : + Tầng 1: Khu nhà điều hành, khu vực in kỹ thuật số; khu vực mài đế. + Tầng 2: Kho vật tư. | 02 | 3.864 | Đang thi công |
| II | Hạng mục các công trình phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Nhà ăn ca + để xe | 02 | 1.372,5 | Đang thi công |
| 2 | Kho chứa phế liệu (nguyên liệu thừa và sản phẩm hỏng) | 02 | 150 | Đang thi công |
| 3 | Sân, đường nội bộ, cổng, trạm biến áp... |  | 3.640 | Thay đổi |
| III | Hạng mục công trình bảo vệ môi trường |  |  |  |
| 1 | Kho chứa rác thải rắn thông thường | 01 | 45 | Chuyển vị trí |
| 2 | Kho chứa chất thải nguy hại | 01 | 30 | Chuyển vị trí |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải | 01 | 40 (công suất 100 m3/ngày đêm) |  |
| 4 | Hệ thống thu gom và thoát nước mưa |  | 01 HT |  |
| 5 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải |  | 01 HT |  |
| 6 | Hệ thống xử lý bụi, khí thải |  | 01 HT |  |
| 7 | Hệ thống PCCC |  | 01 HT |  |
| 8 | Cây xanh + mặt nước |  | 7.572 |  |
| Tổng |  | 21.273,5 |  |

a) Các hạng mục công trình chính.

* Xưởng sản xuất 1:

Nhà khung thép tiền chế Zamil, sàn tầng 2 hàn khung thép, đổ bê tông xốp siêu nhẹ. Mái lợp tôn chống nóng mạ màu dày 0.42 mm có lớp bông cách nhiệt, vì kèo bằng thép, xà gồ thép C 150x50x15, chiều cao nhà 15 m.

- Nền nhà đổ bê tông mác 200 dầy 150 mm, lát gạch Ceramic 500x500.

- Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007.

Xưởng sản xuất 1 được phân khu chức năng như sau:

+ Tầng 1: Được phân làm 3 khu có diện tích 1.520m2/khu bao gồm: Khu vực may, đóng gói, khu vực dán đế, khu vực cắt.

+ Tầng 2: Kho thành phẩm.

* Xưởng sản xuất 2 + khu điều hành:

Nhà khung thép tiền chế Zamil, sàn tầng 2 hàn khung thép, đổ bê tông xốp siêu nhẹ. Mái lợp tôn chống nóng mạ màu dày 0.42mm có lớp bông cách nhiệt, vì kèo bằng thép, xà gồ thép C 150x50x15, chiều cao nhà 15 m.

- Xây tường 220 kết hợp trường 110 để phân chia các khu chức năng làm việc hợp lý.

- Nền nhà đổ bê tông mác 200 dầy 150 mm, lát gạch Ceramic 500x500.

- Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007.

Xưởng sản xuất 2 được phân khu chức năng như sau:

+ Tầng 1: Khu nhà điều hành (1.000m2), khu vực in kỹ thuật số (1.094m2); khu vực mài đế (1.770m2).

+ Tầng 2: Kho vật tư.

Các khu chức năng trong xưởng 1 và xưởng 2 được ngăn cách với nhau bằng tường gạch.

b) Các hạng mục công trình phụ trợ.

* Nhà ăn ca + để xe:

Nhà khung thép tiền chế Zamil, mái lợp tôn chống nóng, vì kèo bằng thép, xà gồ thép C 150x50x15, chiều cao nhà 15 m. Tầng 1 là nơi để xe cho nhân viên, tầng 2 được thiết kế làm nhà ăn cho cán bộ công nhân viên của công ty.

- Sàn tầng 2 hàn khung thép, đổ bê tông xốp siêu nhẹ.

- Mái tôn chống nóng mạ màu dày 0.42mm có lớp bông cách nhiệt.

- Xây tường 220 kết hợp trường 110 để phân chia các khu chức năng làm việc hợp lý.

- Nền nhà đổ bê tông mác 200 dầy 150 mm, lát gạch Ceramic 500x500.

- Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007.

* Kho chứa phế liệu (nguyên liệu thừa và sản phẩm hỏng):

Nhà có diện tích 150m2, xây dựng 02 tầng, khung thép tiền chế Zamil, mái lợp tôn chống nóng, vì kèo bằng thép, xà gồ thép C 150x50x15, chiều cao nhà 6 m.

- Mái tôn chống nóng mạ màu dày 0.42mm có lớp bông cách nhiệt.

- Nền nhà đổ bê tông mác 200 dầy 150 mm, đánh mặt nền bằng Sika tăng cứng bề mặt.

- Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt, nghiệm thu đo điện trở tiếp đất đúng quy định theo tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007.

* Tường rào, cổng:

Dùng tường rào gạch đối với vị trí các mặt tiếp giáp ruộng vừa kín đáo vừa an toàn trong công tác bảo vệ. Tường rào xây gạch dày 110, cao 2,2 m, đỉnh tường rào lắp mũi mác bảo vệ.

Mặt tiếp giáp với đường giao thông dùng hàng rào sắt thoáng tạo cảnh quan, chân tường rào xây gạch cao 60 cm, chiều cao tổng thể 2,2m.

Cổng sử dụng cổng đẩy ngang có đầu kéo động cơ điện, khung làm bằng thép.

c) Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường.

Hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.

* Hệ thống thu gom và thoát nước mưa.

- Nước mưa trên mái nhà xưởng, nhà ăn, nhà để xe,... được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D110 xuống các hố ga thu nước của các khu nhà. Nước mưa chảy tràn bề mặt kết hợp với nước thoát mái nhà được thu gom vào các hố ga này theo hệ thống rãnh thoát nước. Rãnh thoát nước có nắp đậy bằng bê tông, chiều rộng khoảng 0,5m, sau 0,7m chạy dọc quanh các hạng mục công trình của cơ sở. Nước mưa sau đó chảy vào nguồn tiếp nhận là mương tiêu khu vực (tiếp giáp nhà máy về phía Tây Bắc của dự án) qua 01 cửa xả.

* Hệ thống thu gom và thoát nước thải.

Xây dựng 04 bể tự hoại 3 ngăn, 01 bể tách mỡ để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải nhà bếp, xây dựng hệ thống đường cống thu gom nước thải, xây dựng hố ga lắng cặn. Hệ thống thu gom nước thải như sau:

+ Đối với khu xưởng sản xuất: Xây dựng 2 bể tự hoại 3 ngăn thể tích 20m3/bể để xử lý sơ bộ nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh, xây dựng hệ thống đường ống nhựa PVC D200 gom nước thải thoát sàn từ hệ thống các nhà vệ sinh, nước thải từ bể tự hoại về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án để xử lý.

+ Khu vực nhà điều hành: Xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn thể tích 5m3/bể để xử lý sơ bộ nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh; xây dựng hệ thống đường ống nhựa PVC D200 gom nước thoát sàn từ hệ thống các nhà vệ sinh, nước thải từ bể tự hoại về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án để xử lý.

+ Khu vực nhà ăn: Xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn thể tích 10m3/bể để xử lý sơ bộ nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh; xây dựng 01 bể tách mỡ (kết cấu 3 ngăn) dưới khu vực nhà ăn, xây dựng hệ thống đường ống nhựa PVC D200 gom nước thoát sàn từ hệ thống các nhà vệ sinh, nước thải từ bể tự hoại về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án để xử lý.

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước thải:

+ Đường ống thu gom PVC D200: chiều dài khoảng 230m

+ Hố ga lắng cặn: thể tích: 0,1 – 0,5 m3/hố; thành hố xây gạch trát xi măng, nắp bằng tấm đan bê tông.

+ Bể tự hoại: Các bể tự hoại được xây ngầm, từng bể có lắp đặt đường ống Φ60 để thoát khí từ các nhà vệ sinh.

+ Bể tách dầu mỡ: Xây dựng 01 bể tách dầu mỡ có thể tích 2,25m3 (kích thước 1,5x1,5x1m).

* Khu xử lý nước thải: diện tích 40m2.

Công ty xây dựng  trạm xử lý nước thải tập trung phía Đông dự án công suất 100m3/ngày.đêm. Tổng diện tích khoảng 40m2. Bể được xây nổi, kết cấu BTCT, thành gạch, trát vữa xi măng, đáy bê tông, nắp bê tông.

Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm ở phía Đông dự án. Hệ thống bể xử lý được xây dựng bằng BTCT thành gạch, trát vữa xi măng, đáy bê tông, nắp bê tông, thiết kế chống thấm.

Xây dựng nhà điều hành diện tích 6m2 bên trên hệ thống xử lý nước thải tập trung.

* Kho chứa chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: Xây dựng kho chứa chất thải rắn thông thường diện tích 45m2 và kho chứa CTNH 30m2 vị trí phía Nam dự án. Kết cấu: nền bê tông, tường gạch, mái lợp tôn.

* Hệ thống PCCC:

Mạng lưới đường ống và họng cứu hỏa được bố trí gần khu vực nhà xường, khu vực kho, nhà ăn,...đảm bảo chữa cháy trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Tủ trung tâm báo cháy được lắp đặt ở các khu bếp, hành lang, hệ thống thoát hiểm có đèn exit chỉ dẫn. Mỗi tầng lắp đặt bộ nội quy, tiêu lệnh về PCCC phía trên hộp đựng bình chữa cháy.

6. Máy móc, thiết bị của dự án:

Dây chuyền công nghệ sản xuất của Công ty được lắp đặt toàn bộ được nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc. Công suất của thiết bị máy móc và năng lực sản xuất có thể đáp ứng đơn đặt hàng lớn của khách hàng. Đảm bảo sản phẩm đầu ra có chất lượng cao, giá thành hợp lý và có sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường thế giới.

Hiện tại, Công ty đã lắp đặt xong toàn bộ trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty.

Bảng 1. 7: Các hạng mục máy móc thiết bị.

| TT | Tên thiết bị máy móc | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng máy móc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy may điện tử | Chiếc | 550 | 100% |
| 2 | Máy may điện tử kim bằng | Chiếc | 10 |  |
| 3 | Máy gọt xốp | Chiếc | 15 |  |
| 4 | Máy định hình | Chiếc | 35 |  |
| 5 | Máy đục lỗ | Chiếc | 25 |  |
| 6 | Máy chia chỉ | Chiếc | 03 |  |
| 7 | Máy ép nhiệt | Chiếc | 25 |  |
| 8 | Máy cắt dây | Chiếc | 10 |  |
| 9 | Máy chặt | Chiếc | 38 |  |
| 10 | Máy mài đế giày | Chiếc | 30 |  |
| 11 | Máy ép cao tần | Chiếc | 26 |  |
| 12 | Súng phun keo | Chiếc | 30 |  |
| 13 | Máy chấm keo | Chiếc | 15 |  |
| 14 | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  |
| 15 | Chuyền in kỹ thuật số | Chuyền | 02 |  |
| 16 | Xe nâng | Chiếc | 1 |  |
| 17 | Xê nâng hàng tay thấp | Chiếc | 5 |  |
| 18 | Xe nâng bàn | Chiếc | 2 |  |
| 19 | Máy phát điện công suất 50KVA/máy | máy | 02 |  |
| 20 | Trạm biến áp công suất 250KVA | Trạm | 01 |  |

Nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến

Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,

# KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Việc đầu tư dự án là phù hợp với các quy hoạch phát triển liên quan tại địa phương đã được phê duyệt, cụ thể phù hợp với:

+ Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050.

+ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 01/08/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050.

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

* Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường nước:

Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) thải ra nguồn tiếp nhận tại 01 cửa xả phía Tây Bắc dự án. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là mương tiêu phía Tây Bắc của dự án sau đó đổ về sông Ninh Cơ. Mương tiêu phía Tây Bắc của dự án có bề rộng khoảng 10m, sâu 3÷3,5m (tính từ mặt nước), mương này đóng vai trò tưới tiêu nông nghiệp (tiếp nhận và tiêu thoát nước ra sông Ninh Cơ).

- Mô tả hiện trạng nguồn nước:

Nguồn nước mương tiêu phía Tây Bắc dự án tại thời điểm xin cấp giấy phép môi trường có màu trong, không mùi các sinh vật sinh sống tại nguồn nguồn nước này chủ yếu là cá, tôm, cua và các loại thực vật thủy sinh như bèo tây, cỏ thìa … sinh trưởng và phát triển bình thường, không có hiện tượng bất thường tại nguồn tiếp nhận nước thải.

- Đánh giá khả năng chịu tại của môi trường:

Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của mương tiêu phía Tây Bắc dự án phụ thuộc vào lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận và nồng độ các chất ô nhiễm.

Chúng tôi sẽ đánh giá nguồn tiếp nhận bằng phương pháp đánh giá gián tiếp: đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của mương được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng, kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mương, lưu lượng và kết quả phân tích của nguồn nước thải xả vào đoạn mương hướng dẫn tại thông tư 76/2017/TTBTNMT ngày 19/12/2017 của Bộ Tài Nguyên môi trường, điều 82 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đánh giá qua các thông số sau: COD, BOD5, Amoni, Nitrat, Phosphat.

- Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của mương tiêu phía Tây Bắc dự án, đơn vị tư vấn căn cứ vào số liệu từ kết quả quan trắc của mương và kết quả quan trắc nước thải của Công ty tại thời điểm lập giấy phép, cụ thể như sau:

+ Kết quả quan trắc mương tiêu phía Tây Bắc dự án:

| Thông số | Mương tiêu phía Tây Bắc dự án | Cnn = (a+b+c)/3 | Cqc = QCVN 08-MT:2015 (B1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24/08/2023 (a) | 25/08/2023 (b) | 26/08/2023 (c) |  |  |
| BOD5 | 25,2 | 23,4 | 21,3 | 23,3 | 15 |
| COD | 52 | 48 | 43 | 47,7 | 30 |
| Amoni | 0,46 | 0,38 | 0,25 | 0,36 | 0,9 |
| Nitrat | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 10 |
| Photphat | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,24 | 0,3 |

+ Kết quả quan trắc nước thải của Công ty:

| Thông số | Nước thải của Công ty | Ct = (a+b+c)/3 | QCVN 40:2011/BTNMT(B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24/08/2023 (a) | 25/08/2023 (b) | 26/08/2023 (c) |  |  |
| BOD5 | 41 | 38 | 35 | 38 | 50 |
| COD | 110 | 95 | 80 | 95 | 150 |
| Amoni | 3,9 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 10 |
| Nitrat | KPT | KPT | KPT | - | - |
| Photphat | KPT | KPT | KPT | - | - |

Ghi chú: KPT: không phân tích

* Tính toán khả năng tiếp nhận nguồn nước: Đánh giá gián tiếp khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của mương theo công thức:

Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) x Fs + NPtđ

Trong đó:

+ Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm (kg/ngày);

+ Ltđ: Tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt tại mương tiêu nội đồng (kg/ngày);

+ Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước (kg/ngày);

+ Ltt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày);

+ Fs: Hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9. Chọn Fs= 0,9 để tính toán;

+ NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn  mương (kg/ngày) (NPtđ=0).

- Xác định tải lượng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x Qs x 86,4.

Trong đó:

+ Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy định kỹ thuật về chất lượng nước mặt (mg/l) theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1);

+ Qs: Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận ngoài môi trường (m3/s);

Mương tiêu phía Tây Bắc dự án bắt nguồn từ sông Châu Thành nên lưu lượng phụ thuộc vào chế độ dòng chảy của sông Châu Thành. Căn cứ theo quyết định 3025/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quyết định phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định, sông Châu Thành có lưu lượng Qs=0,19 m3/s. Do vậy lưu lượng của mương tiêu phía Tây Bắc dự án được xác định Qs=0,19 m3/s.

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).

Vậy tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận như sau:

| Thông số | COD | BOD5 | Amoni | Nitrat | Photphat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cqc (mg/l) | 30 | 15 | 0,9 | 10 | 0,3 |
| Qs (m3/s) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Ltđ (kg/ngày) | 492,5 | 246,25 | 14,77 | 164,16 | 4,92 |

- Xác định tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước: Lnn = Cnn x Qs x 86,4 (kg/ngày).

Trong đó:

+ Cnn: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt (mg/l);

+ Qs: Lưu lượng dòng chảy của mương tiêu phía Tây Bắc dự án (m3/s);

+ 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.

Vậy tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước như sau:

| Thông số | COD | BOD5 | Amoni | Nitrat | Photphat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cnn (mg/l) | 47,7 | 23,3 | 0,36 | 2,9 | 0,24 |
| Qs (m3/s) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Lnn (kg/ngày) | 783 | 382,5 | 5,9 | 47,6 | 3,94 |

- Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (Ltt)

Ltt = Lt + Ld + Ln  (kg/ngày)

Trong đó:

+ Ld: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải diện (Ld = 0 do đoạn mương đánh giá không có nguồn thải diện) (kg/ngày);

+ Ln: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên (Ln = 0 do đoạn mương đánh giá không có nguồn thải tự nhiên thải vào) (kg/ngày);

+ Lt: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm (kg/ngày)

Lt = Ct x Qt x 86,4 (kg/ngày)

Trong đó:

+ Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào mương tiêu phía Tây Bắc dự án (mg/l);

+ Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào mương tiêu phía Tây Bắc dự án (m3/s), Qt= 100 m3/ngày.đêm ≈ 0,001157 m3/s;

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.

| Thông số | COD | BOD5 | Amoni | Nitrat | Photphat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct (mg/l) | 95 | 38 | 3,1 | KPT | KPT |
| Qt (m3/s) | 0,001157 | 0,001157 | 0,001157 | 0,001157 | 0,001157 |
| Lt (kg/ngày) | 783 | 382,5 | 5,9 | KXĐ | KXĐ |

Ghi chú: KPT: Không phân tích

KXĐ: Không xác định

- Áp dụng công thức tính khả năng tiếp nhận nguồn nước: Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) x Fs + NPtđ thì ta tính được khả năng tiếp nhận của nguồn nước đối với các thông số trên như sau:

| Thông số | COD | BOD5 | Amoni | Nitrat | Photphat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ltn (kg/ngày) | -966,15 | -466,88 | 2,67 | Không xác định | Không xác định |

Nếu giá trị Ltn lớn hơn 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng 0 có nghĩa là nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.

Như vậy, theo tính toán tại bảng trên thì mương tiêu phía Tây Bắc dự án còn khả năng tiếp nhận thông số Amoni. Tuy nhiên, khả năng tự làm sạch của mương phụ thuộc vào nhiều yếu tố như các quá trình pha loãng của dòng chảy (trời mưa, thủy triều…), phân tán bề mặt, bốc hơi, quá trình chuyển hóa, phân hủy chất hữu cơ, quá trình trầm tích, sự hấp thu sinh học các chất ô nhiễm của của động thực vật, vi sinh vật thủy sinh… Mương tiêu phía Tây Bắc dự án có thể vẫn có khả năng tự làm sạch, khả năng tiếp nhận nước thải đối với các thông số COD, BOD5 ở những thời điểm khác.

* Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường khí:

Trong quá trình hoạt động Cơ sở, bụi và khí thải phát sinh từ công đoạn làm sạch đế giày và dán keo được xử lý qua hệ thống xử lý khí thải công suất 60.000 m3/h của Công ty. Theo kết quả quan trắc định kỳ năm 2022, 2023, khí thải được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

Do đó bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường khí.

Chương III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

Hiện trạng hệ sinh thái của Khu vực thực hiện dự án gồm Hệ sinh thái nông nghiệp, Hệ sinh thái khu dân cư, cụ thể như sau:

1.1. Hệ sinh thái nông nghiệp

Đa dạng sinh học

Cũng như các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm đa dạng trong loài (do số kiểu gen trong loài quyết định) và đa dạng khác loài (do số loài quyết định). Sự đa dạng như vậy trong các hệ sinh thái tự nhiên thuần thục thường đạt ở mức rất cao, đảm bảo tính ổn định cao nhất của hệ thống. Còn trong các hệ sinh thái nông nghiệp, con người chỉ chủ động đưa vào sản xuất một số loài cây trồng và vật nuôi đã được thuần hoá. Do đó hệ sinh thái nông nghiệp thường kém đa dạng sinh học hơn rất nhiều so với các hệ sinh thái tự nhiên. Và đó cũng chính là lý do cơ bản dẫn đến tính kém mềm dẻo, ổn định của các hệ sinh thái nông nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nâng cao tính đa dạng sinh học trong hệ sinh thái “nhân tạo” này.

Đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp phụ thuộc vào 4 yếu tố sau: (1) Đa dạng thảm thực vật ở trong và xung quanh hệ sinh thái nông nghiệp; (2) Sự duy trì thường xuyên các cây trồng khác nhau trong hệ sinh thái; (3) Mức độ luân phiên cây trồng theo không gian và thời gian; và (4) Mức độ tách biệt hệ sinh thái nông nghiệp ra khỏi thảm thực vật tự nhiên.

Đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp được tạo lên bởi thành phần loài và kiểu gen của các sinh vật chính như: cây trồng, côn trùng, các động vật ăn cỏ, ăn thịt và ký sinh, cũng như vi sinh vật cùng các sinh vật phân huỷ khác. Sự đa dạng cây trồng và thảm thực vật nói chung có vai trò quan trọng nhất đối với sự đa dạng các thành phần sinh vật trong hệ sinh thái nông nghiệp. Bởi vì sự đa dạng về cây trồng sẽ dẫn đến đa dạng về côn trùng, vi sinh vật và các thành phần sinh vật khác trên đồng ruộng. Tuy nhiên trong quá trình phát triển nông nghiệp chuyên canh, thâm canh theo hướng công nghiệp hoá, đã dần làm mất đi tính đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nông nghiệp. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự kém ổn định và bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp. Chính vì vậy, một trong những chiến lược của phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay là bảo vệ, duy trì và nâng cao tính đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp.

Đa dạng thành phần loài

Đối với thực vật bậc cao trong hệ sinh thái này có tổng số 216 loài, chủ yếu là các loài cây trồng phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân như ngô, mía, gừng, lúa, khoai,…

Động vật bậc cao: Tổng số loài thú trong khu vực là 13 loài trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (dơi io, dơi mũi ống cánh lông).

Chim: số loài chim là 79 loài trong đó có 4 loài có tên trong sách đỏ năm 2007: 3 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (cò trắng Trung Quốc, cò lửa lùn, cò nhạn), 1 loài được xếp hạng rất nguy cấp CR (cò hương); 1 loài được xếp vào diện quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013 của Chính phủ (Cò trắng Trung Quốc).

Bò sát: Tổng số có 12 loài trong đó có 4 loài thuộc diện quý hiếm, 3 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 trong đó 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (Rắn roi xanh), 2 loài được xếp hạng nguy cấp EN (Rắn sọc dưa, rắn ráo thường), có 3 loài được xếp là quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của Chính phủ.

Lưỡng cư: Tổng số có 10 loài thuộc hệ sinh thái này, trong đó có 1 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 được xếp hạng nguy cấp EN (ếch gai).

Côn trùng: Tổng số loài côn trùng trong hệ sinh thái này là 386 loài, trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007 và được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (bướm phượng đốm kem, bướm phượng cánh chim chấm rời).

1.2. Hệ sinh thái khu dân cư

Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn

Với các khu vườn hỗn hợp bao gồm cây trồng, cây bụi,… (hệ sinh thái vườn gia đình). Những khu vườn gia đình được trồng bởi nhiều loại cây và chúng được biết đến như những hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng nhất. Những khu vườn truyền thống tại nơi ở, là nguồn cung cấp chủ yếu không những đáp ứng nhu cầu tự cung tự cấp của người nông dân, mà còn có thể đem bán tăng thu nhập. Vườn gia đình là nơi tập hợp các loại cây: cây ăn quả, cây bụi, cây leo, các loại cỏ,... cung cấp thức ăn, cỏ khô, vật liệu xây dựng, củi đun, dược liệu, các chức năng về tôn giáo và xã hội khác như trang trí và tạo bóng mát cho nhà ở. Thêm vào đó, vườn cây quanh nhà còn là nơi ẩn náu của nhiều loài động vật (hoang dã, vật nuôi) và côn trùng. Nhiều loại cây trồng trong các vườn gia đình là những giống đã được thuần hoá và đôi khi không phải là loại có nguồn gốc tại địa phương và thường là lai tạo giữa nhiều giống cây nội địa khác nhau. Các khu vườn gia đình rất quan trọng đối với người dân vùng nông thôn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các khu vườn gia đình nhỏ có đa dạng sinh học cao có thể cung cấp lượng thực phẩm, cây thuốc không kém những cánh đồng chuyên canh rộng lớn được trồng trọt cẩn thận. Những vườn cây ăn quả là những hệ sinh thái bán vĩnh cửu và mức độ đa dạng sinh học có tính ổn định cao hơn các hệ cây hoa màu thu hoạch hàng năm do chúng ít bị xáo trộn hơn. Các vườn cây ăn quả hỗn hợp đặc trưng bởi tính đa dạng cao hơn về cấu trúc và có tiềm năng giúp cho đa dạng sinh học phong phú, đặc biệt là nếu duy trì được các bụi cây thấp. Tuy nhiên, hầu hết các vườn cây ăn quả chỉ có rất ít các bụi cây thấp tự nhiên.

Mức độ phong phú của các loài trong các hệ sinh thái vườn gia đình thường đạt mức đa dạng từ vừa phải cho tới rất cao, thể hiện tính đa dạng cao về chủng loại và cấu trúc. Hầu hết các loài được trồng hay cho phép mọc sau khi nảy mầm tự nhiên theo các mục đích cung cấp các loại sản phẩm cho nông dân, do vậy, vườn gia đình rất quan trọng đối với  nhu cầu tự cung tự cấp của các nông hộ. Những loại cây ăn quả chủ yếu được trồng trong các vườn gia đình bao gồm xoài, đu đủ, chuối, dừa, bưởi, roi, khế, vải, cam, chanh, mít, hồng xiêm,… Những loại rau điển hình bao gồm đậu, bầu, bí, cà chua, ớt, cà, các loại rau ăn lá như rau ngót, rau dền, rau cải, rau muống,… Nhiều loại rau thơm đồng thời là cây dược liệu cũng được trồng trong các vườn gia đình như tía tô, kinh giới, ngải cứu, sả, hẹ, đinh lăng, hoa hòe,… Tre thường được trồng làm nguyên liệu sản xuất đồ gia dụng, làm hàng rào, vật liệu xây dựng. Các vật nuôi trong nhà, cũng được nhốt trong vườn tại nơi ở ngoài cung cấp thực phẩm còn là nguồn cung cấp phân bón cho nhiều loài cây.

Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn ở Nam Định đại diện cho HST nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Chịu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, chương trình nông thôn mới và sự phát triển của kinh tế - xã hội của Nam Định trong những năm qua, bộ mặt HST nông thôn đã có nhiều thay đổi. Nhà ở, vườn cây, ao cá, các xưởng thủ công, đường xá, cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải đã nhanh chóng thay đổi.

Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn khá đa dạng về các loài cây trồng, vật nuôi không chỉ nhằm mục đích sản xuất lương thực, thực phẩm mà còn phục vụ các mục đích khác: sinh vật cảnh, dược liệu, cây ăn quả, cây bóng mát, cây lấy củi, làm vật liệu xây dựng,...

Tổng số loài thực vật bậc cao trong hệ sinh thái này là 418 loài, trong đó có 2 loài có tên trong Sách Đỏ 2007: 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (vương tùng), 1 loài xếp hạng nguy cấp EN (hoàng thảo);  3 loài có tên trong danh mục các loài quý hiếm theo như Nghị định 32/2006 của Chính phủ (vạn tuế, thiên tuế, sưa bắc bộ). Trong khu vực có tổng số 30 loài thú trong đó có 1 loài nằm trong Sách Đỏ 2007 được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (dơi chó tai ngắn). Chim có tổng số 96 loài, trong đó có 4 loài quý hiếm theo danh mục Sách Đỏ 2007: 1 loài được xếp hạng ít nguy cấp LR (gà lôi trắng), 3 loài xếp hạng sẽ nguy cấp VU (cò trắng Trung quốc, gà tiền mặt vàng, cú lợn lưng nâu); 5 loài quý hiếm theo như Nghị định 32/2006 của Chính phủ (gà lôi trắng, gà tiền mặt vàng, cú lợn lưng xám, chích chòe lửa, yểng (nhồng); 2 loài nằm trong danh mục các loài quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Quyết định 160/2013 của Chính phủ (cò trắng Trung quốc, gà tiền mặt vàng). Tổng số loài bò sát là 13 loài trong đó có 3 loài nằm trong Sách Đỏ 2007: 1 loài được xếp hạng sẽ nguy cấp VU (tắc kè), 2 loài xếp hạng nguy cấp EN (rắn ráo thường, rắn ráo trâu), 3 loài thuộc danh mục quý hiếm theo Nghị định 32/2006 của Chính phủ (tắc kè, rắn ráo thường, rắn ráo trâu).

Nguồn: Báo cáo tổng hợp quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030.

* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không chứa các yếu tố nhạy cảm về môi trường.

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải.

a. Vị trí địa lý.

Vị trí thực hiện dự án thuộc thửa số 99,24,127 tờ bản đồ số 19 xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Tổng diện tích của dự án là 21.273,5 m2 có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Nam tiếp giáp hành lang bảo vệ đê và đê sông Ninh Cơ, tiếp đến là sông Ninh Cơ.

+ Phía Đông Bắc giáp nhà thờ giáo họ Nam Cường và khu dân cư xóm 8, xã Trực Mỹ.

+ Phía Tây Nam giáp đường liên thôn, tiếp đến là dân cư xóm 8, xã Trực Mỹ.

+ Phía Tây Bắc giáp mương tiêu nội đồng, tiếp đó là đất nông nghiệp của người dân xã Trực Mỹ.

b. Địa hình khu vực dự án.

Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ nền địa hình từ 0,5m – 1,0m.

# c. Điều kiện khí hậu, khí tượng

Tỉnh Nam Định mang đầy đủ những đặc điểm của tiểu khí hậu vùng Đồng bằng sông Hồng là khu vực nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa rõ rệt (xuân, hạ, thu, đông).

-Nhiệt độ

### Theo số liệu Niên giám thống kê tỉnh Nam Định, Nhiệt độ trung bình từ năm 2018 - 2022 dao động từ 24,2(C– 25,4(C. Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6 có nhiệt độ 30,9(C, tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 1 có nhiệt độ 17,8(C.

Bảng 3. 1. Nhiệt độ trung bình các năm tại Nam Định

| Năm | Nhiệt độ trung bình tháng (oC) |
| --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | TB năm |
| 2018 | 17,7 | 17,0 | 21,8 | 23,7 | 28,8 | 30,5 | 29,3 | 28,3 | 28,1 | 25,5 | 23,7 | 19,1 | 24,5 |
| 2019 | 17,6 | 21,9 | 22,7 | 26,7 | 27,7 | 31,3 | 30,8 | 29,8 | 28,5 | 25,8 | 22,7 | 19,1 | 25,4 |
| 2020 | 19,6 | 19,7 | 22,8 | 22,1 | 29,2 | 31,5 | 31,5 | 28,9 | 28,8 | 24,1 | 23,1 | 18,1 | 25 |
| 2021 | 16,1 | 20,4 | 22,2 | 25,1 | 28,9 | 30,9 | 30,1 | 30,1 | 27,9 | 23,7 | 21,7 | 18,5 | 24,6 |
| 2022 | 18,1 | 15,1 | 22,5 | 23,9 | 26,4 | 30,2 | 29,9 | 29 | 28,1 | 24,8 | 24,9 | 17 | 24,2 |
| TB tháng | 17,8 | 18,8 | 22,4 | 24,3 | 28,2 | 30,9 | 30,3 | 29,2 | 28,3 | 24,8 | 23,2 | 18,4 |  |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định )

- Độ ẩm

### Độ ẩm tương đối trung bình từ năm 2018 -2022 dao động từ 82% - 83%. Tháng có độ ẩm tương đối trung bình cao nhất là tháng 3, tháng có độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất là tháng 6.

Bảng 3. 2. Độ ẩm tương đối trung bình các năm tại Nam Định

| Năm | Độ ẩm tương đối trung bình (%) |
| --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | TB năm |
| 2018 | 85 | 78 | 85 | 86 | 82 | 75 | 82 | 87 | 83 | 81 | 82 | 86 | 83 |
| 2019 | 86 | 88 | 93 | 87 | 85 | 77 | 77 | 88 | 75 | 84 | 80 | 76 | 83 |
| 2020 | 84 | 86 | 89 | 86 | 80 | 72 | 77 | 86 | 85 | 80 | 78 | 75 | 82 |
| 2021 | 74 | 83 | 88 | 89 | 84 | 77 | 80 | 80 | 87 | 85 | 77 | 77 | 82 |
| 2022 | 87 | 84 | 87 | 82 | 82 | 75 | 82 | 84 | 84 | 78 | 84 | 73 | 82 |
| TB tháng | 83,2 | 83,8 | 88,4 | 86 | 82,6 | 75,2 | 79,6 | 85 | 82,8 | 81,6 | 80,2 | 77,4 |  |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định)

- Nắng

Tổng số giờ nắng từ năm 2018-2022 có khoảng 1354 giờ (năm 2022) -1503 giờ (năm 2019). Số giờ nắng cao tập trung chủ yếu vào tháng 5,6 và tháng 7, tháng 5 năm 2020 có số giờ nắng cao nhất là 245 giờ. Tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 2 năm 2022 là 27 giờ.

Bảng 3. 3. Số giờ nắng các năm tại Nam Định

| Năm | Số giờ nắng các tháng trong năm (h) |
| --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
| 2018 | 26 | 42 | 88 | 80 | 240 | 170 | 123 | 104 | 140 | 133 | 128 | 104 | 1.378 |
| 2019 | 30 | 88 | 40 | 107 | 125 | 205 | 172 | 140 | 184 | 139 | 128 | 145 | 1.503 |
| 2020 | 70 | 58 | 36 | 47 | 179 | 245 | 240 | 144 | 134 | 93 | 124 | 80 | 1.450 |
| 2021 | 66 | 95 | 32 | 56 | 209 | 189 | 220 | 171 | 126 | 93 | 120 | 119 | 1.496 |
| 2022 | 36 | 27 | 49 | 105 | 88 | 184 | 189 | 151 | 138 | 162 | 123 | 102 | 1.354 |
| TB tháng | 45,6 | 62 | 49 | 79 | 168,2 | 198,6 | 188,8 | 142 | 144,4 | 124 | 124,6 | 110 |  |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định)

- Lượng mưa

Lượng mưa trung bình năm từ năm 2018-2022 dao động từ 1296mm – 2555 mm. Lượng mưa phân bổ không đều trong năm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm gần 80% lượng mưa cả năm, các tháng mưa nhiều là tháng 7, 8, 9,10. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, chiếm 20% lượng mưa cả năm. Tháng có lượng mưa trung bình thấp nhất là tháng 2 và tháng 12. Năm 2021 tháng 1 có lượng mưa rất thấp chỉ có 0,1mm.

Bảng 3. 4. Lượng mưa các năm tại Nam Định

| Năm | Lượng mưa (mm) |
| --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Tổng |
| 2018 | 15 | 11 | 41 | 102 | 142 | 86 | 531 | 373 | 187 | 226 | 6 | 111 | 1.831 |
| 2019 | 18 | 20 | 39 | 98 | 160 | 126 | 74 | 421 | 143 | 152 | 44 | 1 | 1.296 |
| 2020 | 142 | 24 | 87 | 45 | 68 | 42 | 92 | 410 | 255 | 404 | 72 | 8 | 1.649 |
| 2021 | 0,1 | 39 | 27 | 147 | 196 | 223 | 357 | 148 | 717 | 313 | 47 | 3 | 2.217 |
| 2022 | 88 | 101 | 76 | 103 | 173 | 136 | 329 | 515 | 653 | 283 | 87 | 11 | 2.555 |
| TB tháng | 52,6 | 39 | 54 | 99 | 147,8 | 122,6 | 276,6 | 373,4 | 391 | 275,6 | 51,2 | 26,8 |  |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định )

- Gió: Hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình cả năm là 2 - 2,3 m/s. Mùa đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 2,4 -2,6 m/s, những tháng cuối mùa đông gió có xu hướng chuyển dần về phía Đông. Mùa hè hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, tốc độ gió trung bình 1,9 -2,2 m/s, tốc độ gió cực đại (khi có bão) là 40 m/s, đầu mùa hạ thường xuất hiện các đợt gió Tây khô nóng gây tác động xấu đến cây trồng. Ngoài ra vùng ven biển còn chịu ảnh hưởng của gió đất (hướng thịnh hành là Tây và Tây Nam), gió biển (hướng thịnh hành là Đông Nam).

- Lượng bốc hơi:

Lượng bốc hơi hàng năm trong tỉnh khoảng 750 -850mm. Ở phía Bắc có lượng bốc hơi thấp hơn. Tại trạm Nam Định, lượng bốc hơi trung bình nhiều năm là 767mm.

Về mùa đông, lượng bốc hơi trung bình tháng khoảng 35mm đến 65mm, mùa hè 70mm đến 100mm.

Chỉ số ẩm ướt (tỷ số giữa lượng mưa trung bình và lượng bốc hơi trung bình) của các địa phương trong tỉnh phổ biến là A = 1,9 – 2,2.

# d. Điều kiện thuỷ văn.

* Chế độ thủy văn sông Ninh Cơ:

Xã Trực Mỹ có hệ thống sông, kênh tương đối dày đặc thuận lợi cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân trong vùng. Trong đó, sông Ninh Cơ là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Sông Ninh Cơ là một nhánh lớn của sông Hồng, điểm bắt đầu là nơi tiếp giáp ha xã Trực Chính – huyện Trực Ninh và xã Xuân Hồng – huyện Xuân Trường đổ ra biển qua cửa Lạch Giang. Sông Ninh Cơ có chiều dài khoảng 55 km, đóng vai trò quan trọng trong đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân địa phương và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hải Hậu và huyện Xuân Trường. Chế độ nước sông Ninh Cơ được phân biệt rõ rệt bởi mùa lũ và mùa kiệt:

Kết quả tính toán tần suất luỹ tích mực nước sông Ninh Cơ:

Bảng 3. 5. Tính toán tần suất lũy tích mực nước

| P (%) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 90 | 95 | 97 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hđỉnh (cm) | 415 | 385 | 355 | 309 | 246 | 169 | 156 | 145 | 136 | 105 | 67 | 53 | 46 | 38 |
| Hgiữa (cm) | 410 | 375 | 342 | 293 | 227 | 157 | 142 | 128 | 117 | 81 | 46 | 34 | 25 | 12 |
| Hchân (cm) | 405 | 365 | 336 | 287 | 217 | 133 | 133 | 97 | 83 | 46 | 23 | 15 | 12 | 2 |

“Mực nước theo hệ Cao độ Quốc gia”

Dòng chảy: Theo kết quả đo lưu tốc dòng chảy tại khu vực cho thấy:

- Triều lên:                 Vtb = - 0,79 m/s; Vmặt = - 0,99 m/s.

- Triều xuống:            Vtb = 0,97 m/s; Vmặt = 1,78 m/s.

Nguồn: Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ Thuỷ Lợi, số 2 – Ngọc Hà – Hà Nội.

* Chế độ thủy triều

Biên độ triều vùng biển Nam Định trung bình từ 1,6-1,7 m, lớn nhất là 3,31m và nhỏ nhất là 0,11m. Thời gian triều lên trong ngày khoảng 8-9 giờ, thời gian triều xuống khoảng 15-16 giờ. Hàng tháng trung bình có 2 lần  triều cường, 2 lần triều kém , mỗi kỳ triều khoảng 15-16 ngày. Ảnh hưởng của thủy triều mạnh nhất vào các tháng mùa kiệt, giảm đi trong các tháng mùa lũ lớn.

2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải

Nước thải sau xử lý của nhà máy được thải trực tiếp ra mương tiêu phía Tây Bắc dự án sau đó chảy ra sông Ninh Cơ. Để đánh giá chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải, nhà máy đã hợp đồng với Trung tâm Quan trắc và phân tích Tài nguyên môi trường lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng nguồn nước mặt mương tiêu phía Tây Bắc dự án. Kết quả phân tích như sau:

Bảng 3. 6: Kết quả phân tích mẫu nước mặt tại mương tiêu phía Tây Bắc dự án

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 08-MT:2015 /BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 26/08/2023 |  |
| 1 | pH | - | 6,97 | 6,98 | 6,96 | 5,5-9 |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 58 | 43 | 47 | 50 |
| 3 | Oxy hòa tan | mg/l | 4,99 | 5,03 | 4,99 | ≥4 |
| 4 | COD | mg/l | 52 | 48 | 43 | 30 |
| 5 | BOD5(200C) | mg/l | 25,2 | 23,4 | 21,3 | 15 |
| 6 | Nitrat (theo N) | mg/l | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 10 |
| 7 | Amoni (theo N) | mg/l | 0,46 | 0,38 | 0,25 | 0,9 |
| 8 | Photphat (theo P) | mg/l | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,3 |
| 9 | Tổng dầu, mỡ | mg/l | KPH (MDL=0,3) | KPH (MDL=0,3) | KPH (MDL=0,3) | 1 |
| 10 | Coliform | MPN/100ml | 6.200 | 5.600 | 5.100 | 7.500 |

Ghi chú:

| Ký hiệu | Thông tin | Tọa độ |
| --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| Vị trí lấy mẫu | Mẫu nước mương nội đồng, vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải của Công ty khoảng 50m về phía hạ lưu. | 2237256 | 0575017 |
| Thời gian lấy mẫu | Ngày 24/08/2023 đến ngày 26/08/2023 |
| Đơn vị lấy mẫu, phân tích | Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường |
| Quy chuẩn so sánh | QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt ( cột B1) - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2 |

Nhận xét:

Theo kết quả phân tích cho thấy tất cả 7/10 thông số phân tích tại cả 03 đợt quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN08-MT:2015/BTNMT (Cột B1). Có 02/10 thông số là COD và BOD5 tại cả 3 đợt quan trắc đều vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN08-MT:2015/BTNMT (Cột B1). Đối với thông số chất rắn lơ lửng chỉ vượt tại 01 đợt quan trắc ngày 24/08/2023. Các thông số vượt quy chuẩn cho phép được thể hiện trong bảng sau:

| Thông số | Số lần vượt theo QCVN08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- |
|  | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 26/08/2023 |
| BOD5 | 1,68 | 1,56 | 1,42 |
| COD | 1,73 | 1,6 | 1,43 |
| Chất rắn lơ lửng | 1,16 | - | - |

2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải

# Hoạt động khai thác sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải như sau: Mương tiêu nội đồng phía Tây Bắc của dự án có bề rộng 10m, sâu 3÷3,5m (tính từ mặt nước), mương này đóng vai trò tưới tiêu nông nghiệp (tiếp nhận và tiêu thoát nước ra sông Ninh Cơ).

Không có hoạt động khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt tại khu vực nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở.

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải

# Nước thải các nguồn lân cận xả vào mương tiêu nội đồng phía Tây Bắc chủ yếu là nước thải sinh hoạt của khu dân cư xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh. Các thông số ô nhiễm chính có trong nước thải gồm: BOD5, Tổng N, Tổng P, Coliform…

(Nguồn: căn cứ theo khao sát thực tế của đơn vị tư vấn và chủ dự án)

- Đơn vị quản lý mương tiêu nội đồng phía Tây Bắc dự án là UBND xã Trực Mỹ.

- Công ty đã được UBND xã Trực Mỹ chấp thuận việc xả nước thải sau xử lý vào mương tiêu nội đồng phía Tây Bắc dự án tại Biên bản làm việc ngày 07/09/2023.

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

a. Môi trường nước mặt:

Bảng 3. 7: Kết quả quan trắc tại mương tiêu phía Tây Bắc dựa án

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 08-MT:2015 /BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 26/08/2023 |  |
| 1 | pH | - | 6,97 | 6,98 | 6,96 | 5,5-9 |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 58 | 43 | 47 | 50 |
| 3 | Oxy hòa tan | mg/l | 4,99 | 5,03 | 4,99 | ≥4 |
| 4 | COD | mg/l | 52 | 48 | 43 | 30 |
| 5 | BOD5(200C) | mg/l | 25,2 | 23,4 | 21,3 | 15 |
| 6 | Nitrat (theo N) | mg/l | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 10 |
| 7 | Amoni (theo N) | mg/l | 0,46 | 0,38 | 0,25 | 0,9 |
| 8 | Photphat (theo P) | mg/l | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,3 |
| 9 | Tổng dầu, mỡ | mg/l | KPH (MDL=0,3) | KPH (MDL=0,3) | KPH (MDL=0,3) | 1 |
| 10 | Coliform | MPN/100ml | 6.200 | 5.600 | 5.100 | 7.500 |

Ghi chú:

| Ký hiệu | Thông tin | Tọa độ |
| --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| Vị trí lấy mẫu | Mẫu nước mương nội đồng, vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải của Công ty khoảng 50m về phía hạ lưu. | 2237256 | 0575017 |
| Thời gian lấy mẫu | Ngày 24/08/2023 đến ngày 26/08/2023 |
| Đơn vị lấy mẫu, phân tích | Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường |
| Quy chuẩn so sánh | QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt ( cột B1) - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2 |

Nhận xét:

Theo kết quả phân tích cho thấy tất cả 7/10 thông số phân tích tại cả 03 đợt quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN08-MT:2015/BTNMT (Cột B1). Có 02/10 thông số là COD và BOD5 tại cả 3 đợt quan trắc đều vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN08-MT:2015/BTNMT (Cột B1). Đối với thông số chất rắn lơ lửng chỉ vượt tại 01 đợt quan trắc ngày 24/08/2023. Các thông số vượt quy chuẩn cho phép được thể hiện trong bảng sau:

| Thông số | Số lần vượt theo QCVN08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- |
|  | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 26/08/2023 |
| BOD5 | 1,68 | 1,56 | 1,42 |
| COD | 1,73 | 1,6 | 1,43 |
| Chất rắn lơ lửng | 1,16 | - | - |

b. Môi trường không khí:

Bảng 3. 8: Kết quả phân tích không khí xung quanh tại dự án

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 05:2013/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KXQ 12-08/23 | KXQ 13-08/23 | KXQ 14-08/23 | KXQ 15-08/23 | KXQ 16-08/23 | KXQ 17-08/23 |  |
|  |  |  | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 26/08/2023 |  |
| 01 | Tiếng ồn | dBA | 62 | 64 | 60,9 | 64,6 | 62,2 | 66,1 | 70(*) |
| 02 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | (g/m3 | 180 | 157 | 185 | 148 | 176 | 152 | 300 |
| 03 | CO | (g/m3 | <8.400 | <8.400 | <8.400 | <8.400 | <8.400 | <8.400 | 30.000 |
| 04 | SO2 | (g/m3 | 173 | 145 | 160 | 154 | 140 | 123 | 350 |
| 05 | NO2 | (g/m3 | 78 | 60 | 91 | 65 | 83 | 57 | 200 |

* Ghi chú:

| Ký hiệu | Thông tin | Tọa độ |
| --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| KXQ12,14,16-08/23 | Mẫu không khí tại khu vực cổng của Công ty. | 2237081 | 0575099 |
| KXQ13,15,17-08/23 | Mẫu không khí tại khu vực giáp tường bao phía Tây Nam của Công ty. | 2237135 | 0574927 |
| Thời gian lấy mẫu: | Ngày 24/08/2023 đến ngày 26/08/2023 |
| Đơn vị lấy mẫu, phân tích | Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường |
| Quy chuẩn so sánh | - QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. - (*)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. |

Nhận xét

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung tại khu vực dự án cho thấy: Tất cả các thông số phân tích tại cả 03 đợt quan trắc đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

c. Môi trường đất:

Bảng 3. 9. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 03-MT:2015 /BTNMT (đất công nghiệp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đ02-08/23 | Đ03-08/23 | Đ04-08/23 |  |
|  |  |  | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023 |  |
| 1 | Chì | mg/Kg | 12,5 | 10,1 | 14 | 300 |
| 2 | Cadimi | mg/Kg | <1,08 | <1,08 | <1,08 | 10 |
| 3 | Asen | mg/Kg | <1,5 | <1,5 | <1,5 | 25 |

* Ghi chú:

| Ký hiệu | Thông tin | Tọa độ |
| --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| Vị trí lấy mẫu | Mẫu đất trong khuôn viên dự án, vị trí sau khu văn phòng. | 2237136 | 0575099 |
| Thời gian lấy mẫu: | Ngày 24/08/2023 đến ngày 26/08/2023 |
| Đơn vị lấy mẫu, phân tích | Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường |
| Quy chuẩn so sánh | QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất |

Nhận xét

Kết quả quan trắc môi trường đất tại dự án cho thấy: Tất cả các thông số phân tích tại cả 03 đợt quan trắc đều đạt QCVN 03-MT:2015/BTNMT (Đất công nghiệp).

d. Môi trường nước dưới đất:

Bảng 3. 10: Kết quả quan trắc nước dưới đất

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 09-MT:2015 /BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 26/08/2023 |  |
| 1 | pH | - | 7,0 | 7,03 | 7,02 | 5,5-8,5 |
| 2 | Độ cứng(theo CaCO3) | mg/l | 76 | 84 | 88 | 500 |
| 3 | Chỉ số Pemanganat | mg/l | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 4 |
| 4 | Nitrat (theo N) | mg/l | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 15 |
| 5 | Sunfat (SO42-) | mg/l | 34 | 38 | 41 | 400 |
| 6 | Amoni (theo N) | mg/l | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 1 |
| 7 | Sắt | mg/l | 0,2 | 0,15 | 0,18 | 5 |
| 8 | Asen | mg/l | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,05 |
| 9 | Coliform | CFU/100ml | KPH (MDL=1) | KPH (MDL=1) | KPH (MDL=1) | 3 |

Ghi chú:

| Ký hiệu | Thông tin | Tọa độ |
| --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| Vị trí lấy mẫu | Mẫu nước giếng khoan sâu 120m của Công ty, vị trí giáp hệ thống xử lý nước thải của Công ty | 2237173 | 0575090 |
| Thời gian lấy mẫu | Ngày 24/08/2023 đến ngày 26/08/2023 |
| Đơn vị lấy mẫu, phân tích | Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường |
| Quy chuẩn so sánh | QCVN QCVN09-MT:2015: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. |

Nhận xét:

Theo kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số phân tích tại cả 03 đợt quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN09-MT:2015/BTNMT.

e. Môi trường nước thải:

Bảng 3. 11: Kết quả quan trắc nước thải của Công ty

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 40:2011 /BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 26/08/2023 |  |
| 1 | pH | - | 7,05 | 7,03 | 6,99 | 5,5-9 |
| 2 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 48 | 37 | 32 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 110 | 95 | 80 | 150 |
| 4 | BOD5(200C) | mg/l | 41 | 38 | 35 | 50 |
| 5 | Sunfua | mg/l | 0,43 | 0,37 | 0,29 | 0,5 |
| 6 | Amoni (theo N) | mg/l | 3,9 | 3,0 | 2,4 | 10 |
| 7 | Tổng Phôtpho | mg/l | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 6 |
| 8 | Tổng Nitơ | mg/l | 23 | 19,5 | 17,3 | 40 |
| 9 | Clo dư | mg/l | <0,6 | 0,8 | 0,7 | 2 |
| 10 | Dầu mỡ khoáng | mg/l | <0,9 | <0,9 | <0,9 | 10 |
| 11 | Phenol | mg/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,5 |
| 12 | Tổng Coliform | MPN/100ml | 4.600 | 4.200 | 3.900 | 5.000 |

Ghi chú:

| Ký hiệu | Thông tin | Tọa độ |
| --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| Vị trí lấy mẫu | Mẫu nước thải tại điểm xả sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty, điểm trước khi bơm ra đường cống sau đó ra mương nội đồng. Vị trí giáp tường bao phía Đông Bắc. | 2237210 | 0575081 |
| Thời gian lấy mẫu | Ngày 24/08/2023 đến ngày 26/08/2023 |
| Đơn vị lấy mẫu, phân tích | Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường |
| Quy chuẩn so sánh | QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp |

Nhận xét:

Theo kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số phân tích tại cả 03 đợt quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).

f. Môi trường khí thải:

Bảng 3. 12: Kết quả quan trắc khí thải của Công ty

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 20:2009 /BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 24/08/2023 |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | 28.675 | 28.120 | 28.230 | - |
| 2 | Benzene | mg/Nm3 | KPH (MDL = 0,60) | KPH (MDL = 0,60) | KPH (MDL = 0,60) | 5 |
| 3 | Cyclohexane | mg/Nm3 | KPH (MDL = 0,70) | KPH (MDL = 0,70) | KPH (MDL = 0,70) | 1.300 |
| 4 | Etyl axetat | mg/Nm3 | KPH (MDL = 1,00) | KPH (MDL = 1,00) | KPH (MDL = 1,00) | 1.400 |
| 5 | Toluen | mg/Nm3 | KPH (MDL = 0,60) | KPH (MDL = 0,60) | KPH (MDL = 0,60) | 750 |

Ghi chú:

| Ký hiệu | Thông tin | Tọa độ |
| --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| Vị trí lấy mẫu | Ống phóng không sau hệ thống xử lý khí thải của xưởng sản xuất số 1 | 2237234 | 0574891 |
| Thời gian lấy mẫu | Ngày 22/08/2023 đến ngày 24/08/2023 |
| Đơn vị lấy mẫu, phân tích | Công ty Cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát |
| Quy chuẩn so sánh | QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ |

Nhận xét:

Theo kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số phân tích tại cả 03 đợt quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 20:2009/BTNMT.

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án:

Việc lựa chọn địa điểm trong điều kiện tự nhiên như mưa, nắng, gió, nhiệt độ, độ ẩm… có ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi công, hoạt động của cơ sở,… ảnh hưởng đến tuổi thọ và sự hoạt động liên tục của công trình cũng như tình hình ô nhiễm môi trường ở thời điểm hiện tại và khả năng xử lý chất thải phòng chống ô nhiễm môi trường trong tương lai.

Với kết quả quan trắc hiện trạng môi trường khu vực dự án cho thấy các kết quả phân tích về môi trường không khí, đất, nước mặt hiện trạng đảm bảo quy chuẩn môi trường. Như vậy cơ sở phù hợp với môi trường tự nhiên của khu vực dự án.

Chương IV: ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng bổ sung các hạng mục công trình, lắp đặt bổ sung trang thiết bị máy móc.

1.1. Đánh giá, dự báo tác động

Như đã phân tích ở trên, đối với dự án “Xây dựng cơ sở sản xuất giày”, trong giai đoạn này Công ty chủ yếu mở rộng về cảnh quan khuôn viên Công ty với việc bổ sung thêm hồ điều hòa + tiểu cảnh (diện tích 4.073m2) tạo môi trường làm việc cho người lao động, đồng thời mở rộng nhà xưởng số 2 thêm khoảng 1.134m2 về phía Đông Bắc (đang thi công), nhà ăn ca + để xe thêm 397,5m2 về phía Đông Nam (đang thi công), xây dựng nhà kho 02 tầng diện tích 150m2 tại vị trí kho chứa phế liệu (đang thi công), chuyển vị trí hệ thống xử lý nước thải (đã tiến hành chuyển) về phía Đông dự án, bố trí lại vị trí các kho chứa rác và kho chứa chất thải nguy hại.

Các hoạt động này sẽ ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản xuất của Công ty cũng như cơ sở hạ tầng hiện tại như:

- Gây xáo trộn hoạt động sản xuất hiện tại của Công ty;

- Gây xáo trộn đến các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu;

- Nguy cơ gây các tai nạn lao động cao do hoạt động sản xuất của Công ty vẫn diễn ra bình thường;

A. Các nguồn gây tác động liên quan đến đến chất thải.

# a. Chất thải rắn thông thường.

a1. Nguồn phát sinh.

* Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình.

- Thành phần: đất đá, vữa, tôn, sắt thép vụn, cát, gạch vỡ, bê tông thải….

- Tải lượng: Tham khảo từ các dự án đã xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Ước tính tải lượng chất thải rắn xây dựng thải ra bằng khoảng 0,1% khối lượng vật tư xây dựng. Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh khoảng: 5.153 x 0,1% ≈ 5,2 tấn

* Chất thải rắn sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân xây dựng trên công trường. Thành phần: Thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, giấy vụn...

- Tải lượng:

Số lượng lao động trong giai đoạn này sẽ biến động tùy vào từng thời điểm cụ thể. Dựa theo thực tế công việc, số lượng lao động nhiều nhất trong ngày khoảng 30 người.

Căn cứ theo thực tế các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định, lượng rác thải trung bình của mỗi công nhân lao động thải ra khoảng 0,4 kg/ngày. Do đó, lượng rác thải phát sinh khoảng:

30 người x 0,4 kg/người/ngày = 12 kg/ngày.

a2. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc trên công trường, công nhân đang làm việc tại Công ty, môi trường đất, môi trường nước mặt của hệ thống kênh mương nội đồng và hệ sinh thái xung quanh dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải sinh hoạt không được thu gom gây mùi khó chịu và tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người lao động.

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải là bê tông thải, vữa, xi măng thải đổ xuống đất hoặc xuống ruộng lúa thì khu vực đó sẽ bị đông cứng, khả năng hút nước, thấm nước kém, không còn màu mỡ cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa và các loài thực vật khác. Vỏ bao bì thải ra từ quá trình lắp đặt thiết bị máy móc nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ gây mất mỹ quan. Khi trời mưa, chất thải rắn sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn xuống kênh làm tắc nghẽn gây ngập úng và có thể gây bồi lắng cục bộ, cản trở quá trình tiêu thoát nước và gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sông.

Mặt khác các loại nguyên vật liệu xây dựng và chất thải không được che chắn khi lưu giữ cũng khi vận chuyển dễ bị cuốn theo gió ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tóm lại:

Phạm vi ảnh hưởng của chất thải rắn thông thường đến môi trường xung quanh mang tính cục bộ. Chủ dự án, đơn vị thi công không thực hiện nghiêm túc về việc thu gom, xử lý chất thải rắn sẽ gây ô nhiễm môi trường quy mô và phạm vi rộng.

# b. Chất thải nguy hại.

b1. Nguồn phát sinh.

- Các hoạt động phát sinh chất thải nguy hại: Hoạt động sửa chữa các thiết bị máy móc thi công tại công trường, hoạt động sơn tường, ...

- Thành phần, tải lượng: Lượng CTNH này phát sinh tùy thuộc vào máy móc thi công tại công trường và khả năng quản lý nguyên, vật liệu của đơn vị thi công nên việc tính toán chính xác lượng CTNH từ quá trình này rất khó khăn. Căn cứ vào thực tế xây dựng của các công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định, uớc tính khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn này khoảng 100kg.

Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực hiện vào năm 2002 cho thấy:

+ Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/phương tiện/lần thay.

+ Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc: Trung bình từ 3 tháng thay dầu nhớt 1 lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện.

Căn cứ vào khối lượng phương tiện vận chuyển và tần suất thay dầu nhớt dao động từ 1-3 lần trong cả quá trình thi công xây dựng. Ước tính tổng lượng dầu thải trong cả quá trình thi công xây dựng dự án là 140 lít tương đương 112kg (căn cứ thực tế 1 lít dầu tương đương 0,8kg).

+ Căn cứ bảng 1.1 thì lượng sơn cần để sơn tường là 900 kg (1 lít sơn nặng 1,5kg), số lượng thùng sơn là 34 thùng loại (18 lít/thùng) trong đó vỏ thùng nặng 0,5 kg/thùng. Vậy khối lượng vỏ thùng sơn thải phát sinh là 17kg.

+ Khối lượng mẩu que hàn phát sinh khoảng 10kg và xỉ hàn thải phát sinh khoảng 5kg trong cả quá trình thi công.

Ngoài ra giẻ lau nhiễm dầu mỡ phát sinh khoảng 5kg, sơn thải phát sinh khoảng 20kg trong cả quá trình thi công xây dựng.

Bảng 4. 1. Dự báo thành phần CTNH phát sinh.

| Mã CTNH | Tên chất CTNH | Ký hiệu phân loại | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 02 03 | Dầu thải | NH | Lỏng | 112 |
| 18 02 01 | Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ,… | KS | Rắn | 5 |
| 16 01 09 | Sơn thải, cặn sơn,… | KS | Rắn/lỏng | 20 |
| 07 04 01 | Đầu mẩu que hàn | KS | Rắn | 10 |
| 07 04 02 | Xỉ hàn thải | KS | Rắn | 5 |
| 18 01 02 | Vỏ thùng chứa sơn | KS | Rắn | 17 |
|  | Tổng |  |  | 169 |

b2. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

- Đối tượng chịu tác động là người lao động tham gia thu gom vận chuyển CTNH, công nhân lao động xây dựng tại công trường, công nhân đang làm việc tại Công ty. Đối tượng chịu tác động gián tiếp là hệ sinh thái xung quanh khu vực thực hiện dự án.

- CTNH phát sinh chủ yếu là dầu thải, giẻ lau dính dầu mỡ, sơn thải, bao bì chứa sơn, đầu que hàn,.... Chất thải này dễ bắt cháy gây ra các sự cố cháy nổ. Ngoài ra, chất thải này còn tác động đến môi trường qua tích lũy sinh học và gây tác hại đến hệ sinh học và môi trường.

Nếu quá trình thu gom, vận chuyển xử lý CTNH không đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải có thể rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng lớn đến con người và môi trường trong khu vực:

- Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực.

- Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

- Chất thải nguy hại có thể bị rơi vãi xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất (đặc biệt là lớp thổ nhưỡng) và gián tiếp gây ô nhiễm môi trường nước ngầm.

Tóm lại: Các loại CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, chủ dự án kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát để thực hiện các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH đến sức khỏe, tính mạng con người.

# c. Bụi, khí thải.

c1. Nguồn phát sinh

* Các công đoạn phát sinh:

- Hoạt động bốc dỡ, vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu xây dựng.

- Hoạt động của máy móc thiết bị xây dựng.

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển;

- Hoạt động sơn, hàn các hạng mục.

Ngoài ra, các khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng cũng phát sinh bụi, khí thải.

* Thành phần: bụi, khí SO2, CO2, CO, NOx, hydrocacbon, NH3, H2S,...

* Tải lượng:

Trên thực tế, lượng bụi, khí thải phát sinh biến động, thay đổi tùy theo hướng và tốc độ gió trong khu vực, tùy theo độ ẩm, nhiệt độ không khí trong ngày. Do đó ước tính tải lượng bụi, khí thải như sau:

- Dự báo tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật tư xây dựng:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số trung bình phát tán bụi tại công trường 0,075 kg/tấn vật tư. Từ đó, ta tính được tải lượng ô nhiễm của khí thải trong quá trình bốc dỡ theo công thức sau:

EB = Mo x 0,075 (kg) (I)

Trong đó:

EB: Tải lượng bụi (kg)

M0: Khối lượng vật tư xây dựng (tấn)

Thay số liệu M0 vào công thức (I) ta tính được tải lượng ô nhiễm của bụi trong quá trình bốc dỡ (EB):

Bụi chủ yếu phát sinh từ quá trình bốc dỡ, vận chuyển cát, đá, gạch, xi măng dùng trong xây dựng. Theo tính toán tại Chương I (bảng 1.1) khối lượng các loại vật tư này là 5.153 tấn. Do đó tải lượng bụi phát sinh được tính toán như sau:

Eb = M0 x 0,075 = 5.153 x 0,075 = 386,5 (kg)

- Dự báo tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng về khu vực xây dựng dự án và các phương tiện vận chuyển chất thải xây dựng ra khỏi khu dực dự án:

Tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển được tính toán theo công thức của WHO như sau:

E = Eox Q (II)

Trong đó:

E: Tải lượng chất ô nhiễm, kg

E0: Định mức tải lượng, kg/1000km.

Q: Quãng đường xe vận chuyển trong quá trình thi công

+ Định mức tải lượng (Eo): Theo số liệu thống kê của tổ chức y tế thế giới (WHO), định mức tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ xe có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn được dự báo như sau:

Bảng 4. 2. Định mức tải lượng các chất ô nhiễm của phương tiện vận tải.

| TT | Chất ô nhiễm | Định mức tải lượng (kg/1.000km) (ký hiệu Eo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 |
| 2 | SO2 | 4,15S = 0,2 |
| 3 | NOx | 14,4 |
| 4 | CO | 2,9 |
| 5 | Hợp chất hữu cơ bay hơi (CxHy) | 0,8 |

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu, đối với dầu Diesel S chiếm 0,05% (nguồn Bộ Công Thương).

+ Tính toán quãng đường vận chuyển (Q):

+ Tính toán quãng đường vận chuyển (Q): Đơn vị thi công sử dụng xe có tải trọng 7 tấn để vận chuyển chất thải rắn, nguyên vật liệu xây dựng nên số chuyến xe cần vận chuyển là:

Bảng 4. 3. Tổng quãng đường vận chuyển.

| Nội dung | Khối lượng (tấn) | Khoảng cách vận chuyển (km) | Số chuyến xe (chuyến) | Tổng quãng đường vận chuyển (km) (Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) = (1)/7 | (4) = (2) x (3) x 2 lượt |
| Vật tư xây dựng | 5.153 | 10 | 736 | 14.720 |

Thay số liệu Q, E0 vào công thức (II), tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển được tính toán như sau:

Bảng 4. 4. Tải lượng bụi, khí thải phát sinh

| TT | Chất ô nhiễm | Định mức tải lượng (kg/1.000km) | Tổng quãng đường vận chuyển (1.000km) | Tải lượng phát sinh (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eo | Q | E = Eo x Q/1000 |
| 1 | Bụi | 0,9 | 14.720 | 13,2 |
| 2 | SO2 | 0,01 |  | 0,15 |
| 3 | NOx | 14,4 |  | 212 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 42,7 |
| 5 | CxHy | 0,8 |  | 11,8 |

- Khí thải từ các công đoạn hàn: Trong quá trình thi công xây dựng dự án diễn ra quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân lao động. Bảng sau cho biết nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại.

Bảng 4. 5: Hệ số các chất ô nhiễm trong quá trình hàn cắt kim loại

| Chất gây ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) | Chiều dày kim loại (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 | <5 | >5 | 5-20 | >20 |
| Khói hàn (mg/que) | 288 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 | - | - | - | - |
| CO (mg/que) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | - | - | - | - |
| NOx (mg/que) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 | - | - | - | - |
| Acetylen (g/Fe2O3)/lít O2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
| Propan (g/Fe2O3)/ lít O2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 |

(Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn)

c2. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

* Đối tượng chịu tác động:

- Đối tượng chịu tác động trực tiếp: công nhân làm việc trên công trường, công nhân làm việc tại Công ty và người dân sinh sống xung quanh.

- Đối tượng chịu tác động gián tiếp: Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, môi trường không khí xung quanh cơ sở.

* Mức độ tác động: Tác động của bụi, khí thải ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh như sau:

- Tác động bụi:

+ Đối với bụi đường: Các hạt bụi có kích thước nhỏ thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, gây viêm nhiễm phế quản, viêm giác mạc. Bụi bay vào mắt làm tổn thương giác mạc, bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi, gây nên các bệnh về đường hô hấp.

+ Bụi khói xe: Khi con người hít phải bụi khói ban đầu sẽ bị viên mũi, viêm đường hô hấp, ngoài ra các hạt bụi có kích thước < 10µm dễ xâm nhập vào phổi, mạch máu và gây ra các bệnh như ung thư phổi, hen và nhiễm khuẩn đường hô hấp.

- Tác động của khí thải.

+ Khí CO, CO2: Khí CO là một chất gây ngất, do nó có khả năng đẩy ôxy trong hemoglobin (là chất mang ôxy trong máu đến các tế bào trong cơ thể) chiếm chỗ của ôxy trong máu, làm cho việc cung cấp ôxy cho cơ thể bị giảm, ở nồng độ thấp CO có thể gây đau đầu, chóng mặt. Với nồng độ bằng 10ppm có thể tăng các bệnh tim mạch, ở nồng độ 250ppm có thể gây tử vong. Người lao động làm việc trong môi trường có nhiều CO dễ bị xanh xao, gầy yếu.

Khí CO2 gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào do chiếm mất chỗ của oxi. Một số đặc trưng gây độc của CO2 như sau:

| Nồng độ CO2, ppm (%) | Biểu hiện độc tính |
| --- | --- |
| 50.000ppm (5%) | Khó thở, nhức đầu |
| 100.000ppm (10%) | Ngất, ngạt thở |

+ Khí SO2, NOx: Khí SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt sẽ tạo thành các axit nhỏ li ti đi vào cơ thể con người qua đường hô hấp hoặc hoà tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá, sau đó phân tán vào máu tuần hoàn ảnh hưởng cho sức khỏe con người.

+ Khí Hydrocacbon:

Khi con người hít phải khí Hydrocacbon ở nồng độ 40.000mg/m3 có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, rối loạn giác quan, tâm thần. Khi hít thở hơi hydrocacbon với nồng độ 60.000mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật, rối loạn tim, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Tóm lại:

Hoạt động thi công xây dựng trong giai đoạn này sẽ phát sinh ra một lượng bụi, khí thải gây tác động đến con người và môi trường không khí ở mức độ, phạm vi trung bình. Tuy nhiên, chủ đầu tư kết hợp với nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu nhất nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của bụi, khí thải đến môi trường xung quanh.

# d. Nước thải.

d1. Nguồn phát sinh.

* Nước mưa chảy tràn:

Tổng diện tích mặt bằng của dự án là 13.701,5m2 (không tính phần cây xanh và mặt nước). Theo số liệu thống kê trong nhiều năm tại tỉnh Nam Định, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định là 1.910 mm/năm. Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt toàn bộ dự án được tính toán như sau:

M = 1.910 (mm) x 13.701,5m2/1000 = 26.170m3/năm.

* Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân, ăn uống,... của công nhân trên công trường.

- Tải lượng: Theo tính toán tại chương I, lượng nước sử dụng sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường tại là 1,8m3/ngày.

Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do đó lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 1,8m3/ngày.

- Thành phần: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật,… Thành phần các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ổn định nhưng lưu lượng nước thải thay đổi theo thời gian trong ngày.

* Nước thải xây dựng:

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng phát sinh từ công đoạn rửa cát, đá xây dựng, phối trộn bê tông, tưới nước bảo dưỡng công trình,...Ngoài ra, còn có một lượng nước thải phát sinh từ công đoạn rửa thiết bị máy móc. Thành phần ô nhiễm là đất, cát, dầu mỡ…

Tải lượng nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng không ổn định, tùy thuộc vào từng công đoạn xây dựng, ước tính khoảng 1m3/ngày.

d2. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

* Đối tượng chịu tác động:

- Hệ thống thoát nước trong phạm vi dự án và hệ thống thoát nước của xã.

- Môi trường nước ngầm, môi trường đất tại khu vực dự án.

* Mức độ tác động:

- Tác động của nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng cuốn theo bụi đất, bụi cát,... xuống diện tích đất trồng cây xanh, cản trở quá trình hút nước, chất dinh dưỡng của cây trồng. Mặt khác, khi nước mưa cuốn theo các chất thải xây dựng xuống kênh mương nội đồng tiếp giáp xung quanh dự án làm cho nguồn nước bị nhiễm bẩn ảnh hưởng đến quá trình khuyếch tán và hòa tan oxy từ không khí vào nước.

- Tác động của nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần chất thải hữu cơ cao và các vi trùng gây bệnh gồm virus, vi khuẩn, giun sán. Vì thế, nếu thải phân và nước tiểu trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm đến môi trường nước và đất trong khu vực dự án.

Nước thải này nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường phát sinh mùi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ nhân viên làm việc trong công ty và cộng đồng dân cư xung quanh. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt có chứa các chất ô nhiễm, các chủng loại vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, hô hấp cho công nhân, người dân trong khu vực, ở mức độ cao có thể bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, đơn vị thi công sẽ tận dụng sử dụng Nhà vệ sinh hiện có trong Công ty, nước thải sẽ được thu gom, xử lý hợp vệ sinh nên nước thải sinh hoạt giai đoạn này không làm ảnh hưởng tới môi trường.

- Tác động của nước thải xây dựng:

Thành phần ô nhiễm trong nước thải xây dựng là đất, cát thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng. Khi lượng nước thải này chảy xuống hệ thống thoát nước gây bồi lắng cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát nước. Ngoài ra, nước thải xây dựng không có biện pháp thu gom để chảy tràn gây mất mỹ quan khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người lao động trong khuôn viên và công nhân lao động trong công ty.

Tóm lại:

Nước thải từ giai đoạn này phát sinh với khối lượng nhỏ nên mức độ tác động của nước thải đến môi trường và con người trong phạm nhỏ. Tuy nhiên chủ dự án, đơn vị thi công nếu không có phương án giảm thiểu nước thải hợp lý sẽ gây ứ đọng nước thải, ngập úng cục bộ và làm phát tán chất ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe người dân.

B. Các nguồn gây tác động không liên quan đến đến chất thải.

a. Tiếng ồn, độ rung.

a1. Nguồn phát sinh.

- Từ hoạt động của các máy móc thiết bị như máy trộn bê tông, máy đầm, máy hàn...

- Từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải.

Mức ồn cũng như mức độ ảnh hưởng sẽ giảm dần theo sự tăng dần của khoảng cách tính từ nguồn gây ồn và có thể dựa vào công thức sau:

Lp(x) = Lp(xo) + 20 lg(xo/x)

Trong đó:

Lp(xo): mức ồn cách nguồn 2m (dBA)

xo = 2 m

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA)

x: Khoảng cách từ nguồn phát thải đến vị trí cần tính toán (m)

Bảng 4. 6.Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công.

| TT | Hoạt động thi công | Mức ồn cách nguồn 2m (Lp(xo) - dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng dao động | Trung bình |
| 1 | Máy trộn bê tông | 74-88 | 81 |
| 2 | Máy đầm | 74-77 | 76 |
| 3 | Máy hàn | 71-82 | 76 |
| 4 | Ô tô vận chuyển trọng tải 5-10 tấn | 83-94 | 89 |
| 5 | Máy đóng cọc bê tông | 83-94 | 89 |

Nguồn: Ủy ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng.

Vậy tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn được dự báo như sau:

Bảng 4. 7. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công

| TT | Máy móc, thiết bị | Dự báo tiếng ồn tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn phát sinh (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2m | 5m | 10m | 15m | 20m | 50m | 100m |
| 1 | Máy trộn bê tông | 81 | 73 | 67 | 63 | 61 | 53 | 47 |
| 2 | Máy đầm | 76 | 68 | 62 | 58 | 56 | 48 | 42 |
| 3 | Máy hàn | 76 | 68 | 62 | 58 | 56 | 48 | 42 |
| 4 | Xe tải | 89 | 81 | 75 | 71 | 69 | 61 | 55 |
| 5 | Máy đóng cọc | 92 | 84 | 78 | 74 | 72 | 64 | 58 |
| QCVN 26:2010/BTNMT | 70,0 dBA |
| Tiêu chuẩn Bộ Y tế trong môi trường lao động (thời gian tiếp xúc là 8 giờ) | 85,0 dBA |

- So sánh với tiêu chuẩn Bộ Y tế: Tại khoảng cách ≤ 2m tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị máy móc thi công tại công trường đều có giá trị nằm dưới ngưỡng giá trị cho phép.

- So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT:

+ Tại khoảng cách ≤ 2m so với nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh từ máy thi công đều có giá trị vượt ngưỡng giá trị cho phép.

+ Tại khoảng cách >2m đến khoảng cách ≤ 20m so với nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh từ các máy thi công tùy từng vị trí sẽ có giá trị vượt QCCP.

+ Tại khoảng cách >15 m so với nguồn phát sinh, tiếng ồn có giá trị nằm dưới ngưỡng giá trị cho phép.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công thực tế, nhiều thiết bị máy móc có thể vận hành cùng một lúc tại cùng vị trí nên có sự cộng hưởng tiếng ồn của các phương tiện, máy móc thi công. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn có thể lớn hơn giá trị dự báo và sẽ thay đổi theo từng giai đoạn thi công.

a2. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

* Đối tượng chịu tác động:

Theo số liệu đã được tính toán trên, các đối tượng có khoảng cách ≤ 20m từ nguồn phát sinh tiếng ồn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Do vậy, đối tượng chịu tác động của tiếng ồn chủ yếu là công nhân thi công trên công trường, công nhân làm việc trong Công ty và người dân tại xóm 8 xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh.

* Mức độ chịu tác động:

Xung quanh khu vực thực hiện dự án là công nhân đang làm việc tại Công ty,  khu dân cư xóm 8. Việc sử dụng các máy móc thiết bị phát sinh tiếng ồn gây mất tập trung trong công việc, làm giảm năng suất lao động cũng như ảnh hưởng tới đời sống của các hộ dân.

Khi con người bị tác động bởi tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện bệnh đau đầu, chóng mặt, rối loạn chức năng thần kinh, giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá. Do vậy, tác động của tiếng ồn ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cán bộ làm việc trong công ty xung quanh.

b. Độ rung.

b1. Nguồn phát sinh:

Độ rung phát sinh từ hoạt động của xe tải vận chuyển, máy đầm, máy trộn bê tông, máy múc,... Độ rung của các phương tiện, máy móc trong quá trình thi công phụ thuộc vào các yếu tố như: cấu trúc đường, tốc độ hoạt động của các thiết bị máy móc.

b2. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân thi công, công nhân đang làm việc tại công ty. Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây khó chịu cho cơ thể, thay đổi hoạt động của tim, làm rối loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể gây chấn động cơ quan tiền đình, rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ thể bị mệt mỏi.

c. Nhiệt độ:

c1. Nguồn phát sinh:

Nhiệt độ phát sinh từ: Hoạt động của máy hàn, máy cắt sắt,…

c2. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động

* Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường.

* Mức độ tác động:

Khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao người lao động bị mất nhiều mồ hôi sẽ làm mất một số lượng muối của cơ thể. Khi cơ thể mất nước và muối nhiều sẽ mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn làm giảm sự chú ý trong lao động.

d. Tác động đến kinh tế - xã hội địa phương:

d1. Tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương:

Trong quá trình này có thể xảy ra hiện tượng mâu thuẫn giữa các công nhân với nhau; giữa công nhân với người dân địa phương. Ngoài ra, còn có thể làm nảy sinh tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp...làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

d2. Tác động đến cơ sở hạ tầng trong khu vực:

Các phương tiện vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị làm gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường trong khu vực. Hoạt động này gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu hàng hóa của người dân tham gia giao thông trên tuyến đường liên xã. Khi các phương tiện vận tải chở nặng lưu thông với mật độ cao, có thể ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường giao thông, tạo ổ gà.

e. Các tác động khác:

e1. Tai nạn lao động:

Do sự bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động.

Khi tai nạn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân xây dựng.

e2. Tai nạn giao thông:

- Trong quá trình vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị thi công không đúng quy định có thể xảy ra tai nạn giao thông.

- Đơn vị thi công sử dụng phương tiện vận tải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ xảy ra hỏng hóc gây mất an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông.

e3. Sự cố cháy nổ:

Cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hoặc do thiếu an toàn về hệ thống cấp điện gây thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Hệ thống cấp điện tạm thời bị chập, rò rỉ, cháy nổ.

- Xảy ra sự cố chập cháy đường dây điện.

- Việc sử dụng các thiết bị hàn có thể gây cháy nổ, gây rát, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nếu sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường khu vực.

e4. Sự cố ngập lụt:

Trong quá trình thi công xây dựng gặp trời mưa to kéo dài, hệ thống thoát nước tạm thời không tiêu thoát kịp thời gây tắc nghẽn dòng chảy có thể bị ngập úng cục bộ trong khu vực dự án. Đồng thời ngập úng sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, hoạt động đi lại của cán bộ công nhân trong dự án.

Ngoài ra còn có các sự cố thiên tai như sét đánh, giông lốc, bão lũ,...

1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

# Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư, cụ thể như sau:

# A. Biện pháp tổ chức, quản lý thi công.

Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp với yêu cầu của dự án và đáp ứng quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng và môi trường. Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp quản lý, tổ chức thi công phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị và môi trường xung quanh.

* Quản lý nhân sự.

- Nhà thầu xây dựng nội quy, quy chế hoạt động trên công trường, sẽ tập trung vào các nội dung sau:

+ Quy định thời gian làm việc,ý thức, trách nhiệm bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh môi trường.

+ Về an toàn lao động trên công trường.

+ Về trách nhiệm quản lý tài sản, thiết bị thi công.

- Tổ chức phân công phân nhiệm vụ, cử cán bộ theo dõi, giám sát tiến độ và chất lượng công trình;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người lao động.

- Bố trí điều kiện ăn ở của công nhân đáp ứng việc tái sức lao động và phòng tránh dịch bệnh phát sinh.

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng về tình hình an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

* Quản lý thi công.

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện các biện pháp sau:

+ Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý để thuận lợi trong việc quản lý con người và các tác động tiêu cực nảy sinh;

+ Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để giảm quãng đường vận chuyển. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.

+ Bố trí hợp lý tuyến đường và thời gian vận chuyển, có kế hoạch điều tiết lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu phù hợp.

+ Trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp như khẩu trang, mặt nạ, kính an toàn, quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ... cho người lao động trên công trường.

- Chủ dự án sẽ thường xuyên bố trí cán bộ để theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của đơn vị thi công.

# B. Biện pháp giảm thiểu liên quan đến chất thải.

Để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án kết hợp với các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

a. Chất thải rắn thông thường.

* Đối với chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lao động.

Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trên công trường được thu gom hàng ngày vào 02 thùng chứa loại 50 -100 lít có nắp đậy kín đặt tại khu vực thực hiện dự án, hàng ngày sẽ được thu gom, đem đi xử lý cùng với rác thải sinh hoạt của Công ty.

* Đối với chất thải từ hoạt động xây dựng.

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí nhân sự thường xuyên thu gom, phân loại chất thải rắn phát sinh trên công trường.

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển chất thải ra khỏi khu vực dự án trong thời gian sớm nhất, thời gian lưu chứa chất thải không quá 3 ngày.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân, người lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

- Lượng gạch vỡ, vữa tường, bê tông, đất, cát…phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình được đơn vị thi công thuê đơn vị có năng lực đến thu gom và đem đi xử lý.

- Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động do chất thải này thì đơn vị thi công áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu xong đến đấy.

b. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định về Quản lý chất thải nguy hại:

- Đơn vị thi công không thực hiện việc sửa chữa xe, máy móc trên công trường nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh.

- Đơn vị thi công bố trí thêm 04 thùng chứa loại 60 lít, có nắp đậy và có gắn nhãn tên loại chất thải nguy hại trên thùng lưu giữ tạm thời tại khu vực nhà kho CTNH hiện có của Công ty. Công ty thuê đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định.

c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải.

* Biện pháp giảm thiểu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải chở đúng tải trọng cho phép, đi đúng tuyến đường, thời gian quy định và có bạt che chắn, hạn chế chất thải rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển. Nếu xảy ra hiện tưởng rơi vãi chất thải, nguyên vật liệu trên tuyến đường vận chuyển sẽ kịp thời thu dọn, xử lý. Quy định tốc độ xe, đặt biển báo hạn chế tốc độ với phương tiện giao thông ra vào côngtrường và khu vực lân cận.

- Không làm việc vào những giờ nghỉ ngơi từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau và từ 11h đến 13h. Hạn chế vận chuyển chất thải qua khu vực có các trụ sở cơ quan, trường học…vào giờ cao điểm từ 6h – 7h và 17h – 18h hàng ngày;

- Các phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị thường xuyên được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ.

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình xây dựng:

- Thực hiện nguyên tắc thi công theo hình thức cuốn chiếu xây dựng xong tiến hành thu dọn hiện trường kịp thời.

- Thường xuyên tưới nước, phun ẩm tại khu vực có phát sinh bụi, khí thải.

- Phủ bạt các khu vực tập kết vật liệu và chất thải để hạn chế vật liệu thi công bị gió thổi gây bụi ra môi trường xung quanh.

- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn sơn, hàn. Khí thải từ công đoạn này ảnh hưởng nhiều nhất tới công nhân thi công và nhanh chóng phát tán vào không khí. Vì vậy, để giảm thiểu tác động của khí thải loại này bằng cách trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân thi công tại công trường như: mũ hàn, quần áo,…

d. Nước thải:

- Nước thải sinh hoạt:

+ Chủ thầu xây dựng sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải sinh hoạt trên công trường. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng công đoạn thi công.

+ Công nhân thi công xây dựng sẽ sử dụng nhà vệ sinh hiện có tại Công ty.

- Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải xây dựng:

+ Đơn vị thi công sẽ đào rãnh thoát nước mưa chảy tràn tạm thời đấu nối chung vào hệ thống thoát nước mưa hiện có của Công ty, tránh trường hợp gây ứ đọng nước trên diện rộng. Nước mưa được thu gom vào hố ga lắng cặn trước khi chảy ra mương tiêu khu vực phía Tây Bắc dự án.

+ Đào rãnh thoát nước thải thi công, tránh hiện tượng ứ đọng trên diện rộng. Trên hệ thống bố trí các hố ga lắng cặn. Nước thải được cho chảy qua hố lắng cát tạm thời để tách cặn, dầu mỡ trước khi chảy vào hệ thống rãnh thoát và thải ra mương tiêu khu vực phía Tây Bắc dự án.

+ Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước thải.

+ Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình đảo trộn xi măng, đất, cát,… để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài.

+ Quy hoạch khu vực tập kết nguyên vật liệu, chất thải xây dựng cách xa hệ thống rãnh thoát nước mưa để không rơi vãi chất thải gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

C. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải:

Chủ dự án kết hợp với các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải, cụ thể như sau:

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.

- Sử dụng các phương tiện, máy móc thi công đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật môi trường và định kỳ thực hiện bảo dưỡng đảm bảo tình trạng hoạt động tốt.

#### - Hạn chế hoạt động cùng một lúc các máy móc có phát sinh tiếng ồn lớn, nhằm tránh sự cộng hưởng làm gia tăng độ ồn.

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân lao động trên công trường.

- Lắp đặt tấm chắn ồn ở các đoạn tuyến có khu vực dân cư tập trung nhằm giảm tác động của tiếng ồn, bụi, khí thải từ khu vực thi công xây dựng đến các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực thi công.

b. Biện pháp chống rung.

- Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng.

- Bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung của các loại máy móc.

- Công nhân vận hành máy móc được trang bị bảo hộ lao động như giày vải, găng tay lót cao su đàn hồi.

- Tùy theo từng loại máy móc, thiết bị thi công, Nhà thầu sẽ sử dụng các biện pháp giảm thiểu độ rung như: Kê cân bằng máy, sử dụng hộp dầu giảm chấn, đệm đàn hồi kim loại....

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của nhiệt độ.

- Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang,.. để hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Thường xuyên cung cấp nước mát cho công nhân đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Chủ dự án và các nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và giảm được áp lực về mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân với nhau; giữa công nhân với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….

* Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng khu vực.

- Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

- Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

- Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình.

### D. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:

a. An toàn lao động

- Ban hành nội quy làm việc, an toàn lao động; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về quy trình vận hành máy móc, thiết bị và an toàn lao động cho người lao động.

- Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, kính, mũ bảo hiểm khi làm việc. Các phương tiện phòng chống rủi ro sự cố, dụng cụ an toàn lao động, các địa chỉ, số điện thoại cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp đảm bảo luôn sẵn sàng ở nơi thuận tiện để giải quyết sự cố.

- Đối với hoạt động thi công xây dựng nhà cao tầng cần có các biện pháp:

+ Việc lắp ráp giàn giáo phải được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm và được giám sát, kiểm tra kỹ càng bởi người có trách nhiệm tại công trường.

+ Công nhân sử dụng dây an toàn toàn thân và móc dây an toàn vào vị trí chắc chắn trong quá trình làm việc.

+ Xung quanh khu vực giàn giáo phải được che chắn bằng các lưới an toàn, hạn chế vật rơi ra ngoài khu vực thi công.

+ Công nhân không được đùa nghịch khi làm việc trên cao & không làm việc trên giàn giáo khi thời tiết mưa hay gió lốc.

b. Phòng chống tai nạn giao thông:

- Đặt biển cảnh báo tại công trường thi công để tránh xảy ra tại nạn trong quá trình thi công xây dựng.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển, thi công xây dựng phải di chuyển đúng tốc độ, chở đúng tải trọng quy định.

c. Phòng chống cháy nổ

Đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ như:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an toàn sử dụng điện, cụ thể như:

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cấp điện tạm thời.

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn.

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.

+ Chỉ sử dụng công nhân có tay nghề, chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn được đào tạo trong lĩnh vực điện mới được làm các công việc liên quan đến sử dụng điện.

- Quản lý chặt các nguồn nguyên, nhiêu liệu có nguy cơ gây cháy nổ như xăng, dầu; Bố trí biển báo nguy hiểm đối với các chất độc hại và biển báo cấm lửa đối với vật liệu dễ cháy, nổ; Trang bị bình CO2 và các thiết bị cần thiết khác trong các kho chứa.

- Phòng chống cháy nổ do hàn: Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; Sử dụng máy hàn theo đúng quy định về an toàn lao động; Đảm bảo an toàn về đường điện cho máy hàn.

d. Phòng chống hiện tượng ngập úng:

- Kiểm tra và khơi thông hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở.

- Các bãi nguyên vật liệu và phế thải xây dựng sẽ được che chắn, chống rửa trôi, không để đất cát, gạch đá chất thải xây dựng rơi vãi vào hệ thống thoát nước.

- Không tiến hành thi công khi trời mưa, bão.

2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH

Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh chất thải (nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại…) gây tác động đến môi trường xung quanh, sức khỏe con người. Tác động do hoạt động của dự án được đánh giá cụ thể như sau:

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động.

### 2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải.

A. Chất thải rắn thông thường.

a1 .Nguồn tác động

* Chất thải rắn sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của CBCNV; bùn cặn thải từ hệ thống bể tự hoại, bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung, …

- Tải lượng chất thải:

Căn cứ vào hoạt động thực tế của Công ty cho thấy: hiện tại lượng rác thải phát sinh trung bình của công nhân khoảng 0,3kg/người/ngày. Khi Công ty hoạt động đạt công suất tối đa, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 460 kg/ngày.

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất:

+ Nguồn phát sinh: Vải vụn, da vạn, chỉ thừa, bụi mài đế giày,... phát sinh từ quá trình may, cắt, dập định hình sản phẩm; các loại bao bì, thùng giấy, túi nilon; giày không đạt tiêu chuẩn.

+ Tải lượng: Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất thực tế của Công ty cho thấy, tải lượng chất thải rắn của Công ty phát sinh giai đoạn hiện tại khoảng: 35.160kg/tháng. Khi Công ty đạt công suất tối đa lượng chất thải phát sinh khoảng 49.224kg/tháng (có hóa đơn đính kèm phụ lục).

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất nếu không được thu gom, phát tán ra ngoài môi trường sẽ làm mất mỹ quan trong khu vực nhà xưởng cũng như khuôn viên Công ty.

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Bùn thải phát sinh từ bể xử lý nước thải tập trung. Do bùn thải phát sinh từ bể xử lý nước thải sinh hoạt chỉ có tính chất là bùn hữu cơ nên sẽ thu gom, xử lý như chất thải thông thường.

Tham khảo một số mô hình xử lý nước thải tương tự trên địa bàn tỉnh Nam Định, lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải trung bình là 0,03 kg/m3 nước thải/ngày. Với lượng nước thải phát sinh khi dự án đi vào hoạt động cần phải xử lý là 100 m3/ngày thì lượng bùn phát sinh khoảng 3 kg/ngày ≈ 78 kg/tháng..

a2. Đối tượng chịu tác động:

- Đối tượng chịu tác động: Cán bộ công nhân viên trong công ty, người dân khu dân cư xóm 8 của xã Trực Mỹ. Môi trường đất, môi trường nước, không khí xung quanh và hệ thống cống thoát nước của Công ty.

- Chất thải rắn sinh hoạt là các hợp chất hữu cơ, khi bị phân hủy bởi các quá trình sinh học yếm khí, hiếu khí,... sinh ra các khí thải: H2S, SO2, CH4, CO2, NH3,... Các khí thải này có mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, đây là nguyên nhân gây các dịch bệnh. Chất thải ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất.

Như vậy, chất thải rắn nếu không được thu gom, lưu giữ xử lý có thể bị rơi vãi, phát tán ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và hệ sinh thái xung quanh.

B. Chất thải nguy hại.

b1. Nguồn phát sinh và tải lượng:

- Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản xuất: vỏ thùng keo, hóa chất pha keo; hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị,...; hoạt động chiếu sáng,...

- Thành phần: giẻ lau dính dầu mỡ thải trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa máy móc, trang thiết bị; bóng đèn huỳnh quang hỏng, bao bì thải,….

- Tải lượng: Căn cứ khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty. Khi dự án đi vào hoạt động với công suất tối đa thì thành phần khối lượng CTNH dự báo như sau:

Bảng 4. 8. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành

| TT | Tên chất thải | Ký hiệu phân loại | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hiện tại | Khi đi vào hoạt động ổn định |  |
| 1 | Chất kết dính thải có dung môi hữu cơ (keo dán giày thải) | KS | Lỏng | 290 | 405 | 08 03 01 |
| 2 | Giẻ lau, găng tay thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | KS | Rắn | 72 | 100 | 18 02 01 |
| 3 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | NH | Lỏng | 217 | 300 | 17 02 03 |
| 4 | Bóng đèn huỳnh quang thải | NH | Rắn | 15 | 20 | 16 01 06 |
| 5 | Bao bì mềm thải | KS | Rắn | 72 | 100 | 18 01 01 |
| 6 | Bao bì nhựa cứng thải | KS | Rắn | 360 | 500 | 18 01 03 |
| 7 | Bao bì kim loại cứng thải | KS | Rắn | 217 | 300 | 18 01 02 |
| 8 | Than hoạt tính thải (từ quá trình xử lý khí thải) | NH | Rắn | 615 | 850 | 12 01 04 |
| Tổng khối lượng |  |  | 1.858 | 2.575 |  |

b2. Đánh giá đối tượng chịu tác động

* Đối tượng chịu tác động:

- Cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Môi trường đất, môi trường nước xung quanh Công ty.

* Mức độ chịu tác động:

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án nếu không được thu gom, kiểm soát hợp lý sẽ gây ra nhiều tác động tới môi trường và sức khỏe người lao động. Tác động tới môi trường dễ nhận thấy là làm mất mỹ quan, tạo nguy cơ ô nhiễm tới môi trường nước. Tác động tới con người chủ yếu là nguy cơ nhiễm độc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp do tiếp xúc với loại chất thải rắn này hoặc ăn phải thức ăn đã bị nhiễm độc do chất thải nguy hại.

C. Nước thải:

c1. Nguồn phát sinh và thành phần nước thải .

* Nước mưa chảy tràn:

Tổng diện tích mặt bằng của dự án là 13.701,5m2 (đã trừ đi phần diện tích cây xanh mặt nước). Theo số liệu thống kê trong nhiều năm tại tỉnh Nam Định, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định là 1.910mm/năm. Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt toàn bộ dự án được tính toán như sau:

M = 1.910 (mm) x 13.701,5m2/1000 = 26.170m3/năm.

* Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh nước thải của dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Thành phần nước thải: Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ cao, nhiều vi trùng, được đặc trưng bởi các thông số BOD5, Coliform, Tổng N, Tổng P.

- Tải lượng nước thải:

Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp.

Theo tính toán tại chương 1, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt khi Công ty đi vào hoạt động ổn định, với lượng thải phát sinh là 92m3/ngày.

* Nước thải sản xuất:

- Nguồn phát sinh, thành phần: Nước thải phát sinh từ quá trình xử lý khí thải: chủ yếu là cặn lắng, được định kỳ 2 tuần/lần Công ty xả đáy bể lắng để thải bỏ lượng cặn dưới đáy bể, đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải.

- Tải lượng phát sinh: khoảng 1m3/ngày.

Như vậy tải lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án như sau:

Bảng 4. 9: Tải lượng nước thải phát sinh.

| STT | Hoạt động sử dụng nước | Tải lượng nước thải (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hiện tại | Khi đạt công suất tối đa |
| 1 | Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên | 66 | 92 |
| 2 | Nước thải sản xuất (nước thải từ quá trình xử lý khí thải) | 1 | 1 |
|  | Tổng cộng | 67 | 93 |

c2. Đánh giá đối tượng chịu tác động.

* Đối tượng chịu tác động:

- Đối tượng chịu tác động trực tiếp: CBCNV làm việc tại Công ty, môi trường nước mặt mương tiêu phía Tây Bắc dự án.

- Đối tượng chịu tác động gián tiếp: môi trường đất, hệ sinh thái xung quanh khu Công ty.

* Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động.

- Nước mưa chảy tràn:

Trong giai đoạn này lượng đất, cát… tồn đọng trên bề mặt sân đường là không đáng kể do đó nước mưa chảy tràn hầu như không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

# - Nước thải phát sinh tại Công ty:

Đặc trưng của nước thải phát sinh tại Công ty có hàm lượng hợp chất hữu cơ cao sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước (DO) do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Khi nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Mặt khác trong nước thải sinh hoạt có các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, lỵ, tả… tuỳ điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu. Vi khuẩn gây bệnh thương hàn có thể sống 24 ngày, vi khuẩn gây bệnh lỵ có thể sống từ 6-7 ngày trong môi trường nước.

D. Bụi, khí thải:

d1. Nguồn phát sinh

* Từ hoạt động giao thông:

Hoạt động của phương tiện vận tải phục vụ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá; hoạt động đi lại của nhân viên trong công ty thải ra môi trường một lượng đáng kể bụi và khí thải gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí và sức khoẻ con người.

Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi.

* Hơi mùi từ khu vực nhà ăn:

Tại nhà ăn ca Công ty không thực hiện nấu ăn mà chỉ để ngồi ăn nên không có hơi mùi phát sinh. Đối với các công nhân có nhà gần công ty thì sẽ về nhà ăn. Đối với các công nhân có nhà xa thì sẽ mang thức ăn đi để ăn hoặc ra ngoài ăn.

Để giảm thiểu mùi và nhiệt độ nhà ăn, Công ty thiết kế nhà ăn có cửa thông thoáng và bố trí hệ thống quạt mát.

* Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất:

- Bụi: Phát sinh chủ yếu từ quá trình cắt nguyên liệu, quá trình mài đế giày. Bụi thường có kích thước và trọng lượng riêng tương đối lớn nên phạm vi phát tán bụi hẹp. Đối tượng chịu ảnh hưởng của bụi chủ yếu là công nhân lao động tại công đoạn này.

- Khí thải:

+ Chủ yếu từ công đoạn hoàn thiện giày với hơi mùi phát sinh từ công đoạn pha keo, quét keo với thành phần hơi mùi là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như toluen, benzen,… Keo ở dạng lỏng, độ pH trung tính (pH = 6-8), chịu nhiệt và hóa chất, khả năng kết dính và độ bền cao. Trong thành phần keo không chứa độc tố formaldehyde, phenol, amin.

+ Từ quá trình quét nước xử lý đế giày(làm sạch bằng axeton): Hóa chất axeton được đánh giá là có độc tính thấp, không gây đột biến hay các triệu chứng nhiễm độc ảnh hưởng đến thần kinh nếu hít phải. Tuy nhiên, axeton có thể gây cháy nổ nếu không được bảo quản và lưu trữ ở những nơi an toàn. Được ứng ụng nhiều trong tẩy rửa khô.

* Bụi và khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng:

Để đảm bảo cho việc cung cấp điện được thường xuyên và không bị phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện quốc gia, dự án sẽ đầu tư 1 máy phát điện dự phòng với công suất 50 KVA, định mức tiêu thụ nhiên liệu dầu DO khoảng 14lít/h tương đương với 11,2 kg/h (1 lít dầu DO = 0.8 kg).

Hoạt động của máy phát điện không thường xuyên chỉ chạy khi mất điện, hơn nữa vị trị máy phát điện được đặt trong phòng kín, được cách âm nên bụi, khí thải phát sinh ảnh hưởng đến môi trường hầu như không đáng kể.

* Hơi mùi, khí thải từ hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Quá trình thu gom nước thải sinh hoạt từ khu vực vệ sinh, nước thải sản xuất (từ quá trình xử lý khí thải) về khu vực xử lý nước thải tập trung cũng chứa các thành phần hơi mùi, khí thải như CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ có trong nước thải. Tuy nhiên lượng hơi mùi khí thải từ khu vực này không đáng kể do lượng nước thải thu gom về hệ thống xử lý thường xuyên xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường.

d2. Đánh giá tác động:

* Đối tượng chịu tác động:

Đối tượng chịu tác động chủ yếu là nhân viên làm việc trong Công ty, khu dân cư xóm 8 xã Trực Mỹ, giáp nhà máy về phía Đông Nam và phía Tây Bắc.

*Mức độ chịu tác động:

- Tác động của mùi: Mùi phát sinh từ hoạt động đun nấu thức ăn của công ty và mùi phát sinh do sự phân hủy của các chất hữu cơ. Nhân viên làm việc trong điều kiện mùi hôi làm cho cơ thể dễ mệt mỏi, giảm hiệu quả và năng suất lao động.

- Tác động bụi:

+ Đối với bụi đường: Các hạt bụi có kích thước nhỏ thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, gây viêm nhiễm phế quản, viêm giác mạc. Bụi bay vào mắt làm tổn thương giác mạc, bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi, gây nên các bệnh về đường hô hấp.

+ Bụi khói xe: Khi con người hít phải bụi khói ban đầu sẽ bị viên mũi, viêm đường hô hấp, ngoài ra các hạt bụi có kích thước < 10µm dễ xâm nhập vào phổi, mạch máu và gây ra các bệnh như ung thư phổi, hen và nhiễm khuẩn đường hô hấp.

+ Bụi trong quá trình sản xuất: bụi phát sinh tại các công đoạn như may mũ giầy, mài đế. Khi cơ thể con người tiếp xúc với bụi tùy theo mức độ nặng, nhẹ, nhiều hay ít mà có thể dẫn đến các bệnh như: Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi, Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh đường tiêu hóa.

- Tác động của khí thải.

+ Khí CO, CO2: Khí CO là một chất gây ngất, do nó có khả năng đẩy ôxy trong hemoglobin (là chất mang ôxy trong máu đến các tế bào trong cơ thể) chiếm chỗ của ôxy trong máu, làm cho việc cung cấp ôxy cho cơ thể bị giảm, ở nồng độ thấp CO có thể gây đau đầu, chóng mặt. Với nồng độ bằng 10ppm có thể tăng các bệnh tim mạch, ở nồng độ 250ppm có thể gây tử vong. Người lao động làm việc trong môi trường có nhiều CO dễ bị xanh xao, gầy yếu.

Khí CO2 gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào do chiếm mất chỗ của oxi. Một số đặc trưng gây độc của CO2 như sau:

Nồng độ CO2, ppm (%)	Biểu hiện độc tính

50.000ppm (5%)	Khó thở, nhức đầu

100.000ppm (10%)	Ngất, ngạt thở

+ Khí SO2, NOx: Khí SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt sẽ tạo thành các axit nhỏ li ti đi vào cơ thể con người qua đường hô hấp hoặc hoà tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá, sau đó phân tán vào máu tuần hoàn ảnh hưởng cho sức khỏe con người.

+ Khí Hydrocacbon:

Khi con người hít phải khí Hydrocacbon ở nồng độ 40.000mg/m3 có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, rối loạn giác quan, tâm thần. Khi hít thở hơi hydrocacbon với nồng độ 60.000mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật, rối loạn tim, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

- Tác động của hơi Hơi dung môi hữu cơ như Methyl cyclohexane, Methyl ethyl ketone (MEK), Ethyl acetate, Cyclohexanone: Đặc trưng chung của dung môi hữu cơ là tính dễ bay hơi, nên có nhiều khả năng gây tác động có hại đến con người qua đường hô hấp. Chúng ít gây độc mãn tính mà chủ yếu gây độc cấp tính như chóng mặt, say nôn, sưng mắt, co giật, ngạt, viêm phổi. Một số tác động đặc trưng của hơi dung môi là:

+ Nhiễm độc Methyl cyclohexane: Cho đến nay chưa có báo cáo về ngộ độc Methyl cyclohexane. Methyl cyclohexane gây kích ứng da và niêm mạc. Tiếp xúc với da có thể gây mẩn đỏ, khô, nứt và loét. Nếu nồng độ cao có thể gây mê lên hệ thống thần kinh trung ương.

+ Nhiễm độc Methyl ethyl ketone (MEK): MEK là chất lỏng, dễ cháy nổ, dị ứng mắt: Kích thích mắt, mũi, họng và màng nhầy. Tiếp xúc thường xuyên, lâu dài hoặc liên tục có thể gây ra dị ứng, viêm da.

+ Nhiễm độc Ethyl acetate: Ethyl acetate làm da khô, nứt nẻ, có thể gây thiếu máu và nguy hiểm cho thận, gan.

+ Cyclohexanone: Chiếm tới 15% (có thể hơn) trong thành phần mực in, hơi cyclohexanone bốc lên sẽ gây kích ứng mắt. Với nồng độ cao, hơi cyclohexanone sẽ  gây ức chế hệ thần kinh như: đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, buồn ngủ và rối loạn thần kinh. Khi tiếp xúc lâu dài sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, tổn hại đến gan và thận.

2.1.2. Nguồn tác động khác không liên quan đến chất thải:

a. Tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thải, các loài sinh vật

Dự án không làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thải và các loài sinh vật do xung quanh dự án không có danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ, không có hệ sinh thái nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

b. Tiếng ồn, độ rung, nhiệt

* Nguồn phát sinh:

- Tiếng ồn:

+ Các thiết bị máy móc khác như quạt gió, điều hòa nhiệt độ, máy hút mùi, ... khi hoạt động sẽ phát sinh tiếng ồn với mức ồn không lớn do các thiết bị được trang bị mới, phạm vi ảnh hưởng nhỏ.

+ Từ phương tiện giao thông: Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm; hoạt động của phương tiện phục vụ đi lại của cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

+ Từ máy phát điện: Máy phát điện chỉ hoạt động khi mất điện, không liên tục vì vậy ảnh hưởng của tiếng ồn là không đáng kể.

- Ô nhiễm do sự thải nhiệt thừa:

Nguồn phát sinh từ: máy điều hoà nhiệt độ, khu vực chế biến thức ăn, máy phát điện.

* Đánh giá đối tượng chịu tác động

- Tiếng ồn:

Tiếng ồn ảnh hưởng đến thính giác của con người. Những người tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ bị giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như làm rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt có cảm giác sợ hãi. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

Tuy nhiên hoạt động của dự án các nguồn phát sinh tiếng ồn nhỏ, phân tán và không liên tục do đó tác động của tiếng ồn đến con người là không đáng kể.

- Ô nhiễm nhiệt:

Quá trình vận hành máy phát điện dự phòng trong những thời điểm mất điện cũng sẽ góp phần làm tăng nền nhiệt tại khu vực dự án. Tuy nhiên tác động này chỉ mang tính tạm thời và không thường xuyên.

2.1.3. Các rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án.

* Hệ thống thoát nước.

Sự cố tắc nghẽn hệ thống cống thu gom nước mưa, nước thải gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của cơ sở.

* Phòng chống sự cố về trạm xử lý nước thải tập trung:

Trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải có thể gặp sự cố như sau:

+ Hư hỏng thiết bị, máy móc như máy bơm nước, máy cấp khí, đĩa phân phối khí, tủ điện....

+ Sự cố đối với các bể xử lý như vỡ, lún, nứt,…

+ Sự cố đối với sinh khối: Vi sinh vật trong bể sinh học bị ức chế hoặc chết dẫn đến hoạt động không hiệu quả.

Tất cả các sự cố trên khi xảy ra, nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời sẽ dẫn đến nước thải không được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh.

* Phòng chống sự cố của kho CTNH:

+ Các thiết bị lưu chứa CTNH như túi, thùng,… bị hư hỏng.

+ Mái, sàn, tường kho CTNH có thể bị hư hỏng, nứt vỡ.

+ Người lao động không thu gom, lưu giữ CTNH đúng quy định dẫn đến lượng CTNH có thể gây đổ, rơi vãi CTNH ra bên ngoài.

Tất cả các sự cố trên khi xảy ra, dẫn đến rò rỉ chất thải nguy hại phát tán ra môi trường xung quanh gây ảnh hưởng tới sức khỏe CBCNV và chất lượng môi trường xung quanh.

* Sự cố cháy nổ:

+ Trong quá trình hoạt động của Công ty, các thiết bị tiêu thụ điện tiêu tốn một lượng điện năng rất lớn, đồng thời đây cũng là nguy cơ gây ra các vụ nổ, cháy chập điện do sử dụng thiết bị điện không đúng quy định.

+ Các khu vực chứa nhiều nguyên liệu có khả năng xảy ra cháy nổ như khu vực nhà bếp sử dụng nhiên liệu gas để nấu thức ăn nếu sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về người và tải sản và để lại hậu quả lâu dài.

* Phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm

Hoạt động nấu ăn cho cán bộ công nhân viên trong Công ty nếu không chấp hành đúng quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu vệ sinh, chế biến, lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, dẫn đến nhiều hậu quả khó lường như: Gây ngộ độc thực phẩm tập thể; nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe khách từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

* Sự cố tai nạn giao thông

Trong quá trình hoạt động của Công ty sẽ có một lượng lớn phương tiện giao thông qua lại. Nguyên nhân của tai nạn là do tăng mật độ giao thông, do phóng nhanh, vượt ẩu của người điều khiển phương tiện. Các tác động trên sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con người và tài sản, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân trong khu vực.

* Sự cố mất an ninh trật tự

Mâu thuẫn xung đột cộng đồng trong quá trình hoạt động dự án gồm xung đột giữa những người dân địa phương với cán bộ, nhân viên; xung đột giữa những cán bộ, nhân viên với nhau. Khi xung đột cộng đồng xảy ra sẽ gây xáo trộn đời sống văn hóa, trật tự xã hội của nhân dân trong khu vực dự án.

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện.

#### 2.2.1. Biện pháp quản lý

a. Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy.

Việc quản lý môi trường trong dự án cần khả năng quản lý và tổ chức của Ban giám đốc, ý thức vệ sinh và tự giác chấp hành các quy định của cán bộ, nhân viên. Những quy định chung trong việc quản lý chất thải, cụ thể như sau:

- Ban hành Quy chế hoạt động; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt về việc chấp hành các quy định trong đó có vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Quy định tốc độ hợp lý xe ra vào cơ sở nhằm giảm thiểu phát tán bụi vào môi trường.

b. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục:

Vấn đề rác thải ngày nay tác động rất lớn đến cuộc sống của con người. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường về rác thải được thực hiện thường xuyên cho cán bộ, công nhân viên, khách hàng nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên cơ sở.

Nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ý thức phát hiện những nguy cơ, sự cố có thể xảy ra đối với môi trường và con người.

Thường xuyên tuyên truyền và huấn luyện về vệ sinh, an toàn hoá chất, an toàn lao động, quản lý chất thải.

c. Công tác vệ sinh và an toàn lao động:

- Bố trí người thường xuyên quét dọn và thu gom chất thải khu vực xưởng sản xuất, khu nhà ăn, đường nội bộ đảm bảo không có sự tồn đọng rác trong khuôn viên.

- Khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên, người lao động ít nhất 01 lần/năm.

- Trang bị phòng hộ lao động cho cán bộ công nhân viên.

- Định kỳ tập huấn kiến thức về an toàn lao động  cho người lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật theo quy định.

- Định kỳ lập Hồ sơ vệ sinh lao động/năm theo Luật An toàn, Vệ sinh lao động ngày 25/6/2015 và Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động.

d. Giải pháp trồng cây xanh:

Để tạo cảnh quan cho khuôn viên cơ sở cũng như điều hòa môi trường không khí tạo cảm giác dễ chịu đối với con người, chủ đầu tư tận dụng triệt để khu đất trống trồng cây xanh, thảm cỏ, cây cảnh trong khuôn viên nhằm giảm thiểu tiếng ồn, chống bụi, điều hoà không khí tạo môi trường thông thoáng cho cán bộ công nhân viên và khách hàng. Cây xanh có tác dụng đối với môi trường và con người, chúng giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường giảm bức xạ nhiệt, giảm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm và tăng lượng ôxy trong không khí; tác dụng cản gió, hấp thụ các chất độc hại trong không khí và dưới đất; hấp thu tiếng ồn, giảm nồng độ bụi.

Diện tích cây xanh mặt nước tại dự án là 7.572m2, chiếm 35,6% tổng diện tích.

#### 2.2.2. Biện pháp giảm thiểu chất thải

A. Chất thải rắn thông thường.

* Chất thải sinh hoạt:

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Theo điều 75 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) phát sinh được phân loại bao gồm các loại rác thải sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Giấy các loại, Nhựa các loại, Kim loại các loại như chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, hộp, bao bì giấy, báo, vỏ hộp sữa, túi ni lông sạch,...

+ Chất thải thực phẩm: rau củ quả thải bỏ, đồ ăn dư thừa, hư hỏng, bã trà, bã cà phê … từ nhà bếp (vắt kiệt nước để giảm khối lượng, mùi hôi và côn trùng phát sinh) và các loại cây, cỏ, hoa lá, xác động vật nhỏ từ sân vườn, các loại khác,….

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: Bao gồm tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt không có chứa yếu tố độc hại và không thuộc nhóm chất thải tái chế hoặc chất thải thực phẩm.

- Biện pháp thu gom, xử lý:

Bố trí 08 thùng rác có nắp đậy kín, loại thể lích 100l/thùng đặt trong các khu nhà xưởng, khu nhà ăn để thu gom lượng rác thải sinh hoạt phát sinh và ký hợp đồng  với đơn vị thu gom của xả Trực Mỹ hàng ngày đến thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý.

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Công ty xây dựng kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 45 m2. Tại đây, chất thải rắn công nghiệp được công nhân tiến hành phân loại. Đối với những chất thải có thể tái chế được sẽ bán cho cơ sở, cá nhân có nhu cầu. Đối với những loại chất thải không thể tái chế, Công ty ký hợp đồng với đơn vị chức năng đến vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định. Tần suất thu gom chất thải phụ thuộc vào từng thời điểm chất thải công nghiệp phát sinh nhiều hay ít để thu gom cho phù hợp.

- Đối với phế giày từ quá trình sản xuất, Công ty bố trí thu gom vào các bao chứa, lưu giữ trong kho chứa phế giày có diện tích 150 m2 sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

- Đối với lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung, được lưu giữ tại bể chứa bùn sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, đưa đi xử lý theo quy định.

B. Chất thải nguy hại.

Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích khoảng 30m2 có mái che, có nền cách thổ, sàn có thiết kế rãnh thoát nước xung quanh có bề rộng 5cm, sâu 2,5cm, bố trí 1 hố ga thu gom chất lỏng tập trung phòng ngừa trường hợp đổ tràn chất lỏng ra nền kho. Bên trong kho có bố trí cát khô, xẻng xúc và bình chữa cháy. Phía bên ngoài kho có biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định, có cửa khóa. Vị trí phía Tây Nam dự án.

- Bố trí 08 thùng chứa có thể tích 50 – 200 l/thùng, có dán mã CTNH riêng biệt để đựng CTNH.

- Công nhân thu gom chất thải nguy hại được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như găng tay, mũ, khẩu trang, kính bảo hộ, giầy, ủng.

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý CTNH.

C. Nước thải

Hệ thống thu gom nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải trên toàn bộ mặt bằng của dự án.

* Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:

Đường cống thu gom nước mưa chảy tràn của dự án được bố trí dọc theo đường nội bộ, xung quanh các công trình. Nước mưa chảy tràn bề mặt kết hợp với nước thoát mái nhà được thu gom theo đường rãnh thoát nước, hố ga chảy ra nguồn tiếp nhận là mương tiêu khu vực phía Tây Bắc dự án qua 1 cửa xả .

Sơ đồ 4. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa

- Nước mưa trên mái các tòa nhà được thu gom theo đường ống PVC D110 xuống hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy bằng bê tông, chiều rộng 0,5m, sâu 0,7m, độ dốc i=0,17% chạy xung quanh các công trình.

- Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Trên hệ thống thu gom, thoát nước mưa có các hố ga lắng cặn, mỗi hố ga có thể tích 0,1-0,5 m3, thành hố xây gạch trát xi măng, nắp bằng tấm đan bê tông.

Mặt khác, Công ty sẽ thực hiện bổ sung các biện pháp sau:

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống rãnh thoát nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

+ Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa, không để rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.

* Hệ thống thu gom và thoát nước thải

Dự án đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải cụ thể như sau:

Sơ đồ 4. 2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải

- Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh:

Nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh trong các khu nhà sản xuất, khu điều hành và khu nhà ăn được thu gom, xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn. Hệ thống các bể được phân bố như sau:

+ Khu xưởng sản xuất: 02 bể tự hoại mỗi bể có thể tích 20m3/bể.

+ Khu điều hành: 01 bể tự hoại có thể tích 5m3/bể.

+ Nhà ăn: 01 bể, thể tích 10m3.

Quy trình xử lý nước thải trong bể tự hoại như sau:

Sơ đồ 4. 3. Quy trình xử lý nước thải tại bể tự hoại

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một phần tạo các chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 2 sau đó qua ngăn lắng 3 trước khi vào trạm xử lý nước thải tập trung.

Để bể tự hoại hoạt động hiệu quả, cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung sau:

- Định kỳ kiểm tra việc vệ sinh, nạo vét bùn cặn trong hệ thống bể tự hoại.

- Định kỳ (3 - 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.

- Nước thải từ quá trình xử lý khí thải: Định kỳ 2 tuần/lần Công ty sẽ xả cặn đáy bể (1m3) dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.

* Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm

Chủ dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 100 m3/ngày.đêm được phía Đông của dự án. Quy trình xử lý nước thải của dự án như sau:

Sơ đồ 4. 4. Quy trình xử lý nước thải tại trạm xử lý nước thải tập trung

Thuyết minh:

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh sau khi xử lý sơ bộ sẽ cùng với nước rửa tay, nước thoát sàn và nước xả cặn đáy bể từ quá trình xử lý khí thải theo đường ống dẫn về hố ga thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm.

- Hố thu gom: Có nhiệm vụ thu gom nước thải từ các nguồn khác nhau để bơm lên trạm xử lý. Nước thải trước khi về hố thu gom được cho qua song chắn rác thô, song chắn rác tinh để loại bỏ cặn rác có kích thước lớn hơn 5mm ra khỏi nước thải, mục đích để bảo vệ bơm và đường ống dẫn nước phía sau. Nước thải sau khi được loại bỏ các cặn rác sẽ được 02 bơm chìm hoạt động luôn phiên và có thể chạy đồng thời tùy theo mực nước trong hố gom. Chế độ hoạt động của hai bơm tại hố thu gom được điều khiển bởi tủ điện nhờ tín hiệu của thiết bị đo mực nước đặt tại hố thu gom.

- Bể điều hòa: Tại đây nước thải được được phối trộn đều bằng hệ thống sục khí nhằm điều hòa lưu lượng và thành phần của nước thải (pH, COD, BOD5,…). Bên cạnh đó, bể điều hòa còn là nơi chứa nước những lúc cao điểm, khi đồng loạt các nguồn thải đều phát sinh nước thải chảy về trạm xử lý. Dòng nước thải tại bể điều hòa sau khi đã ổn định được 02 bơm chìm hoạt động luôn phiên bơm lên bể Anoxic.

- Bể Anoxic (thiếu khí): Tại đây nước thải được trộn lẫn với bùn thiếu khí tuần hoàn nhờ thiết bị khuấy trộn chìm. Máy khuấy trộn chìm đảm bảo nước trong bể được xáo trộn liên tục đồng thời tạo môi trường thiếu khí để vi sinh vật tham gia quá trình khử Nitơ trong nước thải. Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước.

+ Khử nitrat :

NO3- + 1,08 CH3OH + H+ –> 0,065 C5H7NO2 + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O

+ Khử nitrit :

NO2- + 0,67 CH3OH + H+ –> 0,04 C5H7NO2 + 0,48 N2 + 0,47 CO2 + 1,7 H2O

- Bể Aerotank (hiếu khí): Tại đây ôxy được cấp vào trong bể bằng 02 máy thổi khí thông qua đường ống phân phối khí ở đáy bể, dạng bọt khí mịn với lưu lượng phù hợp để tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật hiếu khí phát triển, phân giải các hợp chất hữu cơ (giảm BOD, COD, tổng Nitơ, tổng Phôtpho,....).

Tại bể sinh học hiếu khí sẽ diễn ra quá trình phân hủy hiếu khí triệt để, sản phẩm của quá trình này chủ yếu là khí CO2 và sinh khối vi sinh vật, các sản phẩm chứa nitơ và phốtpho sẽ được các vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3, SO4 và chúng sẽ tiếp tục khử nitrat, khử sulfat bởi vi sinh vật. Hiệu quả xử lý trong giai đoạn này có thể đạt 80 – 90%

Sinh vật trong quá trình xử lý nước thải

Trong hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp giá thể lơ lửng trong bể sinh học, vi khuẩn có vai trò cực kỳ quan trọng, vi khuẩn là yếu tố chính để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải. Trong bể xử lý, một phần chất hữu cơ được vi khuẩn hiếu khí tiêu hủy thành năng lượng hoạt động, phần chất thải hữu cơ còn lại được chuyển hóa tạo nên tế bào của vi khuẩn theo sơ đồ sau.

Sơ đồ quá trình trao đổi chất dị dưỡng của vi khuẩn.

Chỉ một phần chất hữu cơ có trong nước thải thực sự bị oxy hóa thành các hợp chất có năng lượng thấp như; NO3-, SO4-, CO2 còn lại được vi khuẩn tổng hợp thành tế bào. Ngoài ra còn một số các hợp chất trung gian được hình thành trước khi bị ôxy hóa hoàn toàn được mô tả theo phương trình phản ứng

Chất hữu cơ + O2 + dinh dưỡng                       CO2 + NH3 + tế bào mới + cc SP khác

- Bể lắng: Nước từ bể Aerotank (hiếu khí) sẽ đi vào ngăn thu nước và đi từ dưới lên trên ở ngăn lắng qua tấm lắng lamen, tại đây xảy ra quá trình tách pha giữa pha rắn và pha lỏng, theo hướng di chuyển bùn sẽ va vào tấm lắng dưới tác dụng của trọng lực và thay đổi phương chuyển động sẽ có xu hướng lắng xuống đáy bể. Thời gian lưu nước trong bể lắng đủ lớn để các bông bùn lắng xuống đáy bể, phần nước trong được thu qua máng răng cưa, nước sau lắng được dẫn qua bể trung gian.

- Bể trung gian: Nước sau khi qua bể lắng được dẫn về bể trung gian để ổn định lưu lượng và nồng độ. Sau đó nước được dẫn qua thiết bị lọc đa tầng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý.

- Thiết bị lọc sử dụng sỏi cuội để lọc làm sạch nước. Dưới một áp lực nhất định, đưa nước thải chảy qua các hạt sỏi cuội và lớp than hoạt tính để tiến hành lọc. Khi đó, sẽ loại bỏ được một cách hiệu quả những chất ô nhiễm trong nguồn nước như các chất lơ lửng, các chất rắn hữu cơ,... làm cho nước trong hơn. Than hoạt tính có khả năng hấp phụ cao, loại bỏ mùi hôi, các chất hữu cơ, các kim loại nặng giảm độ đục và các chất ô nhiễm còn sót lại trong nước.

- Hộp khử trùng: Mục đích của khử trùng là nhằm tiêu diệt các loại vi trùng gây bệnh bằng chất oxy hóa trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Chlorine được bơm định lượng bơm vào đầu của Hộp khử trùng. Trong hộp khử trùng nước thải chảy theo hình zic zắc để tăng khả năng tiếp xúc giữa Chlorine và nước thải. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 1-2 giờ đủ để các vi sinh vật được tiêu diệt bằng Chlorine. Nước sau hộp khử trùng đạt đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, trước khi thải ra mương tiêu phía Tây Bắc dự án.

- Bể chứa bùn: Bùn dư từ quá trình hiếu khí sẽ được bơm về bể chứa bùn. Tại đây bùn được tách một phần nước để giảm thể tích bùn, bùn trong bể được hút vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Phần nước tách ra từ bùn được thu gom theo đường ống chảy về bể thu gom để xử lý.

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty được lắp đặt và đi vào hoạt động từ tháng 8/2021 đến nay, cho thấy trạm xử lý nước thải của Công ty hoạt động bình thường, chưa có sự cố gì xảy ra.

- Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải:

Bảng 4. 10. Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải

| STT | Hạng mục | Số lượng (bể) | Kích thước chứa nước (dài x rộng x sâu) m | Thể tích chứa nước (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể điều hòa | 1 | 6,22 x 3 x 3 | 56 |
| 2 | Bể anoxic | 1 | 3,78 x 3 x 3 | 34 |
| 3 | Bể aerotank | 1 | 7 x 3 x 3 | 63 |
| 4 | Bể lắng | 1 | 3 x 3 x 3 | 27 |
| 5 | Bể trung gian | 1 | 2 x 3 x 3 | 18 |
| 6 | Bể chứa bùn | 1 | 2 x 3 x 3 | 18 |
| 7 | Thiết bị lọc áp lực | 1 | Đường kính 0,53m, cao 1,55 m |  |
| 8 | Hộp khử trùng | 1 |  |  |

- Thống kê máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải:

Bảng 4. 11. Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

| STT | Thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Song chắn rác tinh | Bộ | 1 | Việt Nam |
| 2 | Bơm nước thải hố thu gom | Cái | 2 | Đài Loan |
| 3 | Bơm bùn tuần hoàn | Cái | 2 | Đài Loan |
| 4 | Máy thổi khí đặt cạn | Bộ | 2 | Đài Loan |
| 5 | Đĩa phân phối khí bể điều hòa | Cái | 6 | Germany |
| 6 | Đĩa phân phối khí bể sinh học | Cái | 9 | Germany |
| 7 | Giá thể vi sinh bể sinh học | m3 | 10 | Việt Nam |
| 8 | Đĩa phân phối khí bể Anoxic | Cái | 2 | Việt Nam |
| 9 | Máy khuấy bể anoxic | Cái | 1 | Đài Loan |
| 10 | Ống lắng trung tâm bể lắng sinh học | Cái | 1 | Việt Nam |
| 11 | Cột lọc áp lực | Cái | 1 | Việt Nam |
| 12 | Bơm lọc áp lực | Cái | 1 | Đài Loan |

D. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải:

* Giảm thiểu bụi từ hoạt động giao thông ra vào cơ sở; vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm.

Bụi phát sinh từ hoạt động giao thông, quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính chất là phân tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để khống chế nguồn ô nhiễm này, một số biện pháp hiện đang được nhà máy áp dụng đó là:

- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý. Xe khi vào phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không được nổ máy.

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng hoá.

- Trồng cây xanh trong khuôn viên, đặc biệt là trồng dọc tường bao khu vực gần khu dân cư, dọc các tuyến đường nội bộ đảm bảo tỷ lệ cây xanh đạt 20% tổng diện tích mặt bằng cơ sở. Cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi, tiếng ồn rất hiệu quả, đồng thời tạo cảnh quan và mỹ quan xanh - sạch - đẹp.

* Đối với khu vực xưởng sản xuất.

- Bố trí máy móc phù hợp với quy trình sản xuất nhằm hạn chế tối đa bụi, khí thải phát tán ra ngoài môi trường không khí.

- Đầu tư hệ thống quạt thông gió trên tường dọc theo chiều dài xưởng tại điểm có chiều cao 2,5m so với mặt sàn. Quạt hút gió lắp đặt có tấm lưới và khung bằng thép bảo vệ. Không khí trong xưởng nhờ quạt hút hút ra ngoài sẽ đi qua tấm lưới; tại đây bụi có kích thước lớn sẽ bị giữ lại. Định kỳ 6 tháng/lần, công nhân sẽ kiểm tra và làm sạch bụi bám trên bề mặt tấm lưới.

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, mũ cho các công nhân làm việc tại khu vực có nồng độ hơi mùi cao, để đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động.

- Nền nhà xưởng được láng bê tông để hạn chế bụi phát tán trong xưởng sản xuất.

- Bố trí công nhân quét dọn nền nhà xưởng sau mỗi ca làm việc.

* Đối với khu vực làm sạch đế giày và dán keo:

- Khu vực làm sạch đế giày: Công ty lắp đặt khoảng 10 chụp hút tại khu vực bàn làm sạch đế giày (02 bàn làm sạch đế giày, mỗi bàn 5 chụp hút) để chụp hút hơi dung môi hữu cơ phát sinh từ các công đoạn làm sạch đế giày.

- Khu vực dán keo: Công ty lắp đặt khoảng 24 chụp hút mùi tại khu vực bàn dán keo (04 chuyền dán keo, mỗi chuyền 06 chụp hút) để chụp hút hơi dung môi hữu cơ phát sinh từ các công đoạn có sử dụng keo của quá trình sản xuất.

Công ty thiết kế 01 hệ thống xử lý khí thải công suất 60.000m3/h, trong đó 02 bàn làm sạch đế giày và 04 chuyền dán keo được đấu nối chung về 01 hệ thống xử lý đặt phía ngoài xưởng 1, đảm bảo khí thải được xử lý đạt QCCP trước khi thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống phóng không cao 5m (tính từ mặt đất).

Sơ đồ 4. 5: Quy trình xử lý hơi, mùi khu vực làm sạch đế giày, dán keo

Thuyết minh quy trình: Quy trình của hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải khu vực dán keo như sau:

Hơi mùi keo phát sinh trong quá trình sản xuất được quạt hút (công suất 5kW) hút theo chụp hút vào đường ống nhánh ϕ200 sau đó dẫn về hệ thống đường ống ϕ250, ϕ350 và cuối cùng dẫn về đường ống chính ϕ500 để dẫn khí về tháp hấp thụ.

Trong tháp có lắp đặt 02 hệ thống đường ống phun sương để tăng khả năng tiếp xúc giữa nước sạch với khí thải. Nước sạch từ bể chứa nước (thể tích 6m3) được máy bơm công suất 0,5kw bơm vào tháp hấp thụ thông qua 02 dàn phun. Lúc này dòng khí mang bụi và khí thải hữu cơ theo quạt hút hút vào trong tháp theo chiều từ dưới đi lên tiếp xúc với nước phun từ trên xuống. Sau khi qua 02 dàn phun, hơi mùi keo dán được hấp thụ một phần (khoảng 50%). Tại bể chứa nước (thể tích 6m3), nước thải theo đường ống nhựa D90 được dẫn quay vòng tái sử dụng về bể hấp thụ hơi, mùi keo. Định kỳ khoảng 2 tuần, Công ty sẽ tiến hành xả đáy bể (khoảng 1m3), dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đảm bảo đạt QCCP.

Dòng khí được quạt hút có công suất 9kW dẫn sang thiết bị hấp thụ bằng than hoạt tính có kích thước (1x0,5x0,5)m, bên trong thiết bị bố trí 3 khay chứa than hoạt tính, xếp theo chiều ngang từ trái qua phải. Giữa các khay được chắn bằng tấm lưới để than không bị rơi ra ngoài. Thành phần của than hoạt tính bao gồm: Carbon (85-90%), Oxi (6-7%), S (1%), Nitơ (0,5%), Hidro (0.5%) với cấu trúc xốp rỗng và xung quanh mạng tinh thể do vậy than hoạt tính có một lực hút rất mạnh và có khả năng hấp phụ hoàn toàn dòng khí có gốc hữu cơ. Dòng khí được hút theo chiều từ trái qua phải, các chất ô nhiễm tiếp xúc với than hoạt tính và được giữ lại. Dòng khí sạch thoát ra ngoài môi trường theo ống phóng không, chiều cao 5m tính từ mặt đất, đường kính 150mm, đường kính lỗ kỹ thuật 90mm, vị trí cách vị trí thay đổi dòng là 2m (thỏa mãn điều kiện cách vị trí thay đổi dòng ≥ 2D theo chiều xuôi dòng khí) đảm bảo theo quy định tại Thông tư số: 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Đối với biện pháp giảm thiểu hơi mùi khu vực nhà ăn:

Để giảm thiểu hơi mùi phát sinh tại khu vực nhà ăn, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:

+ Khu vực nhà ăn được thiết kế thông thoáng, có bố trí hệ thống quạt mát và thông gió nhằm hạn chế mùi phát tán.

+ Bố trí thùng chứa chất thải, rác thải có nắp đậy; chất thải, rác thải phải được thu gom, xử lý hàng ngày theo quy định.

+ Thường xuyên dọn dẹp và vệ sinh khu vực nhà ăn sạch sẽ.

* Đối với máy phát điện dự phòng: Để hạn chế tối đa khả năng tác động trực tiếp của khí thải máy phát điện đến môi trường và con người tại khu vực, công ty sẽ đầu tư máy phát điện dự phòng có công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu tiếng ồn và khí thải phát sinh. Bên cạnh đó máy phát điện dự phòng sẽ đặt trong phòng kín và được bố trí tại khu vực gần trạm biến áp.

* Khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực quản lý chất thải:

- Khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại khu vực quản lý chất thải sinh hoạt: Toàn bộ chất thải phát sinh cho vào thùng nhựa có nắp đậy kín, Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý đến thu gom xử lý với tần suất 01 lần/ngày.

- Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: Bể thu gom, bể điều hòa được thiết kế nắp đậy kín để giảm thiểu hơi mùi.

- Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, không để bùn tồn đọng lâu ngày.

### E. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải.

* Tiếng ồn, độ rung

#### - Quy định và hướng dẫn các xe vào nhà máy tránh trường hợp tuýt còi, rú ga,...

#### - Tại các phòng họp, hội trường xây dựng tường cách âm, cửa kín.

#### - Bố trí trồng cây xanh trong dự án phù hợp.

#### - Bố trí máy phát điện trong phòng cách âm đặt tại khu vực gần trạm biến áp.

#### * Nhiệt độ:

- Đối với khu vực nhà bếp sử dụng quạt hút nhằm hạn chế tác động từ nhiệt đến nhân viên làm việc.

- Bố trí các hệ thống thông gió, quạt mát và hệ thống thoát khí để tránh hiện tượng nóng, thiếu khí gây mùi và khó thở khi nhân viên làm việc tại các nhà xưởng trong Công ty.

#### * Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

- Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nội quy đã đề ra.

### - Đồng thời Công ty sẽ cam kết thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, trả lương đầy đủ, phụ cấp, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên làm việc trong Công ty theo đúng Bộ Luật Lao động quy định.

### 2.2.3. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án.

Khi dự án đi vào hoạt động cơ sở thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó đối với các rủi ro, sự cố môi trường. Xây dựng phương án bảo vệ môi trường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động cụ thể như sau:

* Hệ thống thoát nước.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường cống thu gom nước mưa, nước thải, hệ thống hố ga và trạm xử lý nước thải để có phương án xử lý kịp thời.

- Để hạn chế hiện tượng tắc nghẽn hệ thống thoát nước, cơ sở bố trí cán bộ quét dọn vệ sinh đường nội bộ xung quanh, thực hiện đổ rác thải đúng thời gian quy định.

- Cơ sở quy định không cho xe có trọng tải lớn lưu thông để tránh hư hỏng, sập, gẫy đường cống thoát nước.

* Phòng chống sự cố về trạm xử lý nước thải tập trung:

- Trách nhiệm của người vận hành trạm xử lý nước thải:

+ Bố trí 01 cán bộ vận hành trạm xử lý nước thải.

+ Nắm vững quy trình công nghệ, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy trình vận hành trạm xử lý nước thải.

+ Thường xuyên theo dõi, quan sát tính biến động của nước thải và các yếu tố bất thường liên quan đến quá trình xử lý nước thải của hệ thống.

+ Hàng ngày ghi chép, lưu giữ thông tin chính xác, đầy đủ trong Sổ nhật ký vận hành của hệ thống xử lý.

+ Có ý thức bảo vệ tài sản của công trình, đảm bảo an toàn lao động, kiểm tra hệ thống trước khi tiến hành bàn giao ca.

+ Khi thấy bất kỳ hiện tượng bất thường nào phải tiến hành kiểm tra, theo dõi và báo cho người có thẩm quyền có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.

- Khắc phục các sự cố.

+ Hư hỏng máy bơm: Khi máy bơm hoạt động nhưng không lên nước cần kiểm tra những vấn đề sau:Nguồn cung cấp điện;Kiểm tra cánh bơm có bị vật lạ chèn ép;Khi bơm có tiếng kêu lạ thì ngừng bơm lập tức và tìm ra nguyên nhân để khắc phục sự cố; Nếu máy bơm bị cháy, hư hỏng thì kịp thời mang đi kiểm tra và sửa chữa.

+ Hư hỏng hệ thống cấp khí:

Nếu thời gian cấp khí bị gián đoạn khoảng 2 – 3 ngày (tùy tình hình thực tế) sẽ không phải nuôi cấy lại vi sinh trong bể sinh học. Tuy nhiên, người vận hành cần kiểm tra thực tế lượng vi sinh, tỷ lệ chiếm chỗ của bùn hoạt tính trong bể sinh học để có phương án nuôi cấy lại vi sinh hay chỉ cần bổ sung chế phẩm vi sinh cho phù hợp.

+ Sự cố khi mất điện lưới: Khi mất điện đơn vị vận hành trạm xử lý cần kịp thời chạy máy phát điện dự phòng, đảm bảo các máy móc thiết bị của trạm xử lý hoạt động ổn định.

+ Sự cố vi sinh bị chết: Khi thời tiết thay đổi hoặc do một nguyên nhân nào đó mà vi sinh tại bể sinh học bị chết, lúc này đơn vị vận hành sẽ liên hệ với đơn vị tư vấn, thi công trạm xử lý để kiểm tra và khắc phục kịp thời sự cố như (kiểm tra môi trường nước thải trong bể sinh học, bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể,...).

+ Khi nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn, cơ sở cử cán bộ tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân dẫn tới nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn để có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời (Kiểm tra máy bơm, hệ thống cấp khí; kiểm tra bồn hóa chất, hệ thống điện lưới, kiểm tra vi sinh).

Trong thời gian khắc phục hệ thống xử lý, nước thải phát sinh sẽ lưu giữ tạm thời tại bể điều hòa. Sau khi khắc phục sự cố, tiến hành chạy hệ thống xử lý. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn cho phép mới được xả ra ngoài môi trường.

* Phòng ngừa cháy nổ:

Để thực hiện tốt công tác PCCC, Chủ dự án đã thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định hiện hành. Các công trình, biện pháp phòng ngừa cháy nổ bao gồm:

- Trang bị bình chữa cháy xách tay đặt trong hộp tại các vị trí dễ thấy tại những khu vực phù hợp: khu vực sản xuất, liền kề tủ điện,…

- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị máy móc sản xuất như hệ thống nối đất, cầu chì, aptomat…

- Trang bị máy bơm dự phòng sẵn sàng lấy nước từ mương nội đồng để phòng ngừa cháy nổ, trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Định kỳ 6 tháng/ lần sẽ tiến hành kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại Công ty, hàng năm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy.

- Mua bảo hiểm cháy nổ cho Công ty.

- Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục các kiến thức về phòng chống cháy nổ cho người lao động và người sử dụng lao động. Xây dựng nội quy PCCC nơi sản xuất, làm việc và phổ biến cho cán bộ, công nhân trong Công ty hiểu biết và nghiêm túc thực hiện.

* Phòng chống sự cố của kho CTNH:

Yêu cầu nhân viên thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, Công ty sẽ tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

- Thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các thùng chứa chất thải nhằm sửa chữa, thay thế và khắc phục kịp thời nếu bị rò rỉ, hư hỏng.

- Thường xuyên kiểm tra mái, sàn, tường kho CTNH nhằm phát hiện nứt, bong tróc để sửa chữa kịp thời.

- Kho chứa được lắp đặt hệ thống thông gió kết hợp với mái kho có khoảng trống giữa mái và tường thích hợp trao đổi khí bên ngoài vào.

- Trang bị cát khô, xẻng xúc, bình chữa cháy tại khi CTNH.

- Người lao động thực hiện việc thu gom, vận chuyển chất thải phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về CTNH (sử dụng các thiết bị thu gom, vận chuyển theo đúng quy cách).

* Phòng ngừa sự cố mất an ninh trật tự

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các cán bộ, nhân viên; giữa cán bộ, nhân viên với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….

2.3.4. Các nội dung thay đổi so với kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp:

| STT | Tên hạng mục | Phương án theo KHBVMT | Phương án điều chỉnh | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý khí thải khu vực làm sạch đế giày, dán keo | 02 hệ thống | 01 hệ thống | Nhằm giảm chi phí xây dựng và chi phí giám sát định kỳ hàng năm |
| 2 | Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn | Xây dựng bể tách dầu mỡ | Không xây dựng | Do Công ty không tổ chức nấu ăn. Công nhân viên sẽ về nhà ăn hoặc tự mang thức ăn đi hoặc đi ra bên ngoài ăn. |

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Bảng 4. 12. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Hạng mục bảo vệ môi trường | Thông số tính toán | Kinh phí (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kho chứa phế liệu (nguyên liệu thừa và sản phẩm hỏng) | 150 m2 | 30.000.000 |  |
| 2 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 1 HT | 300.000.000 |  |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100 m3/ngày.đêm | 1HT | 300.000.000 |  |
| 4 | Thùng chứa chất thải nguy hại | 08 thùng | 5.500.000 |  |
| 5 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt | 08 thùng | 8.000.000 |  |
| 6 | Cây xanh + mặt nước (tỷ lệ 35,6%) | 7.572m2 | 60.000.000 |  |
| 7 | Hệ thống xử lý khí thải khu vực làm sạch đế giày, dán keo | 1HT | 300.000.000 |  |
| 8 | Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải | 02 cái | 30.000.000 |  |
| 9 | Kho chứa rác thải rắn thông thường (chuyển vị trí) | 45m2 | 20.000.000 |  |
| 10 | Kho chứa chất thải nguy hại (chuyển vị trí) | 30m2 | 15.000.000 |  |
| Tổng |  | 1.068.500.000 |  |

- Dự toán kinh phí bảo vệ môi trường hàng năm:

| STT | Nội dung thực hiện | Kinh phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí quan trắc, giám sát | 40.000.000 |
| 2 | Chi phí bảo trì, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải | 15.000.000 |
| 3 | Thuê xử lý chất thải nguy hại | 10.000.000 |
| 4 | Thuê xử lý CTR sinh hoạt, thông thường | 20.000.000 |
|  | Tổng | 85.000.000 |

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chủ dự án theo dõi, giám sát công nhân xây dựng tham gia thi công thực hiện các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Chủ đầu tư có trách nhiệm phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát và quản lý các nguồn thải phát sinh và vận hành trạm xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, thực hiện quan trắc giám sát môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Ngoài ra, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh kiểm tra môi trường theo quy định của pháp luật.

4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng kiểm nghiệm; Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm; Phương pháp điều tra kinh tế - xã hội.

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở:

- Các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn được đánh giá cao của các nhà khoa học đầu ngành, tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO)...

- Quá trình điều tra, khảo sát lấy mẫu được thực hiện bởi Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường phối hợp với Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát. Báo cáo sử dụng nguồn số liệu khí tượng thủy văn của niên giám thống kê tỉnh Nam Định trong nhiều năm.

- Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các tài liệu giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.

- Báo cáo được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có chuyên ngành đào tạo phù hợp và có kinh nghiệm.

### Hiện tại, các phương án được áp dụng trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nêu trên đều có độ chính xác, tin cậy cao và đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Việc áp dụng các phương pháp trên đã giúp đơn vị lập báo cáo đưa ra được những tính toán cụ thể. Mặc dù các kết quả đưa ra có thể còn nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, nhưng đó là các tính toán ban đầu giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các vấn đề phát sinh khi triển khai dự án. Từ đó chủ dự án, cơ sở đề xuất các phương pháp Bảo vệ môi trường phù hợp, cụ thể nhằm thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội bền vững và luôn coi trọng công tác Bảo vệ môi trường.

Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

### * Nguồn phát sinh nước thải:

### - Nguồn số 1: nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV (khu nhà xưởng sản xuất, khu điều hành và khu nhà ăn).

- Nguồn số 2: Nước thải từ khu vực rửa tay chân (khu nhà xưởng sản xuất, khu điều hành và khu nhà ăn)

- Nguồn số 3: nước thải phát sinh từ hoạt động xả cặn đáy bể của hệ thống xử lý khí thải.

### * Lưu lượng nước xả thải tối đa: 100 m3/ngày đêm.

* Dòng nước thải: Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng.

* Các chất ô nhiễm và giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Hệ số áp dụng Kq=0,9 ; Kf=1,1. Đối với các thông số pH, coliform thì Cmax=C.

Các thông số quan trắc cụ thể như sau:

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 14:2008/ BTNMT (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị C | Giá trị Cmax |
| 01 | pH | - | 5 - 9 | 4,95 – 8,91 |
| 02 | BOD5 | mg/l | 50 | 49,5 |
| 03 | TSS | mg/l | 100 | 99 |
| 04 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1.000 | 990 |
| 05 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4 | 3,96 |
| 06 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 10 | 9,9 |
| 07 | Nitrat (NO3 - )(tính theo N) | mg/l | 50 | 49,5 |
| 08 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 20 | 19,8 |
| 09 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 10 | 9,9 |
| 10 | Phosphat (PO4 3- ) (tính theo P) | mg/l | 10 | 9,9 |
| 11 | Tổng Coliforms | MPN/100ml | 5.000 | 4.950 |

### * Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

- Vị trí nơi xả nước thải:

+ Nước thải sau xử lý, theo đường ống dẫn thải ra mương tiêu phía Tây Bắc dự án qua 01 cửa xả.

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X:2237223; Y:0574960 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Cưỡng bức

- Chế độ xả thải: Xả thải liên tục 24h/ngày đêm.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương tiêu phía Tây Bắc dự án.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

### * Nguồn phát sinh khí thải:

### Công ty có 01 nguồn phát sinh bụi, khí thải: Khu vực làm sạch đế giày, dán keo.

### * Lưu lượng nước xả thải tối đa: 60.000 m3/h.

* Dòng nước thải: Số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép: 01 dòng.

* Các chất ô nhiễm và giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Chất lượng khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

Các thông số quan trắc cụ thể như sau:

| STT | Thông số | Đơn vị | QCVN 20:2009/BTNMT (cột B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - |
| 2 | Toluen | mg/Nm3 | 750 |
| 3 | Benzen | mg/Nm3 | 5 |
| 4 | Cyclohexan | mg/Nm3 | 1.300 |
| 5 | Etylaxetat | mg/Nm3 | 1.400 |

### * Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận khí thải:

- Vị trí nơi xả khí thải:

+ Khí thải sau xử lý, theo ống phóng không xả thải ra ngoài môi trường qua 01 cửa xả. Vị trí điểm xả khí thải thuộc xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

+ Tọa độ vị trí xả khí thải: X:2237234; Y:0574891 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Cưỡng bức.

Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải như sau:

## 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

- Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm: từ ngày 2/1/2025 đến 31/3/2025.

- Hệ thống xử lý khí thải công suất 60.000m3/h: từ ngày 2/1/2025 đến 31/3/2025

Khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm thì công suất của trạm xử lý sẽ đạt công suất tối đa là 80 %.

## 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Căn cứ theo Khoản 5, điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch vận hành Trạm xử lý nước thải. Cơ sở sẽ tiến hành lấy mẫu để đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải.

Thời gian dự kiến liên tục trong vòng 3 ngày liên tiếp. Tần suất quan trắc là 1 lần/ngày, cụ thể như sau:

| Thời gian lấy mẫu | Tần suất lấy mẫu | Vị trí lấy mẫu | Chỉ tiêu phân tích |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ ngày 10/2/2025 đến 12/2/2025 | 1 lần/ngày | Mẫu nước thải đầu vào: Lấy mẫu tại bể thu gom đầu vào của trạm xử lý nước thải | Lưu lượng, pH, COD, BOD5, TSS, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Clo dư, Tổng Nitơ (tính theo N), tổng Photpho (tính theo P), Tổng Phenol, Coliforms |
|  |  | 01 mẫu tại hố ga cuối cùng sau hệ thống xử lý nước thải trước khi chảy ra mương tiêu phía Tây Bắc dự án |  |
| Từ ngày 10/2/2025 đến 12/2/2025 | 1 lần/ngày | 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không sau hệ thống xử lý khí thải khu vực làm sạch đế giày và dán keo (xưởng sản xuất số 1) | Lưu lượng, Toluen, benzen, Cyclohexan, Etylaxetat |

c. Đơn vị thực hiện đo đạc, lấy mẫu phân tích:

Đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện:

# TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 192 đường Cù Chính Lan – phường Trần Tế Xương – TP. Nam Định.

Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có mã số VIMCERTS 111.

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

Bảng 6. 1. Chương trình giám sát môi trường

| Nội dung | Vị trí giám sát | Thông số | Quy chuẩn so sánh | Tần suất giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nước thải | 01 mẫu tại hố ga cuối cùng sau hệ thống xử lý nước thải trước khi chảy ra mương tiêu phía Tây Bắc dự án | Lưu lượng, pH, COD, BOD5, TSS, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Clo dư, Tổng Nitơ (tính theo N), tổng Photpho (tính theo P), Tổng Phenol, Coliforms | QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) Áp dụng hệ số Kq=0,9; Kf=1,1. Đối với thông số pH, Coliform thì Cmax=C | 6 tháng/lần (2 lần/năm) |
| Khí thải | 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không sau hệ thống xử lý khí thải khu vực làm sạch đế giày và dán keo (xưởng sản xuất số 1) | Lưu lượng, Toluen, benzen, Cyclohexan, Etylaxetat | QCVN 20:2009/BTNMT |  |

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm:

| TT | Nội dung | Kinh phí (triệu/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quan trắc, giám sát nước thải | 20 |
| 2 | Quan trắc, giám sát khí thải | 20 |
|  | Tổng | 40 |

Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến  cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường gồm:

- Cam kết về tính trung thực và chính xác của các số liệu được đề cập trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

- Chủ đầu tư cam kết tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và Luật khoáng sản trong quá trình thi công san lấp, trong đó vật liệu san lấp phải có nguồn gốc rõ ràng được khai thác, kinh doanh hợp pháp.

- Cam kết xử lý nước thải đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).

- Cam kết xử lý khí thải đạt Quy chuẩn QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

- Công ty cam kết tiến hành thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt trong Công ty và theo đề án hướng dẫn của huyện. Chất thải từ quá trình sản xuất, từ thiết bị xử lý môi trường phải được đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

- Cam kết sẽ thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

PHỤ LỤC BẢN VẼ

# Text boxes

Nhận mẫu và Nguyên liệu

Cắt chặt chi tiết

In kỹ thuật số

Ráp (dán keo, ép nhiệt)

Kiểm hàng

CTR, Bụi, tiếng ồn, hơi mùi keo, nhiệt độ

Xuất hàng

Đóng gói

Hơi mùi mực in CTNH,

Nước thải

Mài đế

Bụi mài,

Ghi chú:

Đường công nghệ

Đường dòng thải

Đế giày

Song chắn rác

Nước mưa chảy tràn trên sân, đường, mái nhà

Hố ga lắng cặn

Hệ thống rãnh thoát nước mưa của Công ty

Mương tiêu phía Tây Bắc của dự án

(1 cửa xả)

Nước thải

sinh hoạt

Bể tự hoại 3 ngăn  (khu sản xuất, khu vực nhà điều hành)

Hệ thống xử lý nước thải (công suất 100m3/ngày đêm)

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B

Mương tiêu khu vực phía Tây Bắc dự án

Nước thải rửa tay, thoát sàn khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh

ống PPR D90

ống

PPR D50

Bể thu gom nước thải

ống PPR D90

Hố ga

Hố thu gom

Nước thải từ quá trình xử lý khí thải

Nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh

Ngăn 2

Lắng

Phân hủy sinh học

Ngăn 1

Điều hòa

Lắng

Phân hủy sinh học

Trạm xử lý nước thải tập trung

Ngăn 3

Lắng

Song chăn rác

Hố ga

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

Bể điều hòa

Khí

Hố ga thu gom

Máy thổi khí

Bể sinh học

(hiếu khí)

Khí

## Chất khử trùng

Bể lắng sinh học

## Hộp khử trùng

## Bể chứa bùn

Bể Anoxic

(thiếu khí)

## Mương tiêu phía Tây Bắc dự án

Thiết bị lọc (sỏi cuội + than hoạt tính)

## Bể trung gian

Chất hữu cơ

Sản phẩm

Tổng hợp tế bào

Tế bào chết

Năng lượng

Vi khuẩn

Nước tuần hoàn

Hơi mùi keo

34 quạt hút, chụp hút

Tháp hấp thụ

Thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính

01 ống phóng không cao 5m

Quạt hút

Bể chứa nước

Ống phóng không H=5m

Tháp hấp thụ

Hình ảnh máy hút mùi khu vực dán keo