## TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN

## I. Căn cứ thực hiện

- Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Nam Định v/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 7766/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND huyện Ý Yên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Yên Phương, Huyện Ý Yên.

- Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được hội đồng của tỉnh Nam Định thẩm tra tại văn bản số 1306/TB-STNMT ngày 17/5/2021 về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ý Yên.

- Đơn xin thuê đất của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Việt Đức Anh – Nam Định ngày 05/06/2021 đã được UBND xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định chấp thuận.

- Tờ trình số 112/TTr-UBND, ngày 24/06/2021 của UBND Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định về việc xin chấp nhận chủ trương để Công ty TNHH đầu tư và phát triển Việt Đức Anh - Nam Định lập dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí, sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên.

II. Sự cần thiết đầu tư

- Công ty TNHH đầu tư và phát triển Việt Đức Anh – Nam Định đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cơ khí, sản xuất bê tông thương phẩm hiện sẽ phát huy được các lợi thế của Công ty trong thời điểm hiện nay về thị trường, công nghệ và nguồn nhân lực cũng như kinh nghiệm về quản lý tổ chức sản xuất.

- Đầu tư xây dựng để bổ sung thêm lực lượng lao động có chuyên môn đáp ứng được trình độ công nghệ, kỹ thuật mới tiên tiến, nâng cao tính cạnh tranh và góp phần cho sự phát triển bền vững lâu dài của công ty.

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn và thành thị theo chủ trương của Đảng và nhà nước.

Như vậy, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Việt Đức Anh - Nam Định đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cơ khí, sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định, UBND huyện Ý Yên.

III. Nội dung dự án đầu tư

## 1.1.Thông tin chung về dự án

1.1.1. Tên dự án:

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí, sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên

1.1.2. Chủ dự án:

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Việt Đức Anh - Nam Định

Người đại diện: Ông Đỗ Đức Khiêm; Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ liên hệ của chủ dự án: Số nhà 565 Đường QL 3 – Tổ 12 – Phường Tân Lập – Thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Địa điểm thực hiện dự án: xã Yên Phương, huyện Ý Yênm, tỉnh Nam Định.

- Tổng mức đầu tư dự án: 184.500.000.000 đồng

- Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2022-2025

1.1.3. Vị trí địa lý dự án.

Khu vực quy hoạch thực hiện trên diện tích 75.569,13 m2, bao gồm vùng đất canh tác thuộc địa bàn xã Yên Phương, huyện Ý Yên với vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: giáp đường giao thông, quy hoạch đất sản xuất kinh doanh.

+ Phía Nam: giáp đường giao thông.

+ Phía Đông: giáp quy hoạch đất sản xuất kinh doanh.

+ Phía Tây: giáp quy hoạch đất sản xuất kinh doanh.

1.1.4. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án.

- Mục tiêu dự án:

Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí, sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên” nhằm mục tiêu:

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ phụ tùng cơ khí (cơ khí đúc);

- Sản xuất các cấu kiện bê tông (bê tông thương phẩm)

- Quy mô, công suất dự án:

+ Sản xuất thiết bị, dụng cụ phụ tùng cơ khí với công suất thiết kế 5.000 đơn vị sản phầm/năm tương đương khoảng 1.200 tấn sp/năm trong đó sản phẩm có công đoạn mạ làm sạch bề mặt bằng hoá chất khoảng 950 tấn sản phẩm/năm.

+ Sản xuất bê tông thương phẩm công suất thiết kế 60.000 m3/năm.

- Công nghệ và loại hình dự án:

### Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí, sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên” thuộc nhóm dự án công nghiệp có tổng mức đầu tư được phân loại theo tiêu chí nhóm B.

### 1.2. Các hạng mục công trình của dự án

Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí, sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên được triển khai trên phần diện tích quy hoạch dự án là 75.569,13 m2, tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có quy mô xây dựng cụ thể như sau:

Bảng 1. Tổng hợp sử dụng đất quy hoạch

| STT | HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (M²) | SỐ TẦNG | TỔNG DIỆN TÍCH (M²) | CHIỀU CAO C.TRÌNH (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà xưởng đúc + mạ kẽm + cơ khí | 5,578.00 | 1 | 5,578.00 | 16,95 |
| 2 | Nhà xưởng chế tạo, lắp ráp, hoàn thiện sp | 4,428.84 | 1 | 4,428.84 | 16,95 |
| 3 | Sân bãi xưởng cơ khí | 4,995.00 |  |  |  |
| 4 | Bãi tập kết + trạm trộn | 7,023.00 |  |  |  |
| 5 | Nhà xưởng sản xuất | 4,428.84 | 1 | 4,428.84 | 16,95 |
| 6 | Bãi tập kết sản phẩm + cầu trục | 4,893.80 |  |  |  |
| 7 | Nhà điều hành (2 tầng) | 500.00 | 2 | 1,000.00 | 9,0 |
| 8 | Nhà nghỉ chuyên gia 1 (2 tầng) | 645.00 | 2 | 1,290.00 | 9,0 |
| 9 | Nhà nghỉ chuyên gia 2 (3 tầng) | 240.00 | 3 | 720.00 | 12,6 |
| 10 | Nhà xe công nhân | 648.00 | 1 | 648.00 | 3,3 |
| 11 | Nhà phụ trợ 1 (máy bơm, máy phát dự phòng, nhà nồi hơi, nén khí) | 270.00 | 1 | 270.00 | 3,3 |
| 12 | Nhà phụ trợ 2 (phân loại rác,...) | 135.00 | 1 | 135.00 | 3,3 |
| 13 | Nhà bảo vệ cổng chính | 25.00 | 1 | 25.00 | 3,3 |
| 14 | Nhà bảo vệ cổng phụ | 15.00 | 1 | 15.00 | 3,3 |
| 15 | Cổng chính | - |  |  |  |
| 16 | Cổng phụ | - |  |  |  |
| 17 | Trạm biến áp (2400 kva) | 16.00 |  |  |  |
| 18 | Hồ pccc | 255.00 |  |  |  |
| 19 | Hồ nước + pccc | 1,170.00 |  |  |  |
| 20 | Bể xử lý nước thải (dưới thảm cỏ) | 595.00 |  |  |  |
| 21 | Bể nước làm mát | 50.00 |  |  |  |
| 22 | Khuôn viên, cây xanh | 16,623.00 |  |  |  |
| 23 | Sân thể thao (cầu lông) | 334.00 |  |  |  |
| 24 | Cầu cân 150 tấn (cầu + phòng kỹ thuật) | 114.00 |  |  |  |
| 25 | Giao thông - htkt | 22,586.65 |  |  |  |
|  | TỔNG: | 75,569.13 |  | 18,538.68 |  |

### 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án.

### 1.3.1. Giai đoạn triển khai xây dựng

Bảng 2. Khối lượng nguyên, vật liệu chính của dự án

| TT | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng riêng | Quy ra tấn (theo TCVN 2737-2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát đen đắp nền | m3 | 32.187 | 1,2 tấn/m3 | 38.624 |
| 2 | Cát vàng | m3 | 13.848 | 1,4 tấn/m3 | 19.387 |
| 3 | Đá | m3 | 8.570,8 | 1,5 tấn/m3 | 12.856 |
| 4 | Bê tông xi măng M300, M200,M150,... | Tấn | 940,6 | - | 940,6 |
| 5 | Tường gạch 20 | M2 | 2.400 | 400kg/m2 | 960 |
| 6 | Thép | Tấn | 588,6 | - | 588,6 |
| 7 | Tôn | m2 | 4.250 | 20kg/m2 | 85,2 |
| 8 | Bê tông nhựa | Tấn | 1.600 | - | 1.600 |
| 9 | Que hàn | kg | 300 | - | 0,3 |
| 10 | Cấu kiện bê tông đúc sẵn | Tấn | 1.250 | - | 1.849 |
| 11 | Cọc tre | Tấn | 300 | - | 300 |
| Tổng |  |  | 77.192 |

Theo hồ sơ dự toán chi phí xây dựng của dự án:Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí, sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên)

- Phương án cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng:

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng do nhà thầu cung cấp vận chuyển đến chân công trình. Toàn bộ vật tư, nguyên vật liệu xây dựng công trình do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của công trình do bên thiết kế và chủ đầu tư quy định. Chủ đầu tư cam kết sẽ giám sát và phối hợp chặt chẽ với nhà thầu vận chuyển trong quá trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh.

* Nhu cầu sử dụng nước

- Nhu cầu nước chủ yếu phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của công nhân và nước phục vụ quá trình xây dựng. Cụ thể như sau:

+ Nước cấp sinh hoạt: Tham khảo một số công trường có hoạt động xây dựng cho thấy, lượng nước sinh hoạt cấp cho công nhân lao động khoảng 60 lít/người. Tổng số cán bộ và công nhân thi công xây dựng tại Dự án là 50 người. Vậy tổng lượng nước sử dụng là:

Q= (50 x 60)/1.000 = 3m3/ngày.đêm.

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc: Trong quá trình thi công, các xe chở nguyên vật liệu và  thiết bị, máy móc, dụng cụ xây dựng tham gia thi công sẽ được vệ sinh. Với số lượng máy trộn bê tông là 8 máy, trong đó bao gồm 04 máy công suất 250l và 04 máy công suất 150 lít. Lượng nước cần sử dụng để vệ sinh máy dự kiến như sau:

Với máy trộn bê tông công suất là 250 lít, dự kiến lượng nước sử dụng để vệ sinh khoảng 250 lít/1 máy/ngày. Dự án sử dụng 04 máy trộn bê tông thể tích là 150 lít, nhu cầu sử dụng nước là: 0,25 × 4 = 1m3/ngày.

Với thể tích máy trộn bê tông là 150 lít, dự kiến lượng nước sử dụng để vệ sinh khoảng 150 lít/1 máy/ngày. Dự án sử dụng 4 máy trộn bê tông thể tích là 150 lít, ta có nhu cầu sử dụng nước là: 0,15 × 4 = 0,6 m3/ngày.

Ta có nhu cầu sử dụng nước để vệ sinh máy móc như sau:

1 m3/ngày + 0,6 m3/ngày = 1,6 m3/ngày.

Tổng nhu cầu nước trong giai đoạn xây dựng là:

3m3/ngày+1,6 m3/ngày= 4,6m3/ngày .

1.3.2. Giai đoạn vận hành

* Nhu cầu nước cấp cho dự án giai đoạn đi vào khai thác sử dụng

Bảng 3. Tổng hợp nhu cầu dùng nước của dự án

| Hoạt động sử dụng nước | Quy mô | Định mức | Nhu cầu (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nước sinh hoạt của CBCNV nhà máy | 280người | 60 l/người ngày đêm | 16,8 |
| Nước dùng cho hoạt động trộn bê tông | 400 tấn/ngày | 91 lít/tấn | 36,4 |
| Nước dùng cho sản xuất cơ khí | 3 tấn/ngày | 1,5 m3/bể | 5 |
| Nước vệ sinh khu vực sản xuất bê tông và nước vệ sinh phương tiện vận chuyển | 400 tấn/ngày | - | 10 |
| Hoạt động tưới cây, rửa đường PCCC |  | 5 |
| Tổng | 73,2 |

* Cấp điện

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, lượng điện sử dụng dự kiến khoảng 500.000 kWh/tháng

1.3.3. Quy trình hoạt động, quy mô của dự án

Công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm

Bê tông thương phẩm (bê tông tươi) được sản xuất từ các vật liệu xây dựng thông thường bao gồm: cát vàng, đá 1x2 hoặc 2x4, xi măng, nước sạch và phụ gia (nếu có). Định mức thành phần cốt liệu bê tông tùy thuộc theo mác thiết kế, thông thường trong xây dựng dân dụng ta hay sử dụng bê tông mác 100#, 150#, 200#, 250#, 300#. Đặc trưng và phổ biến nhất là bê tông mác 200#, thành phần cốt liệu cho 1m3 bê tông này gồm: cát vàng – 0,42m3; đá 1x2 – 0,84m3, xi măng – 320kg; nước sạch – 110 lít. Cấp liệu được kiểm tra, cân đong theo định mức rồi đưa vào thùng trộn.

Trạm trộn có hệ thống cân đong tự động được điều khiển bằng máy vi tính để tạo ra sản phẩm bê tông với các chủng loại khác nhau.

Thiết bị gồm 3 phần chính: phần định lượng, phần điều khiển xe Skip và phần điều khiển thùng trộn. Điều khiển toàn bộ hệ thống bằng máy vi tính thông dụng kết hợp với bộ điều khiển PLC tạo thành thiết bị điều khiển quá trình công nghệ trong thời gian thực theo một chương trình đặt trước. Ngoài ra máy tính cũng cho phép ta lưu trữ và xử lý số liệu khi cần thiết.

* Phần định lượng:

Khối này gồm 3 cân điện tử chính xác và hệ thống chấp hành như: các van điện từ khí nén, vít tải, bơm nước, bơm phụ gia để điều khiển việc cân tự động theo các khối lượng định mức đặt trước. Ngoài ra khối này còn có nhiệm vụ tự động bù sai số cân bằng cách ghi lại sai số của mẻ trước để quyết định điều khiển cân ở mẻ sau sao cho sai số là nhỏ nhất.

* Phần điều khiển xe Skip:

Trong chế độ tự động, khối này nhận các tín hiệu điều khiển từ khối định lượng và các thông tin về trạng thái thùng trộn để ra các quyết định đúng cho xe Skip, bao gồm các chuyển động: lên, xuống, dừng, đổ liệu cho phù hợp với chương trình điều khiển chung.

* Phần điều khiển thùng trộn:

Khối này có nhiệm vụ tự động tính thời gian trộn khi các vật liệu được đổ vào thùng, tự động xả bêtông khi trộn xong. Nó cung cấp cho khối điều khiển xe Skip các thông tin quan trọng sau: Thông tin về tình trạng của thùng, thông tin báo thùng trộn đang quay.

### * Quy trình sản xuất gia công cơ khí

### Thuyết minh quy trình:

Nguyên liệu là sắt, thép sau khi nhập về nhà máy sẽ được đưa vào khu vực xưởng sản xuất cơ khí. Căn cứ theo yêu cầu của khách hàng, các bản vẽ thiết kế kỹ thuật của từng loại máy móc.

Bước đầu là quá trình gia công thô, các thiết bị, chi tiết của máy sản xuất được làm sạch, sau đó xử lý bằng máy cắt, máy đột dập để có hình dạng cơ bản của sản phẩm. Sau đó các chi tiết được tiếp tục hoàn thiện một cách chính xác theo thiết kế bằng máy cắt công nghệ cao, máy hàn, máy khoan để đảm bảo các chi tiết máy có thể lắp ráp được với nhau mà không bị khó khăn hay ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau khi đưa vào sử dụng.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc theo mẫu mã của cơ sở sản xuất. Tùy từng đơn hàng mà các chi tiết máy sau khi được gia công một cách tỉ mỉ sẽ được đưa sang quá trình làm sạch bề mặt. Công ty xây dựng bể chứa nước thể tích 5m3, bể được chia làm 3 khoang:

+ 02 khoang chứa nước sạch (mỗi khoang thể tích 1,5m3 )

+ 01 khoang tẩy dầu chứa nước pha với dung dịch axit HCl 10% (thể tích 3 m3).

Sản phẩm được nhúng vào bể tẩy dầu trong thời gian từ 7 – 20 phút. Trong khoảng thời gian này dưới tác dụng của dung dịch tẩy dầu tác dụng lên bề mặt sản phẩm làm ăn mòn và bóc sạch bụi bẩn, dầu mỡ. Sau đó sản phẩm được đưa sang 02 khoang nước sạch để làm sạch bề mặt sản phẩm và tiến hành mạ điện phân. Trong quá trình mạ điện, vật cần mạ được gắn với cực âm catôt, kim loại mạ gắn với cực dương anôt của nguồn điện trong dung dịch điện phân. Cực dương của nguồn điện sẽ hút các electron e- trong quá trình oxy hóa và giải phóng các ion kim loại dương, dưới tác dụng lực tĩnh điện các ion dương này sẽ di chuyển về cực âm, tại đây chúng nhận lại e+ trong quá trình oxy hóa khử hình thành lớp kim loại bám trên bề mặt của vật được mạ.

### 1.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.5. Các tác động môi trường chính của dự án.

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng.

- Chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình thi công xây dựng.

- Nước thải phát sinh từ hoạt động của công nhân xây dựng

* Giai đoạn vận hành:

- Bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ quá trình phối trộn nguyên liệu bê tông, hoạt động của lò hơi, sấy nguyên liệu, quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu, hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào nhà máy, hoạt động phương tiện đi lại của CBCNV và khách hàng ra vào Nhà máy.

-Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc thiết bị

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ công nhân viên của nhà máy và nươcs vệ sinh máy móc thiết bị tham gia hoạt động sản xuất.

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy

1.6. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án.

1.6.1. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải:

* Giai đoạn thi công xây dựng: Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thiết bị thi công, từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải xây dựng. Thành phần khí thải: Bụi, CO, SO2, NOx,..

* Giai đoạn vận hành:

+ Khí thải phát sinh từ hoạt động các phương tiện tham gia giao thông ra vào khu vực dự án. Thành phần khí thải chủ yếu là bụi, , CxHx ,CO, SO2, NOx,..

- Dây chuyền gia công cơ khí (có công đoạn mạ): Bụi, khí thải từ công đoạn cắt, định hình, mài, khói hàn, làm sạch bề mặt kim loại, mạ điện phân. Thành phần: khói hàn, bụi kim loại, HCl, Zn...

+ Bụi mịn từ công đoạn cân định lượng, phối trộn liệu tại trạm trộn xi măng,

+ Hơi mùi hữu cơ từ quá trình phân hủy rác từ khu vực kho chứa chất thải, khu xử lý nước thải

1.6.2. Quy mô, tính chất của nước thải

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh khoảng 3m3/ngày.đêm. Thành phần gồm: TSS; BOD5; COD; Amoni; Nitrat; Sunfua; Photphat; vi khuẩn,….

- Nước thải xây dựng: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng phát sinh khoảng 1,6 m3/ngày. Thành phần chủ yếu: TSS,…

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án với tải lượng 130.734m3/năm. Thành phần chủ yếu là chất rắn (đất, cát,...) bị cuốn trôi theo.

* Giai đoạn vận hành:

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh khoảng 16,8m3/ngày đêm. Thành phần chứa các chất ô nhiễm chủ yếu ở dạng hữu cơ như: COD, BOD5, Nitơ, phốt pho, hàm lượng cặn lơ lửng (SS) cao và một số loại vi sinh vật.

- Nước thải sản xuất phát sinh khoảng 15m3/ngày.đêm. Phát sinh từ hoạt động vệ sinh khu vực sản xuất bê tông và nước vệ sinh phương tiện vận chuyển nguyên liệu sản xuất 10m3/ngày và nước dùng cho sản xuất cơ khí 5m3/ngày. Thành phần chứa các cặn rắn như đất, cát, đá, xi măng…

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án với tải lượng 130.734m3/năm. Thành phần chủ yếu là chất rắn (đất, cát,...) bị cuốn trôi theo.

1.6.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân xây dựng với khối lượng khoảng 20 kg/ngày. Thành phần: thực phẩm, thức ăn thừa, giấy vụn, bìa carton, ...

- Chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, khối lượng phát sinh khoảng 20,4tấn/cả quá trình thi công xây dựng. Thành phần: thảm thực vật phát quang, bê tông, gạch, đá, gỗ vụn, cặn vữa hỏng thải.

* Giai đoạn vận hành:

- Chất thải rắn sinh hoạt của CBCNV của nhà máy.Thành phần gồm: Giấy vụn, bìa carton, vỏ hoa quả thải,...với lượng phát sinh không thường xuyên khoảng 32kg/ngày

- Chất thải rắn sản xuất:

* Quá trình sản xuất bê tông

+ Từ quá trình vận chuyển cấu kiện bê tông: Cấu kiện bê tông nứt vỡ, hỏng. Thành phần vụn vỡ bê tông vỡ hỏng thải

+ Từ quá trình bốc dỡ xi măng. Thành phần: Vỏ bao bì xi măng ...

Tải lượng:

+ Căn cứ khối lượng của 1 vỏ bao xi măng 50 kg là 200g. Với khối lượng sử dụng xi măng cho công đoạn sản xuất các sản phẩm bê tông đúc là 19.083 tấn/năm thì khối lượng vỏ bao xi măng là 6,36 tấn/tháng

+  Cấu kiện bê tông hỏng dự kiến chiếm 0,5% khối lượng sản phẩm tương đương bằng 500tấn/năm.

* Quá trình gia công cơ khí

+Từ quá trình cắt kéo định hình, thành phẩm không đảm bảo kỹ thuật. Thành phần:  kim loại hỏng thải, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đầu mẩu vụn thải từ quá trình cắt chiếm tỷ lệ khoảng 15% khối lượng nguyên liệu đầu vào hay 135 tấn/năm hay 11,25 tấn/tháng

* Quá trình xử lý nước thải

Bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung khoảng 300kg/năm.

Ngoài ra còn có, bao bì chứa nguyên liệu thải, carton thải, giấy vụn thải, túi nilon,...

1.6.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng chủ yếu là dầu thải, chất thải nhiễm dầu từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thi công và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu của dự án. Khối lượng phát sinh: 200 kg.

* Giai đoạn vận hành: Chất thải nguy hại của dự án chủ yếu từ khu vực văn phòng, khu vực xưởng sản xuất, hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị, Thành phần gồm: Dầu thải, giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quanh thải hỏng, với tổng lượng phát sinh khoảng 850kg/năm

### 1.7. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

### 1.7.1. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án bố trí 02 nhà vệ sinh di động bằng nhựa composite có thể tích lưu chứa 2m3/bể để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. Định kỳ 1-2 ngày hợp đồng với đơn vị có chức năng hút bùn cặn, nước thải đưa đi xử lý theo quy định.

- Đối với nước thải thi công, xây dựng: Chủ dự án sẽ khơi thông tuyến thoát nước tự nhiên có trong khu vực dự án và đào rãnh thu gom nước xung quanh chân công trình để thoát nước. Nước thải sau thu gom sẽ chảy qua hố ga lắng cặn, trước khi thải ra mương phía Bắc của dự án. Không bố trí hạng mục rửa xe trên công trường.

- Đối với nước mưa chảy tràn: Bố trí các mương rãnh thu nước tạm thời, và các hố ga lắng cặn kích thước (1,2x1,2x1,5)m, thể tích khoảng 2,1m3, có lưới chắn để thu gom nước mưa chảy tràn sau đó thoát ra mương tiêu phía Tây của dự án

- Ngoài ra, đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước.

* Giai đoạn vận hành

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải:

+ Dự án xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, tách riêng hệ thống thu gom, xử lý nước thải;

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh của các khu vực nhà điều hành, nhà nghỉ chuyên gia 1, 2 và nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn được xử  lý sơ bộ qua các bể tự hoại của từng khu vực sau đó dẫn ra hệ thống thu gom nước thải tập trung và dẫn về Hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý

+ Nước thải sản xuất: phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển của quy trình sản xuất cấu kiện bê tông, nước từ quá trình quá trình mạ theo hố ga lắng cặn dẫn ra Hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý

Sơ đồ thu gom nước thải của Công ty

1.7.2. Biện pháp giảm thiểu hơi mùi, khí thải:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Sử dụng tôn hoặc bạt chắn cao 2,5m khu vực giáp dân cư và giáp với đường để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Sử dụng các phương tiện giao thông đạt tiêu chuẩn theo quy định; các phương tiện vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu được phủ bạt, che kín, để tránh phát tán bụi ra môi trường

- Bố trí hợp lý tuyến đường và thời gian vận chuyển nguyên vật liệu,

- Thực hiện che chắn xung quanh khu vực thi công đặc biệt những khu vực tiếp giáp với nhà dân,

- Thường xuyên phun nước để tưới đường giao thông nhất là vào mùa khô.

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, các loại máy móc theo quy định.

* Giai đoạn vận hành

- Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động giao thông, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu

+ Lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu để phân luồng giao thông xe ra vào hợp lý, các xe vận chuyển hành khách phải được đăng kiểm, đảm bảo chất lượng để vận hành

+ Sử dụng bạt che phủ đối với những khu vực tập kết và các xe  vận chuyển nguyên liệu vật liệu của dự án.

+ Thực hiện công tác bốc dỡ tập kết nhanh gọn đảm bảo an toàn.

+ Đảm bảo vệ sinh đường sạch sẽ, tưới đường thường xuyên, trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt vào thời điểm khô hanh.

+ Trồng cây xanh: Khuôn viên cây xanh, mặt nước đạt 20% tổng diện tích mặt bằng dự án. Ngoài ra, cây xanh còn được bố trí trồng trên vỉa hè, hai bên đường giao thông.

- Giảm thiểu bụi, khí thải từ khu vực sản xuất cấu kiện bê tông

+ Đối với bụi phát sinh từ công đoạn nạp liệu liệu và quá trình cấp xi măng cho thùng trộn được xử lý thông qua phương pháp lọc bụi tay áo.

+ Đối với bụi phát sinh từ khâu cân định lượng: thiết kế hệ thống cân và hệ thống băng tải là dây chuyền khép kín

+ Tiến hành phun nước làm ẩm bề mặt sân bãi khu vực trạm trộn hạn chế phát tán bụi ra xung quanh.

-  Giảm thiểu hơi mùi khu vực xưởng gia công cơ khí

## Hơi mùi, khí thải nhờ quạt hút ly tâm (công suất 3kW) khí thải hơi mùi sẽ đi qua chụp hút rồi theo 01 đường ống D550 dẫn lên tháp xử lý. Tháp được thiết kế bằng vật liệu nhựa PP chống ăn mòn, là nơi diễn ra các quá trình phản ứng hoá học giữa pha lỏng (chất hấp thụ) với pha khí (chất ô nhiễm) và sự tiếp xúc giữa pha khí (chất ô nhiễm) với pha rắn (chất hấp phụ). Tháp hấp thụ được thiết kế với thời gian lưu khí khoảng 2-3s với vận tốc dòng khí chuyển động trong tháp từ 0,5-1,5m/s. Bên trong tháp có bố trí một lớp đệm tiếp xúc và hệ thống bép phun mưa phân phối dung dịch. Lớp đệm xúc tác được dùng là các khối cầu nhựa đặc biệt có diện tích bề mặt riêng lớn, tạo điều kiện tiếp xúc giữa pha lỏng và pha khí. Lớp đệm có vai trò kéo dài thời gian tiếp xúc giữa khí thải và dịch thể đồng thời giữ lại những hạt bụi có trong dòng khí nhờ sự tác động tương hổ giữa bụi khí và lớp đệm.

Hệ thống phân phối dung dịch (gọi tắt là dàn mưa): được bố trí bên trên lớp đệm tiếp xúc, nó có chức năng là phân bố đều dung dịch theo tiết diện thiết bị. Ngoài ra, trên hệ thống này còn lắp đặt vật liệu tách ẩm nhằm tách hơi nước ra khỏi dòng khí. Dung dịch từ tháp hấp thụ sẽ được dẫn sang một bể lắng cặn thể tích 2m3 và ở đây phần dung dịch lại tiếp tục được bơm trở lại tháp hấp thụ. Định kỳ khoảng 3 - 5 ngày sẽ tiến hành xả đáy, thay nước bể lắng.

Chất hấp phụ được chọn là than họat tính có bề mặt riêng lớn, thể tích lỗ rỗng lớn, kích thước hạt nhỏ nhằm làm cho các phần tử chất ô nhiễm dễ dàng bị “hút và giữ lại” trong các lỗ rỗng của chất hấp phụ, bố trí 01 lớp than hoạt tính dày 20cm, trọng lượng khoảng 100kg. Than hoạt tính được định kỳ thay thế với tần suất 1-2 năm/lần.

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT sẽ qua ống phóng không đường kính D300mm, cao 12m (so với nền nhà xưởng).

-  Giảm thiểu hơi mùi do phân hủy chất thải rắn sinh hoạt.

+ Sử dụng các thùng chứa rác có nắp đậy.

+ Bố trí nhân công thu gom chất thải hàng ngày;

+ Hợp đồng với tổ thu gom rác thải của địa phương hàng ngày đến thu gom, vận chuyển đi xử lý tại khu xử lý rác thải của xã.

-  Giảm thiểu hơi mùi từ khu vực nấu ăn

+ Bố trí máy hút mùi tại bếp nấu

+ Không nấu bằng dầu mỡ đã cháy khét

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực nấu ăn

1.7.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với rác thải sinh hoạt:

+ Bố trí 5 thùng rác thể tích 100 lít/thùng với vị trí đặt các thùng rác như sau: 03 thùng đặt tại vị trí gần 03 nhà vệ sinh lưu động, 01 thùng còn lại đặt tại khu vực lán trại và 01 thùng đặt tại ban chỉ huy công trường để thu gom rác thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên phục vụ dự án.

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng ở địa phương thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định, định kỳ 1 lần/ngày.

- Đối với chất thải rắn xây dựng:

+ Đối với chất thải như gạch vỡ, vữa ximang,… được tận dụng làm vật liệu san lấp

+ Đối với chất thải từ quá trình bóc tách tầng đất mặt được tận dụng đưa vào khuân viên cây xanh sử dụng cho mục đích trồng cây

+ Đối với chất thải từ quá trình và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.

+ Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng.

### * Giai đoạn vận hành:

- Đối với rác thải sinh hoạt: Bố trí các thùng rác có nắp đậy, thể tích 200 lít tại các khu vực nhà điều hành, xưởng sản xuất số 1, 2, nhà ăn,…. . Hằng ngày nhân viên vệ sinh sẽ thu gom và đưa về kho chứa chất thải thông thường nằm phía Bắc dự án. Sau đó hợp đồng với địa phương đén thu gom và đem đi xử lý theo quy định.

- Đối với chất thải rắn thông thường: bìa , giấy hỏng thải, túi nilong, đầu mẩu kim loại hỏng thải, vỏ bao xi măng… tập kết về kho chứa chất thải rắn thông thường diện tích là 10m2 và bán cho đơn vị có nhu cầu tái chế. Đối với vụn vỡ từ quá trình đúc bê tông hỏng thải sẽ được tận dụng cho đơn vị có nhu cầu san lấp.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp: xỉ than, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải,…tập kết tại kho chứa chất thải rắn thông thường sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định

1.7.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công như giẻ lau dính dầu mỡ, sơn thải,… sẽ được thu gom hàng ngày vào các thùng chứa riêng biệt (03 thùng chứa có thể tích 50lít/thùng), có nắp đậy đặt trong khu vực có diện tích 5m2 có mái che bố trí gần khu vực kho chứa sắt thép, xi măng trong khu vực dự án. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Ngoài ra đơn vị thi công hạn chế việc sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trên công trường.

* Giai đoạn vận hành

- Chủ dự án dự kiến bố trí kho chứa chất thải nguy hại có diện tích là 30m2, tại kho bố trí 05 thùng chứa. Công ty bố trí phân khu cho từng loại CTNH phát sinh, có dán mã CTNH riêng biệt cho từng loại, và chứa vào từng khoang riêng biệt với từng chủng loại chất thải. Khi đủ số lượng sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường để thu gom và quản lý tại kho chứa chất thải nguy hại của Công ty

1.7.5.  Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Các máy móc tham gia thi công xây dựng được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo hoạt động tốt, tiếng ồn và rung động do máy tạo ra không vượt quá giới hạn cho phép

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn bằng các bố trí thời gian, sắp xếp các hoạt động thi công hợp lý, tắt các máy móc hoạt động gián đoạn khi không cần thiết để giảm mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất.

* Giai đoạn vận hành:

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển đã được kiểm định về thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ.

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ các động cơ của phương tiện vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sửa chữa kịp thời. Tần suất 3 tháng/lần

+ Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào và tuân theo sự điều phối của bảo vệ.

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại cơ sở như quần áo bảo hộ, nút bịt tai,...

+ Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

+ Bố trí các máy móc một cách hợp lý, tránh để các máy gây ồn cùng hoạt động một lúc gây cộng hưởng tiếng ồn.

+ Đối với những loại máy có kích thước lớn gây rung lắc trong quá trình hoạt động sẽ được được cố định bằng đệm cao su đàn hồi.

1.7.6.  Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải, phòng ngừa ứng phó sự cố

* Giai đoạn thi công xây dựng:

a, Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương.

Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương.

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và giảm được áp lực về tăng dân số cơ học, mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân xây dựng, giữa công nhân với người dân địa phương.

- Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, say rượu, sử dụng chất kích thích….

- Có lực lượng bảo vệ công trường, bố trí hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại các khu vực đang thi công nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ sống gần khu vực dự án.

b, Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và tình hình giao thông khu vực.

- Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

- Quá trình thi công xây dựng, gia cố nền móng công trình tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

- Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bừa bãi không đúng nơi quy định.

- Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình xây dựng về biện pháp thi công, tiến độ và chất lượng công trình.

- Đơn vị thi công xây dựng các hạng mục công trình đúng trong phạm vi quy hoạch.

c, Biện pháp an toàn lao động

- Khi thi công trên cao, vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc thiết bị, sử dụng điện phục vụ cho thi công... trang bị đủ các phương tiện bảo hộ lao động như: mũ cứng bảo hiểm trên công trường, khẩu trang, áo phản quang, đèn tín hiệu, cờ báo, phòng hộ cá nhân trong các công việc xây dựng nguy hiểm dễ gây thương tích...; Công nhân trực tiếp thi công được huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật và đáp ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra.

d, Biện pháp phòng chống sự cố sụt lún, sạt lở

Trước khi tiến hành thi công xây dựng, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện công tác khảo sát địa chất tại khu vực dự án, đưa ra các phương án nền móng thiết kế cũng như thi công thiết kế phù hợp

e, Biện pháp an toàn về cháy, nổ

Tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực và nhận thức của công nhân về an toàn cháy nổ, bố trí các bình chữa cháy.

* Giai đoạn vận hành:

1. Phòng ngừa cháy nổ:

- Trang bị bình chữa cháy xách tay đặt trong hộp tại các vị trí dễ thấy tại những khu vực phù hợp: trong khu vực sản xuất, liền kề tủ điện,… trong xưởng sản xuất.

- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị máy móc sản xuất như hệ thống nối đất, cầu chì, aptomat…

- Trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Định kỳ 6 tháng/ lần sẽ tiến hành kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy.

- Hàng năm phối hợp với cảnh sát PCCC tỉnh Nam Định tổ chức phối hợp tác chiến diễn tập các phương án PCCC, phương án cứu nạn, phương án thoát hiểm khi có sự cố trên tất cả các khu vực của Công ty.

2, Về vệ sinh an toàn lao động.

Công tác vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động đối với Công ty được đặt lên hàng đầu để bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người lao động. Các biện pháp cụ thể:

+ Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội qui phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp.

+ Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị máy móc, quy trình công nghệ, định lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc sản xuất để kịp thời thay thế, sửa chữa,... khi có hỏng hóc.

3. An toàn đối với trạm cấp khí gas LPG:

Xây dựng chương trình quản lý an toàn theo quy định:

- Khoảng cách từ bồn chứa khí tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 65(C không được nhỏ hơn 7m.

- Quy định đối với khu vực tiếp nhận khí từ xe bồn: Tại lối vào dành cho xe bồn, phải có biển báo hạn chế tốc độ; Khu vực tiếp nhận xe bồn phải có ký hiệu đánh dấu rõ ràng, phải có biển báo hiệu vị trí tiếp nhận xe bồn và không cho người không có nhiệm vụ qua lại khi nhập khí vào bồn chứa; Đầu xe bồn khi nhập khí phải hướng ra đường chính hoặc đường thoát hiểm và không bị cản trở khi sơ tán khẩn cấp.

- Phải đảm bảo cho xe chữa cháy ra, vào trạm trong trường hợp cần thiết.

4. Công tác vệ sinh và an toàn lao động:

Để bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất, ban lãnh đạo Nhà máy kết hợp với CBCNV thực hiện các biện pháp sau:

- Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội quy phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị máy móc, quy trình công nghệ, định lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc sản xuất để kịp thời thay thế, sửa chữa,... khi có hỏng hóc.

5. An toàn thực phẩm:

+ Nguyên liệu được mua từ các cơ sở có uy tín, đảm bảo chất lượng.

+ Cử cán bộ kiểm tra vệ sinh về an toàn thực phẩm trong quá trình nấu ăn như hoạt động rửa thực phẩm, bát đĩa,... và quá trình chế biến,...

+ Lượng thức ăn sau khi nấu chín được che đậy cẩn thận để phòng ngừa ruồi.

+ Lập sổ theo dõi, kiểm tra thực phẩm hàng ngày, có sổ nhật ký lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

+ Thường xuyên thuê đơn vị có chức năng đến lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguyên liệu cấp cho cho hoạt động nấu ăn.

6, Biện pháp phòng ngừa sự cố từ hệ thống xử lý nước thải

Để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra tại Hệ thống xử lý nước thải tập trung, Công ty sẽ bố trí cán bộ quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung có trình độ chuyên môn phù hợp. Cán bộ được đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động của máy móc thiết bị của Hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các công việc cụ thể để phòng ngừa sự cố có thể xảy ra:

- Thành lập tổ vận hành Hệ thống xử lý nước thải. Cán bộ vận hành nắm vững quy trình công nghệ, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Khi đi vào hoạt động hàng ngày cán bộ vận hành kiểm tra các chỉ tiêu:

+ Lượng nước thải chảy vào hệ thống xử lý.

+ Lượng rác thải thu được từ song chắn rác.

+ Năng lượng điện tiêu thụ cho toàn hệ thống xử lý.

+ Lượng hóa chất tiêu thụ.

- Điều chỉnh bùn dư bằng cách chỉnh dòng bùn tuần hoàn để giữ cho thể tích bùn ở mức ổn định.

- Khi thấy bất kỳ hiện tượng bất thường nào cán bộ vận hành phải tiến hành kiểm tra, theo dõi và báo cho người có thẩm quyền có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.

- Định kỳ nạo vét bùn đất có trong hệ thống dẫn nước thải, hệ thống bể tự hoại và trạm xử lý nước thải tập trung. Đồng thời, kiểm soát hệ thống đường ống khi trời mưa nhằm hạn chế tối đa lượng nước mưa xâm nhập vào trạm xử lý nước thải tập trung gây quá tải.

- Định kỳ 1 lần/năm hút bùn cặn và bổ sung chế phẩm vi sinh xuống hệ thống bể tự hoại.

- Tránh ngắt nguồn điện đột ngột.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giám sát chất lượng nước thải sau xử lý theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ hàng năm bảo dưỡng các hoạt động của thiết bị, máy móc trong hệ thống xử lý.

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải sau xử lý gặp sự cố như nước thải sau xử lý không đạt QCCP hoặc hạng mục trong hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố như lún, nứt, Chủ dự án sẽ tìm nguyên nhân để khắc phục. Sau khi sự cố được khắc phục xong, nước thải xử lý đạt quy chuẩn mới được phép thải ra ngoài môi trường.

### 1.8. Danh mục các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Hạng mục bảo vệ môi trường | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 01HT |
| 2 | Hệ thống thu gom, thoát nước thải | 01 HT |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải công suất 15m3/ngày | 01HT |
| 4 | Khuôn viên cây xanh, hồ điều hòa | 16.623m2 |
| 5 | Kho CTR thông thường | 01 |
| 6 | Kho chứa CTNH | 01 |
| 7 | Đồng hồ đo lưu lượng nước thải | 02 |
| Tổng |  |

### 1.9. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

* Giai đoạn xây dựng:

Quan trắc giám sát môi trường không khí xung quanh.

- Vị trí giám sát: 02 vị trí ưu tiên gần khu dân cư (phía Bắc, Đông Nam dự án) tại khu vực xây dựng dự án.

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giai đoạn vận hành

Đối với môi trường nước thải:

01 mẫu lấy tại hố ga sau ngăn khử trùng của Hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng nước thải đầu ra của bể xử lý (m3/ngày đêm), pH; BOD5; tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn hòa tan; sunfua; Amoni (tính theo N); Nitrat; Phốt phat (tính theo P); Dầu mỡ động thực vật; tổng các chất hoạt động bề mặt; tổng Coliforms.

+ Tần suất, quan trắc giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm).

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Hệ số áp dụng K = 1) và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Áp dụng hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,2)

* Khí thải

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên ống khói sau hệ thống xử lý khí thải của xưởng cơ khí (vị trí tại khu vực mạ)

- Thông số giám sát: Bụi tổng, HCl, Zn

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (4lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: Kho chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại.

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại, thành phần CTR, CTNH; biện pháp phân loại, thu gom CTR, CTNH,...

- Tần suất quan trắc giám sát: Giám sát thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

### 1.10. Cam kết của chủ dự án

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp lụât Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

Các nội dung cam kết của Chủ dự án như sau:

- Tôn trọng các giá trị của cộng đồng địa phương và thường xuyên tiến hành trao đổi, tham khảo các ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường trong khu vực Dự án.

- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do các hoạt động của Dự án gây ra.

- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Cam kết xử lý khí thải đạt Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

- Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo đúng Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án.

Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Liên tục cải tiến các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm thông qua theo dõi giám sát, quan trắc, thanh, kiểm tra, rà soát và chế độ báo cáo về môi trường. Đảm bảo phát triển bền vững của dự án đối với cộng đồng khu vực thực hiện dự án.

Chủ dự án cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường tương đương khi có thay đổi.

Liên tục cải tiến các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm thông qua theo dõi giám sát, quan trắc, thanh, kiểm tra, rà soát và chế độ báo cáo về môi trường. Đảm bảo phát triển bền vững của dự án đối với cộng đồng khu vực thực hiện dự án.

Chủ dự án cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường tương đương khi có thay đổi.

# Text boxes

- Nhiệt độ; CTR

- Tiếng ồn.

- Hơi mùi, bụi Kim loại

Nguyên liệu đầu vào

(Sắt, thép...)

Ghi chú:

Đường công nghệ

Đường thải

Gia công phần thô (linh kiện máy khai thác chế biến khoáng sản, bồn bể chứa, chi tiết cơ khí…)

Gia công phần tinh (máy cắt Cnc, máy hàn, máy khoan…)

Làm sạch bề mặt kim loại

Zn

- Nước thải

Nước

Đóng gói thành phẩm.

Mạ điện phân

Ban giám đốc

Bộ quản lý gián tiếp

Hội đồng quản trị

Bộ quản lý trực tiếp

Bộ phận kinh doanh, sản xuất

Hố ga chứa nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT

(cột B) và QCVN 14:2008/BTNMT (cột B)

Hệ thống thu gom nước thải tập trung

Sông phía Tây dự án

Nước thải từ hoạt động rửa tay chân

Ống nhựa PVC 160

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực sản xuất bê tông, nước làm sạch từ quá trình mạ kẽm

Nước thải

Từ nhà vệ sinh xưởng 1,2,3

Nước thải

nhà ăn phát sinh từ quá trình chế biến món ăn

Bể phốt 3 ngăn

(xây mới)

Bể tách dầu mỡ (xây mới)

Ống nhựa PVC 160

Hệ thống xử lý nước thải

Bơm NaOH

Bồn chứa NaOH

Quạt hút/chụp hút

Tháp xử lý

Đệm xúc tác

Tách nước

Than hoạt tính

Ống phóng không

Hơi mùi, khí thải

Khí thải đạt QC19:2009/BTNMT