## TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN

## I. Căn cứ thực hiện

- Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050.

- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghĩa Hưng.

- Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà học + chức năng 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu Ngọc Lâm xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng.

- Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND xã Nghĩa Phong về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng.

II. Sự cần thiết đầu tư

Xã Nghĩa Phong nằm ở phía Đông huyện Nghĩa Hưng thuộc hữu ngạn sông Ninh Cơ, có tổng diện tích tự nhiên là 9,63 km2, dân số khoảng 8.000 người. Hiện trạng khuôn viên trường mầm non Nghĩa Phong có diện tích khoảng 3.627m2. Cơ sở vật chất nhà trường hiện có 1 khối nhà học 2 tầng, khối nhà hiệu bộ 2 tầng, 1 khối nhà bếp + chia soạn thức ăn và các hạng mục phụ trợ như: nhà xe, nhà bóng, khu wc…

Để đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học, đảm bảo các điều kiện xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã nói riêng và huyện Nghĩa Hưng nói chung thì việc đầu tư xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng là cần thiết.

Công trình xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng được xây dựng trên khu đất mở rộng khoảng 3.009m2 thuộc đất quy hoạch trường mầm non.

III. Nội dung dự án đầu tư

## 1.1.Thông tin chung về dự án

1.1.1. Tên dự án:

Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng

1.1.2. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phong

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nghĩa Phong huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

- Người đại diện: Ông                       ; Chức vụ: Chủ tịch xã Nghĩa Phong

- Tiến độ thực hiện dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Chuẩn bị dự án và triển khai xây dựng các hạng mục công trình: Từ năm 2022-2023.

+ Hoàn thành và đưa vào sử dụng: Từ năm 2024.

- Tổng mức đầu tư dự án: 9.998.906.000 đồng.

1.1.3. Vị trí địa lý dự án.

Khuôn viên hiện có của trường mầm non Nghĩa Phong có diện tích 3.627m2, khu đất dự kiến mở rộng để thực hiện dự án: “Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng” có diện tích là 3.009m2 thuộc đất quy hoạch cho giáo dục. Như vậy diện tích khu đất sau mở rộng khoảng 6.636m2. Vị trí tiếp giáp của dự án như sau:

- Phía Bắc tiếp giáp với đường trục xã, và khoảng 10 hộ dân cư xã Nghĩa Phong.

- Phía Nam tiếp giáp mương nội đồng, tiếp đến là ruộng lúa của đội 3

- Phía Đông tiếp giáp trường cấp I xã Nghĩa Phong.

- Phía Tây giáp với ruộng lúa của đội 3 tiếp

1.1.4. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án.

(1). Mục tiêu của dự án.

Từng bước hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất cho trường Mầm non xã Nghĩa Phong, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong nhà trường góp phần thúc đẩy, phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện, đào tạo nên những thế hệ tương lai của đất nước.

(2). Quy mô dự án:

Số trẻ tối đa cho các lớp và tiêu chuẩn diện tích khu đất cho 1 trẻ được quy định theo TCVN 3907:2011

+ Lớp nhóm trẻ 2-3 tuổi (tối đa 25 trẻ/phòng);

+ Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi (tối đa 25 trẻ/phòng)

+ Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi (tối đa 30 trẻ/phòng)

+ Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi (tối đa 35 trẻ/phòng)

Để đảm bảo số phòng học cho số lượng trẻ như trên cần thiết kế 08 phòng học cơ bản đáp ứng đủ số phòng học.

(3). Loại hình dự án: Dự án “Nhà học + chức năng 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu Ngọc Lâm, xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng” thuộc nhóm dự án công trình dân dụng cấp III được phân loại theo tiêu chí nhóm C.

### 1.2. Các hạng mục công trình của dự án

Khuôn viên hiện có của nhà trường có diện tích 3.627m2 khu đất dự kiến mở rộng 3.009m2 thuộc đất quy hoạch cho giáo dục. Tổng diện tích khu đất sau mở rộng khoảng 6.636m2  bao gồm các hạng mục công trình như sau:

Bảng 1: Quy mô các hạng mục công trình

| TT | Hạng mục | Số tầng | Diện tích (m2) | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các công trình hiện có |  |  |  |
| 1 | Nhà hiệu bộ 02 tầng |  | 547,26 |  |
| 2 | Khối nhà học 2 tầng |  | 547,26 |  |
| 3 | Nhà bếp chia soạn thức ăn |  | 143,3 |  |
| 4 | Nhà xe mái tôn |  | 152,7 |  |
| II | Hạng mục thi công bổ sung |  |  |  |
| 1 | Nhà lớp học 2 tầng xây mới | 1 | 547,26 |  |
| 2 | Nhà bảo vệ | 1 | 120 | 120 |
| 3 | Sân đường nội bộ | - | 2.284,64 | 743 |
| 4 | Cổng trường |  | 01 cổng |  |
| 5 | Tường bao |  | 01 HT |  |
| III | Hạng mục công trình bảo vệ môi trường |  |  |  |
| 1 | Hệ thống bể xử lý nước thải 20m3/ngày.đêm |  | 35 | 35 |
| 2 | Hệ thống thoát nước mưa |  | 01 HT | - |
| 3 | Hệ thống thu gom thoát nước thải |  | 01 HT | - |
| 4 | Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt |  | 6 | 6 |
| 5 | Cây xanh tỷ lệ 43% | - | 2.877 | - |
| Tổng (II + III) |  | 6.636 |  |

### 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án.

### 1.3.1. Giai đoạn triển khai xây dựng.

Tổng khối lượng nguyên, vật liệu chính trong quá trình thi công ước tính khoảng 21.624 tấn.

Bảng 2: Khối lượng nguyên, vật liệu chính của dự án

| STT | Nguyên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng riêng | Quy ra tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bùn, đất từ quá trình bóc tách tầng đất mặt | m3 | 661 | 1,4 tấn/m3 | ≈ 925 |
| II | Cát san nền | m3 | 5.950 | 1,3 tấn/m3 | 7.735 |
| III | Nguyên vật liệu xây dựng | ≈ 12.964 |
| 1 | Thép | tấn | 21,5 | - | 21,5 |
| 2 | Gạch thẻ | viên | 1.870 | 1,6 kg/viên | 3 |
| 3 | Gạch Block | m2 | 1.988,5 | 120 kg/m2 | 238,6 |
| 4 | Gạch bê tông không nung | viên | 55.244 | 9kg/viên | 497,2 |
| 5 | Cát đen, cát vàng | m3 | 5.896 | 1,3 tấn/m3 | 7.644,8 |
| 6 | Đá (đá dăm, đá hộc,...) | m3 | 2.824 | 1,5 tấn/m3 | 4.236 |
| 7 | Xi măng | tấn | 252,8 | - | 252,8 |
| 8 | Cấu kiện bê tông đúc sẵn cho hệ thống thoát nước mưa, nước thải,... | tấn | 70 | - | 70 |
|  | Tổng I+II+III |  |  |  | ≈ 21.624 |

Theo hồ sơ dự toán chi phí xây dựng của dự án:Xây dưng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh Thành Nam)

- Phương án cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng:

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng do nhà thầu cung cấp vận chuyển đến chân công trình. Toàn bộ vật tư, nguyên vật liệu xây dựng công trình do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của công trình do bên thiết kế và chủ đầu tư quy định. Chủ đầu tư cam kết sẽ giám sát và phối hợp chặt chẽ với nhà thầu vận chuyển trong quá trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh.

* Nhu cầu sử dụng nước

* Giai đoạn thi công xây dựng dự án:

- Nước cấp sinh hoạt: Theo TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, lượng nước cần cung cấp cho công nhân lao động là 60 lít/người/ngày, tương ứng với nhu cầu sử dụng nước của 25 công nhân ước tính khoảng:

25 người x 60 lít/người/ngày = 1,5 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động xây dựng:

+ Rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng: 1 m3/ngày.

+ Phun ẩm giảm bụi: 0,5 m3/ngày.

Do vậy, lượng nước sử dụng trung bình trong giai đoạn thi công xây dựng dự án là 3 m3/ngày

1.3.2. Giai đoạn vận hành

Bảng 3. Tổng hợp máy móc thiết bị, nguyên nhiên, vật liệu sử dụng cho dự án

| TT | Danh mục | Đơn vị | Lượng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá phơi khăn mặt | Chiếc | 12 |
| 2 | Giá để ca, cóc | Chiếc | 12 |
| 3 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Chiếc | 6 |
| 4 | Tủ đựng chăn chiếu màn | Chiếc | 6 |
| 5 | Phản | Chiếc | 36 |
| 6 | Bình ủ nước | Bình | 6 |
| 7 | Giá để giày dép | Chiếc | 6 |
| 8 | Cốc uống nước | Cái | 320 |
| 9 | Khăn mặt | Cái | 300 |
| 10 | Bàn cho trẻ | Chiếc | 300 |
| 12 | Ghế cho trẻ | Chiếc | 300 |
| 13 | Ghế giáo viên | Chiếc | 20 |
| 14 | Chăn, ga, gối, đệm | Bộ | 36 |
| 15 | Bàn ghế họp giáo viên | Bộ | 20 |
| 16 | Thiết bị vật dụng nhà bếp | Bộ | 3 |
| 17 | Tivi | Chiếc | 6 |
| 18 | Loa | Bộ | 1 |
| 19 | Máy giặt | Chiếc | 2 |
| 20 | Điều hoà | Chiếc | 12 |
| 21 | Gia vị các loại | Kg/tháng | 20 |
| 22 | Gạo | Kg/tháng | 100 |
| 23 | Rau các loại | Kg/tháng | 200 |
| 24 | Bột giặt | Kg/tháng | 30 |
| 25 | Nước giặt | Lít/tháng | 20 |
| 26 | Nước xả vải | Lít/tháng | 20 |
| 27 | Nước tẩy trắng | Lít/tháng | 10 |
| 28 | Nước rửa bát | Lít/tháng | 10 |
| 29 | Xà phòng bánh | Bánh/năm | 30 |
| 30 | Dầu DO | Lít/tháng | 10 |
| 31 | Gas | Kg/tháng | 200 |
| V | Hóa chất dùng trong xử lý nước thải |
| 1 | Javen | Lít/tháng | 500 |

* Giai đoạn vận hành dự án:

- Nước cấp sinh hoạt: Theo TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, khi trường học đi vào hoạt động, lượng nước cần cung cấp cho học sinh và với giáo viên là 40 lít/người/ngày tương ứng với nhu cầu sử dụng nước của 20 CBCNV nhà trường và 500 học sinh ước tính khoảng:

(500 người + 20 người) x 40 lít/người/ngày  = 20 m3/ngày

- Nước tưới cây xanh: Tổng diện tích cây xanh trong khuôn viên trường là 2.877 m2, với định mức nước 4 lít/m2 cây xanh tương ứng với lượng nước sử dụng 11,5m3/ngày.

Nhu cầu sử dụng nước tưới cây là không thường xuyên. Do vậy, lượng nước sử dụng trung bình trong giai đoạn vận hành dự án là 20 m3/ngày; lượng nước sử dụng cao nhất là: 31,5m3/ngày.

* Cấp điện

Nguồn điện cấp cho khu đất quy hoạch đấu nối cấp điện tại cột 1.1 đường dây 0,4 kV do Điện lực Nghĩa Hưng quản lý. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, lượng điện sử dụng cho trường học dự kiến khoảng 2.000 kW/tháng.

1.3.3. Quy trình hoạt động, quy mô của dự án.

### * Quy trình hoạt động của dự án

Quy trình hoạt động của Dự án: Chủ dự án thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng khu đất ( Triển khai xây dựng hoàn thiện dự án ( Bàn giao cho Trường Mầm non xã Nghĩa Phong quản lý và đưa công trình vào sử dụng.

1.5. Các tác động môi trường chính của dự án.

| TT | Hoạt động | Các hạng mục công trình | Các tác động xấu đến môi trường |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn thi công xây dựng |
| 1 | Bóc tách tầng đất mặt | - Diện tích bóc tách: 3.009m2. - Chiều cao bóc tách trung bình: 0,2 m. - Khối lượng đất mặt bóc tách: 487m3. | - Bụi, khí thải, hơi mùi phát sinh từ hoạt động san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động của các phương tiện thi công đầm, nén, trộn, bốc xúc, vận chuyển nguyên vật liệu… - Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia thi công, nước thải từ các hoạt động thi công và nước mưa chảy tràn. - Chất thải rắn bao gồm: Rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động thi công. |
| 2 | San lấp mặt bằng | - Diện tích san nền: 3.009 m2, Chiều cao san lấp so với cos hiện trạng là 1,5m - Khối lượng cát san nền khu đất cây xanh là: 1.456 m3 - Khối lượng cát san nền: 4.493m3. |  |
| 3 | Thi công xây dựng | Xây dựng Nhà học + nhà chức năng 2 tầng 8 phòng, Các hạng mục phụ trợ gồm: Khu bếp,; Sân đường nội bộ; Hệ thống thoát nước mưa và nước thải; Hệ thống cấp nước sạch; Hệ thống cấp điện… |  |
| II | Giai đoạn dự án đi vào khai thác |
| 1 | Vận hành trường học | - | - Bụi, khí thải, hơi mùi phát sinh từ hoạt động giao thông, từ hệ thống điều hòa, khu tập trung rác thải, hệ thống bể xử lý nước thải… - Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh tại khối phòng học và nhà hiệu bộ. - Chất thải rắn bao gồm: Rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của giáo viên và học sinh. |

1.6. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án.

1.6.1. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động: san lấp mặt bằng, bóc tách tầng đất mặt, san lấp mặt bằng, từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường (xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,...) và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu; Thành phần ô nhiễm: bụi, khí SO2, CO2, NO2, Hydrocacbon...

- Hơi mùi, khí thải phát sinh từ sự phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trường thi công như: CH4, NH3, H2S,...

* Giai đoạn vận hành:

- Từ các hoạt động giao thông vận tải: Bụi, khí thải phát sinh có thành phần chính bao gồm: Bụi, NOx, SO2, COx, hyđrocacbon,…

- Từ khu lưu giữ chất thải, khu xử lý nước thải sinh hoạt: Thành phần hơi mùi, khí thải gồm CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ trong chất thải, nước thải.

1.6.2. Quy mô, tính chất của nước thải

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng: Phát sinh chủ yếu là nước thải từ công đoạn rửa cát, đá xây dựng, bảo dưỡng, vệ sinh máy móc, thiết bị tham gia thi công. Thành phần ô nhiễm: chất rắn lơ lửng, độ đục... Lượng phát sinh khoảng 1,5 m3/ngày.

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công: 1,5 m3/ngày.đêm. Thành phần ô nhiễm: Chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, Coliform...

- Nước mưa chảy tràn trên công trường: Thành phần Tổng nitơ, phospho, COD, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), với lượng nước thải phát sinh khoảng: 9.030m3/năm.

* Giai đoạn vận hành:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh với tổng lượng khoảng 12,8 m3/ngày.đêm. Thành phần gồm: BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động thực vật, sunfua, Amoni, Tổng N, Tổng P, Coliform,...

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực: Thành phần Tổng nitơ, phospho, COD, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), … với lượng nước thải phát sinh khoảng: 9.030m3/năm.

1.6.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công chủ yếu là giấy vụn, túi nilon, bìa carton, vỏ hoa quả, phần thức ăn thừa,... khoảng 10 kg/ngày.

- Chất thải rắn thông thường:

+ Khối lượng tầng đất mặt bóc tách: 925tấn.

+ Khối lượng chất thải rắn xây dựng (Bao gồm đất đá rơi vãi, sắt thép vụn, gỗ côtpha, dây thừng, thùng chứa,...): 6,87 tấn.

- Chất thải nguy hại:

+ Dầu thải phát sinh khoảng 150lít/giai đoạn;

+ Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, sơn thải, bao bì chứa sơn thải, que hàn thải phát sinh khoảng 20kg/giai đoạn.

* Giai đoạn vận hành:

- Chất thải rắn:

+ Chất thải rắn sinh hoạt của giáo viên và học sinh: 64 kg/ngày.

+ Rác thải công cộng: 9,6 kg/ngày.

+ Vật liệu lọc thải từ hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt: 127 kg/lần thay thế.

+ Bùn thải từ hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt: 120kg/năm.

- Chất thải nguy hại khoảng 0,064 kg/ngày. Thành phần CTNH chủ yếu gồm: Pin thải, bóng đèn huỳnh quang thải, đồ điện tử hỏng,...

### 1.7.1. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

+ Chủ thầu xây dựng sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải trên công trường. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng công đoạn thi công.

+ Đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động đơn buồng (2m3/bể chứa chất thải/nhà vệ sinh). Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý hàng ngày.

- Đối với nước thải thi công, xây dựng:

+ Đơn vị thi công khai thông tuyến thoát nước tự nhiên có trong khu vực dự án và đào rãnh thu gom nước xung quanh chân công trình để thoát nước dẫn ra mương tiêu nội đồng phía Nam dự án. Nước thải sau thu gom sẽ chảy qua 01 hố ga lắng cặn kích thước (1,2x1,2x1,5)m, thể tích khoảng 2,1m3.

+ Thường xuyên nạo vét cặn lắng trong hố ga, nước thải tái sử dụng để dập bụi.

- Đối với nước mưa chảy tràn: Chủ dự án sẽ tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn; Bố trí hố ga lắng cặn và rãnh tiêu thoát nước kịp thời trước khi thải ra mương tiêu nội đồng phía Nam dự án, tránh hiện tượng ngập úng cục bộ. Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.

* Giai đoạn vận hành

- Đối với nước mưa:

+ Chủ dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Nước mưa được gom và thải ra mương tiêu phía Nam của dự án qua 2 cửa xả.

- Đối với nước thải:

- Dự án xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, tách riêng hệ thống thu gom, xử lý nước thải;

- Xây dựng 01 bể tự hoại:

+ Nhà học và các phòng chức năng: 01 bể có thể tích 30 m3;

- Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sẽ theo đường ống PVC D110 dẫn về hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt 20 m3/ngày.đêm để xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi theo đường ống D110 dài 30m chảy ra mương tiêu nội đồng tiếp giáp phía Nam dự án tại 01 điểm xả.

Quy trình xử lý nước thải của hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt như sau:

Nước thải ( Ngăn thu gom ( Ngăn yếm khí ( Ngăn lắng ( Ngăn lọc ( Ngăn khử trùng ( Hố ga (Nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) theo đường ống PVC D110 ( Mương tiêu nội đồng tiếp giáp phía Nam dự án qua 01 cửa xả

### 1.7.2. Biện pháp giảm thiểu hơi mùi, khí thải:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Sử dụng tôn hoặc bạt chắn cao 2,5m để bao quanh khuôn viên khu vực xây dựng dự án để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Thường xuyên phun ẩm khu vực xây dựng để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Xe chở và bãi tập kết nguyên liệu được che chắn để giảm bụi, xe không chở quá tải, không dùng phương tiện, máy móc cũ, hỏng phát sinh nhiều khí thải.

- Không làm việc vào những giờ nghỉ ngơi từ 22h hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau và từ 11h đến 13h.

1.7.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường, CTNH:

* Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

+ Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trong 02 thùng rác lưu động (100 lít/thùng) và hợp đồng với đội thu gom rác thải của thị trấn thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý tại khu xử lý rác thải của thị trấn.

+ Chất thải xây dựng: Đá, gạch vỡ, vữa tường, bê tông thải được tận dụng để san lấp mặt bằng; Sắt, thép, gỗ, đường ống cấp nước, dây điện...thải bán tận thu cho cơ sở tái chế; Tầng đất mặt bóc tách được tận dụng làm đất trồng cây xanh trong khu vực dự án.

- CTNH thu gom vào 04 thùng chứa riêng biệt (50 lít/thùng), đặt trong khu vực có diện tích 5m2 có mái che bố trí gần khu vực kho chứa sắt thép, xi măng trong khu vực dự án ; Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom đưa đi xử lý

* Giai đoạn vận hành:

- Chất thải rắn thông thường:

+ Chất thải sẽ được thu gom tập trung về 05 thùng chứa có nắp đậy, thể tích 120 lít/thùng đặt tại hành lang của nhà học. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sẽ được hợp đồng với đội thu gom rác thải của xã Nghĩa Phong

+ Đối với chất thải rắn là vật liệu lọc (sỏi cuội, cát, than hoạt tính) từ hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.

+ Bùn thải từ hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt được lưu giữ ngay trong các ngăn xử lý và quản lý như chất thải thông thường. Định kỳ hàng năm sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút bỏ (bằng xe bồn) và mang đi xử lý.

- Chất thải nguy hại: Bố trí 03 thùng chứa chất thải nguy hại có thể tích 50 lit/thùng đặt tại gầm cầu thang nhà học + chức năng để thu gom, lưu giữ CTNH. Các thùng chứa được dán tên loại chất thải, mã CTNH theo quy định và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định.

1.7.4.  Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải, phòng ngừa ứng phó sự cố

* Giai đoạn thi công xây dựng:

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương: Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ các địa phương khác đến và quản lý các hoạt động của công nhân tại địa phương; Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và giảm được áp lực về tăng dân số cơ học, mâu thuẫn xã hội, an ninh trật tự.

- Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và tình hình giao thông khu vực: Quy định thời gian, tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng và chất thải lưu thông trên tuyến đường; nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự cố.

* Giai đoạn vận hành:

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải

+ Bố trí 01 cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường của dự án.

+ Khi hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt gặp sự cố như nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, Chủ dự án phải tiến hành khóa đường dẫn nước thải từ các khu vực phát sinh nước thải của dự án ra bể xử lý nước thải. Đồng thời khóa van và đường nước thải từ hố ga chứa nước thải sau xử lý ra ngoài môi trường. Sau đó cử cán bộ kiểm tra nguyên nhân, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép mới cho hệ thống vận hành trở lại.

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện

Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thiết kế mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố.

- Trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa cháy, bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, còi báo động, bảng báo cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy...

- Khi dự án đi vào hoạt động, thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị điện, kịp thời thay thế các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp.

- Hàng năm tổ chức tập huấn và diễn tập phương án PCCC tại nhà trường.

* Sự cố thiên tai bão lũ.

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp đất tại mỗi khu nhà.

- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh.

- Trường hợp mưa lớn kéo dài dẫn đến hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên nhà trường không tiêu thoát kịp gây ứ đọng, ngập úng cục bộ, nhà trường sẽ sử dụng máy bơm nước để hỗ trợ việc tiêu thoát nước cho khu vực ngay khi hết mưa.

* Biện pháp phòng ngừa dịch bệnh:

- Giáo viên và học sinh tại trường cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch; thực hiện tốt khẩu hiệu 5K.

- Khi dịch bệnh phát sinh cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, các ban hành chức năng và thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo

1.8. Danh mục các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Hạng mục bảo vệ môi trường | Số lượng | Thời gian dự kiến hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 01HT | Quý IV/2023 |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải | 01 HT |  |
| 3 | Hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt 20 m3/ngày.đêm | 01 bể |  |
| 4 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt (loại 120 lít) | 05 |  |
| 5 | Thùng chứa CTNH (loại 50 lít) | 03 |  |
| 6 | Khuôn viên cây xanh (43%) | 2.877m2 |  |
| 7 | Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra của bể xử lý nước thải tập trung | 01 |  |

### 1.9. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

* Giai đoạn xây dựng:

* Giám sát không khí xung quanh:

- Vị trí giám sát: 02 vị trí cuối hướng gió ưu tiên gần khu dân cư (phía Tây Bắc, phía Đông Nam dự án) tại khu vực xây dựng dự án.

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giai đoạn vận hành

Đối với môi trường nước thải:

- Vị trí quan trắc giám sát: 02 mẫu

+ 01 mẫu lấy tại ngăn thu gom nước của bể xử lý nước thải sinh hoạt.

+ 01 mẫu lấy tại hố ga sau ngăn khử trùng của hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra mương tiêu nội đồng tiếp giáp phía Nam dự án - Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng nước thải đầu vào/ đầu ra (m3/ngày.đêm); pH; BOD5; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua; Amoni (tính theo N); Nitrat; Phốt phat (tính theo P); Dầu mỡ động thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt; Tổng Coliforms.

- Tần suất quan trắc giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Hệ số áp dụng K = 1).

* Giám sát chất thải rắn:

- Vị trí giám sát: Khu vực thu gom, tập kết tạm thời thùng chứa CTR.

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại; biện pháp phân loại, thu gom CTR,...

- Tần suất quan trắc giám sát: Giám sát thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật BVMT 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

### 1.10. Cam kết của chủ dự án

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

- Tôn trọng các giá trị của các cộng đồng địa phương và liên tục tiến hành trao đổi, tham khảo ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường trong khu vực thực hiện dự án.

- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do các hoạt động của Dự án gây ra.

- Cam kết thực hiện các biện pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo chất lượng môi trường và giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến cộng đồng dân cư.

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, Quy chuẩn tương đương khi có thay đổi.