## TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN.

## 1.Thông tin chung về dự án.

1.1. Tên dự án:

Xây dựng Trung tâm dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp.

1.2. Chủ dự án:

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Hải Hà - Trung Thành.

Người đại diện: Bà Trần Thị Luyên    ; Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Địa chỉ liên hệ của chủ dự án: thôn Đồng Hữu, xã Trung Thành, huyện Vụ Bản

Số điện thoại: 0828890105

Địa điểm thực hiện dự án: xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

- Tổng vốn đầu tư là 14.986.010.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu, không trăm mười nghìn đồng).

- Tiến độ dự án: Dự kiến từ năm 2023 đến 2025.

+ Quý I/2023- Quý III/2023: Hoàn thành các bước theo trình tự lập và phê duyệt dự án thiết kế kỹ thuật; thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường.

+ Quý IV/2023- Quý III/2025: Triển khai bóc tách tầng đất mặt, san lấp mặt bằng và khởi công xây dựng dự án.

+ Quý IV/2025: Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

1.3. Vị trí địa lý dự án.

Khu đất thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp có diện tích 9.800m2 tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định với vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp ruộng lúa;

+ Phía Nam giáp mương nội đồng tiếp đến là ruộng lúa;

+ Phía Tây giáp đường Trung Thành Phủ Vân.

+ Phía Bắc giáp kênh B7-5 thuộc quản lý của UBND xã, tiếp đến ruộng lúa.

1.4. Mục tiêu; quy mô; công suất dự án.

* Mục tiêu dự án:

Xây dựng Trung tâm dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân với các mục tiêu như:

- Bán buôn tổng hợp (mã ngành VSIC: 4690).

- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (mã ngành VSIC: 4719).

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành VSIC: 4722).

- Tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo thêm việc làm cho khoảng 30 lao động tại địa phương.

* Quy mô dự án:

- Dự án Xây dựng Trung tâm dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp được quy hoạch có diện tích 9.800 m2 tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, gồm các hạng mục công trình được xây dựng theo quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng phê duyệt ngày 31/8/2022 bao gồm:

+ Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp (2 nhà): 500m2/nhà;

+ Khu ki ốt bán hàng (2 nhà): 120 m2/nhà.

+ Nhà điều hành: 100m2.

+ Nhà dịch vụ: 100m2.

+ Các hạng mục công trình phụ trợ: nhà ăn nghỉ ca nhân viên; nhà bảo vệ; nhà bơm; hồ nước PCCC; Nhà chứa chất thải; khu xử lý nước thải; bãi để xe; cây xanh, sân đường,...

### 2. Các hạng mục công trình của dự án.

2.1. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình.

Dự án “Xây dựng Trung tâm dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp” tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản trên diện tích quy hoạch dự án là 9.800m2. Theo Quy hoạch đã được Sở Xây dựng phê duyệt kèm theo văn bản số 1473/SXD-QH ngày 31/8/2022 thì quy mô các hạng mục công trình dự án như sau:

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích đất xây dựng (m2) | Số tầng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục công trình chính |  |  |
| 1 | Trung tâm thương mại DV tổng hợp (2 nhà) | 2 x500 | 01 |
| 2 | Nhà dịch vụ | 100 | 01 |
| 3 | Khu ki ốt bán hàng | 2 x 120 | 01 |
| II | Hạng mục công trình phụ trợ |  |  |
| 1 | Cổng ra vào | - | - |
| 2 | Nhà điều hành | 100 | 01 |
| 3 | Nhà ăn, nghỉ ca nhân viên | 100 | 01 |
| 4 | Nhà bảo vệ | 9 | 01 |
| 5 | Nhà bơm | 9 | 01 |
| 6 | Hồ nước PCCC | 200 | - |
| 7 | Bãi để xe | - | - |
| 8 | Sân đường giao thông nội bộ | 3.701 | - |
| 9 | Hệ thống cấp nước | 01 HT |  |
| 10 | Hệ thống cấp điện | 01 HT |  |
| III | Hạng mục công trình bảo vệ môi trường |
| 1 | Nhà chứa chất thải | 15 | 01 |
| 2 | Khu xử lý nước thải công suất 10m3/ngày đêm | 1 HT |  |
| 3 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | 01 HT |  |
| 4 | Hệ thống thu gom thoát nước thải | 01 HT |  |
| 5 | Cây xanh (43,9%) | 4.311 | - |
|  | Tổng diện tích | 9.800 |  |

2.2. Giai đoạn đưa công trình vào sử dụng

a. Nguồn cấp nước

Hiện nay toàn bộ dân cư xã Trung Thành đang sử dụng nước sạch từ nhà máy nước sạch xã Liên Bảo của Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định. Dự kiến khi triển khai thực hiện dự án sẽ sử dụng nước từ nhà máy nước sạch xã Liên Bảo để phục vụ cho hoạt động sinh hoạt, kinh doanh thương mại của dự án.

b. Cấp nước sinh hoạt cho công nhân xây dựng

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước cấp cho sinh hoạt và số lượng công nhân. Lượng nước sinh hoạt cấp cho công nhân lao động khoảng 100 lít/người (Theo TCXDVN 33:2006). Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt là:

Qnước cấp sinh hoạt  = 25  x 100  = 2.500 lít/ngày =2,5 m3/ngày

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc: Trong quá trình thi công, các xe chở nguyên vật liệu và thiết bị, máy móc, dụng cụ xây dựng tham gia thi công sẽ được vệ sinh. Với số lượng máy trộn bê tông là 03 máy (công suất 50 lít, 250 lít, 500 lít). Lượng nước cần sử dụng để vệ sinh máy dự kiến lượng nước sử dụng để vệ sinh khoảng: 50 + 250 +500 = 800 lít/ngày. Ngoài ra, còn có nước thải phát sinh từ công đoạn vệ sinh, xịt rửa thùng xe trộn bê tông tươi, ước tính khoảng 0,5 m3/ngày. Vậy nhu cầu sử dụng nước là: 0,8 + 0,5 = 1,3 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động phối trộn nguyên liệu xây dựng: Trong quá trình thi công cần sử dụng nước để phối trộn nguyên vật liệu xây dựng với lượng nước khoảng 2m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động phun ẩm giảm bụi: Trong quá trình thi công để giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, cũng như quá trình thi công xây dựng, chủ dự án tiến hành phun ẩm giảm bụi tần suất 1 lần/ngày tại khu vực tập kết nguyên liệu với lượng nước khoảng 1m3/ngày.

Tổng nhu cầu nước trong giai đoạn xây dựng là:

2,5+2+1,3 + 1 = 6,8m3/ngày.

c. Nhu cầu nước cấp cho Dự án giai đoạn đi vào khai thác sử dụng

Căn cứ theo TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế - PCCC và TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người tại khu vực nông thôn là từ 60-100 lít /người/ngày, lấy tối đa 100 lít/người/ngày. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì số lượng CBCNV tại dự án là 30 người thì lượng nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên dự kiến là: 30 người x 100 lít/người/ngày = 3.000 lít/ngày = 3 m3/ngày.

- Nhu cầu sử dụng nước đối với khách hàng đến trung tâm: Dự kiến số người sử dụng dịch vụ của Trung tâm đối với khu trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp 5 m2/người, khu ki ốt bán hàng 1,35 m2/người. Như vậy tổng số người đến tham quan, mua sắm tại dự án dự kiến tối đa khoảng 380 người/ngày. Khách đến tham quan, mua sắm trong thời gian khoảng 1 - 2 h. Nước cung cấp chủ yếu cho nhu cầu vệ sinh, rửa tay với định mức khoảng 10 lít/người/ngày. Vậy nhu cầu sử dụng nước của khách khi đến trung tâm là:

380 người/ngày x 10 lít/người/ngày = 3,8 m3/ngày

- Nước tưới cây xanh

Nước cấp cho tưới cây (bao gồm cây xanh, thảm cỏ và bồn hoa) theo QCVN 01:2021/BXD ≥ 3 lít/m2.lần tưới (chọn 3 lít/m2.lần tưới). Lượng nước trung bình sử dụng trong 1 ngày dự kiến như sau:

3 lít/m2.lần tưới x 4.311m2 = 12.933 lít/ngày ≈ 13m3/ngày

- Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy:

Theo tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy TCVN 2622:1995, thì lưu lượng nước tính toán cho một đám cháy là 1,5l/s. Áp lực tự do nhỏ nhất trên mạng khi cứu hoả không dưới 11m với thời gian chữa cháy trong 3 giờ liên tục thì lượng nước cần thiết cho một đám cháy là:

Qch = 15.10-3 (m3/s) x 1 x 3h x 3.600s = 162 m3

2.3. Sản phẩm của dự án.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân với lượng tối đa khoảng 380 lượt khách/ngày, nhóm ngành kinh doanh tại trung tâm bao gồm:

- Đồ gia dụng bằng gỗ, nhựa: tủ, bàn ghế, giường, kệ,...

- Thực phẩm: đường, sữa các loại, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngốc, tinh bột, dầu ăn, nước ngọt..

- Sản phẩm thời trang: quần áo, mũ, kính, giày dép...

### 3. Các tác động môi trường chính của dự án.

3.1. Giai đoạn thi công xây dựng Dự án

* Bụi và khí thải:

- Bụi: Phát sinh trong các công đoạn như bóc tách tầng đất mặt, san lấp mặt bằng, hoạt động bốc dỡ, đảo trộn, vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của các phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: Bụi đất, bụi đá, bụi cát,…

- Khí thải:

+ Khí thải phát sinh từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường (xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,...) và phương tiện vận chuyển với thành phần ô nhiễm: khí SO2, COx, NOx, Hydrocacbon...

+ Khí thải phát sinh từ sự phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trường thi công như: CH4, NH3, H2S,...

* Nước thải:

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, cát, vật liệu rơi vãi, chất cặn bã, dầu mỡ,... với lưu lượng khoảng 18.257 m3/năm.

- Nước thải từ hoạt động xây dựng: Phát sinh chủ yếu là nước thải từ công đoạn rửa cát, đá xây dựng, bảo dưỡng, vệ sinh máy móc, thiết bị tham gia thi công... Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là đất, cát xây dựng, dầu mỡ. Lượng phát sinh khoảng 1,3 m3/ngày.

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công: 2,5 m3/ngày.đêm. Thành phần ô nhiễm chính là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (NO3-, PO43-) và các vi sinh vật gây bệnh.

* Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công chủ yếu là giấy vụn, túi nilon, bìa carton, vỏ hoa quả, phần thức ăn thừa,... khoảng 10kg/ngày= 0,01 tấn/ngày.

- Chất thải rắn thông thường: Bao gồm sắt thép vụn, gỗ côtpha, dây thừng, thùng chứa,... phát sinh trong quá trình xây dựng khoảng 2,482 tấn.

- Chất thải nguy hại: Bao gồm: Dầu mỡ rơi vãi, các giẻ lau dính dầu mỡ, lượng dầu mỡ thải từ các thiết bị, máy móc tham gia thi công, sơn thải, que hàn thải,... khoảng 74 kg/giai đoạn.

* Tiếng ồn, độ rung:

- Tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện GTVT, máy bơm nước, máy nổ,...

- Độ rung từ máy đóng cọc, máy cắt kim loại,.... quá trình trộn bêtông.

Tác động đến hệ sinh thái, giao thông, sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội khu vực thi công dự án.

* Các tác động khác:

Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, sự cố dịch bệnh, thiên tai.

3.2. Giai đoạn vận hành Dự án

* Bụi và khí thải:

- Từ các hoạt động giao thông vận tải: Khí thải phát sinh có thành phần chính bao gồm: NO2, SO2, CO2, hyđrocacbon,…

- Hơi mùi từ khu vực quản lý chất thải, khu vực nhà vệ sinh chung: Thành phần hơi mùi, khí thải gồm CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ trong chất thải, nước thải.

* Nước thải:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ nhân viên trung tâm và khách hàng đến mua sắm với lượng nước 6,8 m3/ngày.đêm. Thành phần chứa các chất ô nhiễm chủ yếu ở dạng hữu cơ như: COD, BOD5, Nitơ, phốt pho, hàm lượng cặn lơ lửng (SS) cao và một số loại vi sinh vật.

* Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong hoạt động của dự án chủ yếu gồm rác thải sinh hoạt của CBCNV, khách hàng đến tham quan mua sắm, với khối lượng khoảng 62 kg/ngày.

- Chất thải thông thường: vỏ bao bì, nilon, dây đai từ hoạt động kinh doanh, bùn thải từ bể tự hoại 3 ngăn, hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Chất thải nguy hại phát sinh không đáng kể. Thành phần CTNH chủ yếu gồm: bóng đèn huỳnh quang, pin thải, các thiết bị linh kiện điện tử thải với khối lượng khoảng 20 kg/năm.

* Các tác động khác:

Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Cháy nổ, do công trình xuống cấp, thiên tai, ..

## 4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án

4.1.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải.

- Đối với nước thải sinh hoạt: Đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động, thể tích mỗi bể tự hoại là 3,0 m3 để thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt. Chủ dự án thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn thu gom và xử lý hàng ngày.

- Đối với nước thải từ quá trình xây dựng: Chủ dự án sẽ khơi thông tuyến thoát nước tự nhiên có trong khu vực dự án và đào rãnh thu gom nước xung quanh chân công trình để thoát nước. Nước thải sau thu gom sẽ chảy qua 02 hố ga lắng cặn kích thước (1,2×1,2×1,5)m, thể tích khoảng 2,1m3. Thường xuyên nạo vét cặn lắng trong hố ga, nước thải tái sử dụng để dập bụi.

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn, ứ đọng.

- Đối với nước mưa chảy tràn: Chủ dự án sẽ tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn; Bố trí hố ga lắng cặn và rãnh tiêu thoát nước kịp thời ra mương tiêu phía Nam dự án, tránh hiện tượng ngập úng cục bộ. Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.

4.1.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

Bố trí 02 thùng rác (thể tích 100 lít/thùng) tại khu vực dự án để thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải địa phương hàng ngày tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung của xã theo quy định.

* Đối với chất thải rắn xây dựng:

+ Chủ dự án sẽ quy hoạch vị trí tập kết phù hợp, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng. Xây dựng kế hoạch vận chuyển và hợp đồng xử lý chất thải xây dựng, bố trí khu vực lưu chứa tạm thời chất thải rắn xây dựng, có bạt che phủ, khi đủ khối lượng hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định.

* Đối với chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công như sơn thải, đầu mẩu que hàn thải… sẽ được thu gom hàng ngày vào khu vực quy định. Khu vực lưa chứa CTNH có diện tích 5m2 có mái che bố trí gần khu vực kho chứa sắt thép, xi măng trong khu vực dự án, bên trong kho chứa có bố trí 3 thùng chứa CTNH thể tích 20-50 lít/thùng để lưu chứa đầu mẩu que hàn và chổi lăn sơn thải; đối với vỏ thùng sơn số lượng nhiều được thu gom xếp chồng lên nhau. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

4.1.3. Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải.

- Sử dụng tôn hoặc bạt che chắn cao 2,5m bao quanh khu vực xây dựng tiếp giáp với kênh mương, ruộng lúa để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Thường xuyên phun ẩm khu vực xây dựng để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu. Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng tải trọng cho phép và có bạt che chắn, không để vật liệu rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển.

- Không đốt tất cả các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố;

- Định kỳ 6 tháng/lần tiến hành bảo dưỡng các loại xe và thiết bị xây dựng tại các gara gần dự án nhất để giảm tối đa lượng khí thải ra;

- Phân luồng xe ra vào khu vực dự án, tập kết nguyên vật liệu hợp lý để hạn chế sự tập trung quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường;

- Trang bị bảo hộ lao động  cho các công nhân thi công tại công trường như: mũ hàn, quần áo.

4.1.4. Đất bóc tách tầng đất mặt

Đối với khối lượng đất hữu cơ từ quá trình bóc tách tầng đất mặt (đất trồng lúa 2 vụ) và đất từ quá trình đào hồ nước PCCC sẽ được tận dụng toàn bộ để trồng cây xanh tại khuôn viên cây xanh của dự án.

4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

4.2.1. Đối với nước thải:

- Dự án xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, tách riêng hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

- Hệ thống thoát nước mưa gồm các tuyến cống tròn BTCT đúc sẵn D400 thoát ra mương tưới tiêu phía Nam dự án qua 1 cửa xả.

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: Nước thải phát sinh từ khu vệ sinh của các tòa nhà được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn sau đó được dẫn vào đường ống thu gom nước thải D200 chảy về hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày.đêm để xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi theo đường ống D200 chảy ra mương tưới tiêu phía Nam dự án tại 01 điểm xả.

Quy trình xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm như sau: Nước thải ( Bể điều hòa ( Bể thiếu khí( bể hiếu khí (Bể lắng ( Bể khử trùng ( Hố ga (Nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) theo đường ống PVC D200 ( mương tưới tiêu phía Nam dự án tại 01 điểm xả.

4.2.2. Đối với bụi, khí thải:

- Đối với hoạt động giao thông:

+ Ban hành nội quy, quy định vận hành các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án hợp lý.

+ Quy định vận tốc, trọng tải xe chở nguyên liệu, sản phẩm, không chở quá đầy, có vật liệu che chắn thùng xe để tránh rơi vãi, phát tán ra môi trường xung quanh và trên dọc tuyến đường vận chuyển.

+ Trồng cây xanh dọc tường rào, sân đường nội bộ để tạo cảnh quan và quanh các tòa nhà. Tổng diện tích cây xanh khoảng 4.311m2. Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên dự án chiếm khoảng 43,9% tổng diện tích mặt bằng dự án chiếm dụng.

- Đối với hơi mùi, khí thải phát sinh từ khu vực lưu giữ chất thải và khu vực xử lý nước thải:

+ Rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom vào thùng nhựa có nắp đậy kín và hàng ngày đưa đi xử lý.

+ Đối với khu vực xử lý nước thải: Các bể xử lý nước thải đảm bảo thiết kế kín; Vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên; Trồng cây xanh xung quanh hệ thống xử lý nước thải.

4.2.3. Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Chất thải rắn thông thường:

+ Chất thải sẽ được thu gom tập trung về 15 thùng chứa có nắp đậy, thể tích 30 -50 lít/thùng đặt các khu vực trong trung tâm. Cuối ngày, các thùng rác sẽ được đưa thu gom về kho chất thải rắn thông thường để tiến hành phân loại và xử lý.

+ Đối với chất thải rắn thông thường không thể tái chế Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định, tần suất thu gom 2 lần/ngày.

+ Đối với chất thải rắn thông thường có thể tái chế như vỏ lon, giấy, bìa carton sẽ bán tận thu cho các cơ sở tái chế.

+ Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sẽ định kỳ thuê đơn vị có chức năng đưa đi xử lý theo quy định.

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án sẽ được thu gom vào 03  thùng có nắp đậy (thể tích 50-100l) và lưu giữ trong kho chứa CTNH có diện tích khoảng 5m2 . Kho chứa CTNH có cửa khóa kín, có biển cảnh báo theo quy định. Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

4.2.4. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

+ Quy định và hướng dẫn các xe ra vào khu vực dự án tránh trường hợp tuýt còi, rú ga,..

+ Lắp đệm chống ồn, rung trong quá trình lắp máy phát điện và các thiết bị gây ồn khác.

Trồng cây xanh dọc đường giao thông xung quanh khuôn viên dự án để tạo cảnh quan.

- Biện pháp giảm thiểu tác động bởi nhiệt: chủ đầu tư cũng chú trọng đến việc trang trí lắp đặt các thiết bị như quạt điện, điều hòa, … để đảm bảo yếu tố vi khí hậu cho khách hàng hài lòng nhất.

- Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực KT-XH: Ưu tiên sử dụng lao động địa phương.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện:

Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Thiết kế mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố.

- Thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp dựa trên TCVN 2622-1995 kết hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt với việc tính toán cho 1 đám cháy đồng thời xảy ra, áp lực nước chữa cháy tại điểm bất lợi nhất không nhỏ hơn 10m (áp lực thấp). Trong khuôn viên dự án sẽ bố trí 05 trụ chữa cháy trên vỉa hè, gần ngã 3 ngã 4 dọc các trục đường quy hoạch với khoảng giữa các trụ từ 120-150m. Ngoài ra, bể PPPC có diện tích 102 m2 có nhiệm vụ chứa nước và cấp nước cho mục đích cứu hỏa khi cần.

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động:

+ Tủ điều khiển PCCC trung tâm sẽ được thiết kế và lắp đặt tại khu vực văn phòng quản lý của dự án và nhà bảo vệ. Tủ báo cháy trung tâm là loại báo cháy địa chỉ cho phép xác định chính xác vị trí của các tín hiệu báo cháy gửi về từ các thiết bị báo cháy như: đầu báo, nút nhấn, các điểm truy xuất…

+ Bộ phận báo cháy có nút ấn và chuông báo cháy cũng sẽ được đặt kế mỗi vòi chữa cháy bên trong các khu nhà và nơi dễ nhìn thấy nhất của các cửa thoát nạn.

+ Đầu báo cháy đo khói và nhiệt sẽ được thiết kế và lắp đặt ở tất cả khu vực trong tổ hợp thương mại.

- Trang bị bình chữa cháy lắp đặt gần vòi chữa cháy bên trong mỗi khu nhà. Phía trên hộp đựng bình chữa cháy lắp đặt bộ nội quy, tiêu lệnh về PCCC, bảng báo cấm lửa phía trên hộp đựng bình chữa cháy.

- Khi dự án đi vào hoạt động, thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị điện, kịp thời thay thế các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp.

- Hàng năm tổ chức tập huấn và diễn tập phương án PCCC tại công ty.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai bão lũ.

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống chống sét tại mỗi khu nhà bao gồm hệ thống kim thu sét, trụ đỡ, dây gioăng, cáp thoát sét và cọc tiếp đất.

- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh.

- Thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện, đặc biệt khi có tin bão có thể xảy ra trên địa bàn.

- Trường hợp mưa lớn kéo dài dẫn đến hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên dự án không tiêu thoát kịp gây ứ đọng, ngập úng cục bộ, công ty sẽ sử dụng máy bơm nước để hỗ trợ việc tiêu thoát nước cho khu vực ngay khi hết mưa.

- Định kỳ 1 lần/năm tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chống sét.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải:

- Quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị của hệ thống xử lý nước thải phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế.

- Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình thu gom và xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra, tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường.

- Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái hoạt động ổn định nhất.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống để phát hiện và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Hóa chất sử dụng đúng tỷ lệ quy định.

- Hệ thống xử lý nước thải phải thường xuyên được duy tu, kịp thời phát hiện những chỗ rò rỉ, hư hại để xử lý kịp thời tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường.

- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, chủ dự án sẽ tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi sự cố được khắc phục, nước thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) mới được thải ra cống thoát nước thải của thị trấn phía Bắc dự án.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố tai nạn giao thông

- Quy định tốc độ xe ra vào dự án.

- Bố trí lực lượng bảo vệ đồng thời hướng dẫn phương tiện ra vào, dừng đỗ đúng nơi quy định.

- Lắp đặt hệ thống biển báo giao thông ở ngã ba, ngã tư đường trong khuôn viên dự án.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với dịch bệnh:

- Cán bộ công nhân viên dự án cũng như khách hàng đến sử dụng dịch vụ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch và các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế.

- Khi dịch bệnh phát sinh cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng và thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo.

## 5. Chương trình quản lý, giám sát môi trường của chủ dự án:

### 5. 1. Giám sát chất lượng môi trường trong quá trình xây dựng dự án

* Không khí xung quanh:

- Vị trí giám sát: 02 vị trí ưu tiên gần khu dân cư (phía Tây, phía Bắc dự án) tại khu vực xây dựng dự án.

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (trong giai đoạn thi công xây dựng)

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

### 5.2. Giám sát chất lượng môi trường trong quá trình dự án đi vào vận hành

* Giám sát môi trường nước thải:

- Vị trí quan trắc, giám sát: 01 mẫu lấy tại hố ga sau bể khử trùng của hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi thải ra mương tưới tiêu phía Nam dự án.

- Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý (m3/ngày đêm), pH; COD, BOD5; tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn hòa tan; sunfua; Amoni (tính theo N); Nitrat; Phosphat (tính theo P); Dầu mỡ động thực vật; tổng các chất hoạt động bề mặt; tổng Coliforms.

- Tần suất, quan trắc giám sát: 01 lần/năm.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Hệ số áp dụng K = 1 do loại hình kinh doanh thương mại >5.000m2)).

Khi có sự thay đổi về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sẽ áp dụng thực hiện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng mới nhất.

* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: Kho chứa CTR, Kho chứa CTNH.

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại và hóa đơn chứng từ giao nhận chất thải, thành phần CTR, CTNH; biện pháp phân loại, thu gom CTR, CTNH,...

- Tần suất quan trắc giám sát: Giám sát thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

CAM KẾT.

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

- Tôn trọng các giá trị của các cộng đồng địa phương và liên tục tiến hành trao đổi, tham khảo ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường trong khu vực thực hiện dự án.

- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do các hoạt động của Dự án gây ra.

- Cam kết thực hiện các biện pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo chất lượng môi trường và giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến cộng đồng dân cư.

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Cam kết thực hiện biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình xây dựng.

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công xây dựng.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, Quy chuẩn tương đương khi có thay đổi.